# 智能建筑弱电工程施工技术探究论文_王玉林

摘要：建筑智能弱电系统是一种电源或功能系统，它相对于建筑供电和其他高压电器电压和电流很低，和电气工程施工的基础上弱电系统、智能弱电系统的形成可以改善建筑电气施工服务的能力，扩大建筑自身的功能，网络信息技术的支持下，可与外界进行信息交互，间接提升整个建筑电气系统的运行效果和完整性，同时提供更好的环保、节能、便捷高效的人性化服务。因此，有必要研究弱电智能系统在建筑工程中的应用。

关键词：智能建筑；弱电工程；施工技术

一、弱电智能化系统的概述

弱电智能系统是基于建筑环境和系统集成平台，主要通过传输网络综合布线系统的基本渠道，通过各种弱电技术和各种设施的建筑环境和综合申请表各子系统有机结合，从而构成了智能环境符合智能建筑功能的要求。智能弱电系统采用我国建筑业的项目中，主要使用的技术有：计算机网络通信系统基于局域网，密集的布线系统，监测和报警系统、闭路电视系统、多媒体会议系统、防雷接地系统、楼宇自动化系统，电子巡逻系统、不间断电源系统、队列和显示系统，智能家居系统等。此外，设备、建筑材料、技术路线等因素都与弱电智能系统有关。在实际应用过程中，该系统为施工、施工设备、通讯网络的综合应用提供了便利，创造了安全、方便、舒适、高效的建筑环境。

二、弱电智能系统在建筑工程中的应用原则分析

弱电智能系统在进入建筑工程领域之前必须符合一定的构成原则。

1、可靠性原则

系统应具有在规定条件下、规定时间内完成本技术文件规定功能的能力，并具有长期稳定工作的能力，必须采取高可靠性措施。系统应保证子系统的独立性，并保证独立子系统的故障不会影响其他子系统。该原理能保证系统的稳定性和可靠性。

2、实用性原则

系统应具备完成项目所需功能的能力和水平，应符合国内外规范对项目实际需求的要求，且易于实现和操作。弱电智能系统设计能够有效实现语音、图像和监控等功能，不仅为用户提供更高效、舒适的工作环境，而且为用户提供更安全的生活环境。弱电智能系统包括通讯、监控、遥控等功能，满足人们的需求，提供舒适的工作环境和安全的生活环境。

3、先进性原则

系统的先进性应在满足可靠性和实用性的前提下，保证与生产力的发展和科学技术进步的协调，创造高水平的智能系统。

4、开放性原则

系统应遵循开放性原则，提供软件、硬件、通信、网络、操作系统、数据库管理系统等方面符合国际标准的接口和工具，使系统具有良好的灵活性、兼容性、可扩展性和可移植性。

5、经济性原则

系统应当符合性能价格比例达到最佳的各种系统和其他条件，包括：系统本身的价格，可能的福利系统操作预算后，所需的成本系统的特殊要求，实现网站和相关软件的开发成本和硬件系统集成所必需的。这也是当前设计需要关注的内容。

三、弱电智能化系统在建筑工程领域中的应用

1、智能门禁系统在建筑工程中的应用

智能门禁系统是现代化新型管理系统，集现代管理措施和自动识别技术为一体，安全系数大幅提高，涉及通讯技术、光电技术、计算机技术、生物技术、机械技术、电子技术等多种新型技术。其可以有效实现重要入口的安全防范管理，适用于小区、别墅、办公室、银行等多种建筑工程中。随着网络技术和通信技术的进步，门禁技术也得到迅猛的发展，早已摆脱钥匙和门道管理，逐步形成一套成熟的出入管理系统，为人事安全和工作便利提供了保障。目前，智能门禁系统主要有：虹膜门禁系统、乱序键盘门禁系统、面部识别门禁系统、感应卡式门禁系统、指纹门禁系统等多种技术的系统，它们在安全性、控制性、管理性、方便性等方面各有优势，门禁系统在建筑工程中应用的领域也越来越广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、入侵报警系统在建筑工程中的应用

入侵报警系统是利用传感技术、通信技术以及电子信息探测技术，自动识别非法入侵并及时，发出警报信息的电子系统。入侵报警系统应能够根据受保护对象和安全管理的要求，实时、有效地对设防区域内的非法入侵、盗窃、破坏和抢劫行为进行检测和报警。它使用探测器来加固建筑物内外的区域，并检测非法入侵。红外探测器探测建筑物内入侵者的活动，记录时间和地点，同时向报警系统发送报警信号。

四、智能建筑弱电系统施工的相关技术措施

1、将弱电系统设计图纸认真审查

智能建筑本身在弱电系统方面存在诸多需求，施工者在设计图纸的时候，应当把相关要求在图纸里充分的体现，并且按照相关标准和工程需求他和改进施工图纸。在开展施工的时候，由专业的技术人员来熟悉和审查设计图纸，罗列出施工现场中交叉的区域，然后根据施工顺序进行改进，确定埋设线路保护管的方案，消除交叉式施工工作的协调性，定时准确控制，全面把握施工质量，尽可能减少施工误差的发生。在实际施工过程中，有必要进行预埋防腐施工。

2、材料及设备的验收要予以严格把握

首先需要确保施工区域的材料都具有相关合格证，并且对产品的外形、规格以及种类进行详细检查，针对没有相关检测资料的材料，需要送交专门的检测机构进行抽样检测，通过检测才可使用；而且要对产品的性能、外观按照相关标准进行检查，如果未能现场检查，则要求供货方提供相关检测报告以证实产品质量合格；第三负责软硬件接口供货的企业，需要其提供产品应用和调试方面的合格文件；第四，整体检查施工所需要的所有材料，确保工程质量。

3、认真审查分包公司自身资质

在弱电承包商的选择时，应当审查企业经营范围和许可证，针对挂靠或资质借用的情况要及时解除与其合作关系，为施工质量安全提供保障。与此同时还需要沈越热电项目负责人相关资质证件，考察已经完成的项目，应当把承包商的承包资质和技术实力作为审查的重点，同时要求承包商自身具有一定的工程操作经验。

4、加强施工组织建设力度

只有做好消防、综合布线等重大工程的设计和编制工作，才能确保弱电工程的建设严格按照计划进行。在实际施工过程中做好相关信息披露的披露工作要按照分类、相关技术人员在必要时分析建设内容和clarificaiton安全生产的电力，并指定建设的整体示意图和技术内容，详细的施工总体原理图和通知的技术内容，签名后检查相关材料，确保施工安全。

5、落实安装相关管理工作

要先交接弱电工程施工的顺序，确认建筑结构、装修和电器的工程设备接口，划分工程设备和系统管理界面，然后才能开展工程施工。针对弱电系统施工内容较多的情况，施工过程中需要合理划分每个人的责任，切实将责任落实到个人。

结束语：

弱电智能化系统节约人力资源，提高了建筑水平，降低了安全风险，丰富了生活方式，改变了传统的建筑观念。只有将弱电智能系统与建筑工程相结合，重视施工环节和质量控制，保证系统与科技的发展步伐相一致，才能更好地提高人民生活水平，促进建筑领域的新发展。

参考文献：

[1]朱宇华. 浅谈建筑弱电智能化系统工程应用[J].信息通信，2014（6）：15-16.

[2]宗世勇. 弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析[J].智能建筑与智慧城市，2017（5）：48-49.

[3]聂玉安，王波.智能化住宅小区安防技术与设计应用[J].智能建筑电气技术，2015，10（4）：163-164.

[4]胡应华. 智能建筑分部工程中机电设备安装的主要问题及应对研究[J].自动化与仪器仪表.2017（04）

[5]姚新华. 智能建筑电气施工及管理探究[J].科技与创新.2017（07）

论文作者:王玉林

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3821a84a67b84ca101194aac.html