# 市政排水工程施工技术的难点及对策论文_王迪

天津市华水自来水建设有限公司 天津 300122

摘要：市政排水工程是城市建设中的重要组成部分，它拥有分布范围广，空间跨度大等特点。市政排水工程，为我国基础建设之一，为提高排水的效率，应对排水管道实行合理的设计，合理对市政排水施工技术中的问题进行解决，能够改善市政排水工实施中遇到的障碍，既保障了我国市政排水系统的合理规划和运行，又为美化城市做贡献。基于此，本文就针对市政排水工程施工技术的难点进行分析，同时提出相应的解决对策。

关键词：市政排水工程；施工技术；难点；对策

1我国市政排水工程作用

我国市政排水工程主要分为明式排水系统、暗式排水系统和混合式排水系统三种。［1］明式排水系统主要是对地上水进行合理排水，主要包括地日常生活造成地面积水，雨雪堆积产生的地面积水的排水；暗式排水主要是将人类生活用水通过管道进行排水，是市政排水中重要组成部分；混合式排水系统由明式排水系统和暗式排水系统共同组成，是我国当前市政建设中重要采用的排水方式。

2市政排水工程建设中的难点

首先市政排水工程建设的最终结果往往受到施工中遇到的实际情况产生数据偏差，造成市政排水工程建设与排水系统对接存在误差，最终造成市政排水系统运行混乱。应当尽量减少市政排水系统中存在的误差，在进行市政施工前期对实际环境进行全方位考察，减少施工中的数据误差，提升市政排水施工的准确性，减少排水管道的偏移，促进市政排水系统合理应用。

第二，市政施工进行排水管连接不严密，造成排水管漏水。市政施工中应注重对排水管道接口处密封程度的检测，提升排水管道的接口密封度，避免排水管道产生漏水、渗水的现象发生对市政环境带来的污染。

第三由于市政施工选择的材料质量性较差，造成地下井盖破损或地下井变形，不仅影响了城市正常排水工作的进行，同时也是路面上的井盖损坏对人们的日常生活带来安全隐患；注重对市政排水材料的质量监管，保障排水系统的质量是改善市政排水工程建设的首要条件。

最后，由于市政施工过程中对地下井的建设采用深挖地下管道，提升市政排水的程度力度，从而导致地下水资源混乱，地下水资源受到污染，由于大量的排水沉降造成工程地基塌陷等现象发生，为城市发展埋下巨大安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3市政排水工程施工技术问题的对策分析

3.1管道偏移、积水的防治对策

施工过程，若产生测量的偏差，施工立面就容易产生积水、倒坡等情况。对策：（1）施工前对施工测量的规范、规程实行严格的检查，并做好交接桩复测和保护的工作；（2）施工放样应根据水文地质的具体情况，根据埋置的深度、设计规范、相关放样的要求进行合理的设置，并可实行复测检验，以此降低施工的误差；（3）施工过程应对样桩实行设计，并做好沟槽、平基、轴线、纵坡的测量验收工作。施工时，若遇到建筑物体需要避让的情况，需在适宜的部位合理的设置连接井，以此实行直线的连接，且连接井的转角应在 135°之上。

3.2管道渗漏水、闭水试验不达标的防治对策

若基础发生不均匀的下沉情况，井体的整体施工质量，也会发生一定的改变，进而出现漏水的问题。对策：（1）全部的管材均应具备质量合格证、力学试验的报告；（2）管材的外观，应保持平整、没有松散露骨和蜂窝麻面等情况，硬物进行敲打，声音比较清脆；（3）安装前，需加强对各个环节的检查，以此若产生严重的质量问题，应进行及时的调整后投入应用。合理的使用水泥浆进行涂刷，对于严重的情况下，应实行返工处理。油膏的接口部位，可通过喷灯的方式对表面实行针对性的处理。对于严重渗漏的管材，或是再次填塞接口的情况下，应通过专业的技术人员进行处理，直至闭水试验达标后，停止试验。

3.3检查井变形和沉降的防治对策

（1）严格对井基层、垫层进行检查，经破管的方式进行处理，避免井体发生下沉的情况；（2）提高检查井砌筑的质量，以此确保井室、井口中心部位的高度，避免产生井体变形现象；（3）安装座浆的时候，应保持饱满，不予使用轻重型号的材料，并合理的使用面底材料，保证铁爬安装控制的位置，不可产生较大的偏差，以促使平面部位的精准。

3.4回填土沉降的防治对策

（1）管槽实行回填的过程，需结合设计的具体标准、施工规范，合理的选择适宜的夯实机具，以此实现最理想的压实功效。需要注意的是，不同填筑、不同填筑厚度应通过不同的夯实机具进行处理；（2）沟槽较窄的时候，可通过人工的方式打夯机夯填。而不同的填料和填筑厚度的时候，需合理的选择夯实的机具，进而达到最理想的压实效果，填料中淤泥和树根、草皮等，均会对压实的情况构成直接的影响，易于引发沉陷情况。所以，实行沟槽回填前，应将淤泥和杂草清除干净；（3）管槽回填的过程，应通过分层实行回填，单层的厚度一般在 30cm以下，层压实的厚度满足具体的要求下，才能够实行上层的回填工作。槽底发生积水的情况，应将水充分排出后，实行分层回填。施工过程，不可通过带水回填；（4）完成施工后，若局部产生沉陷的情况，应合理的使用泵压水泥浆实行填充。

结束语

市政排水工程建设是城市建设的重要组成部分，与人们的生活息息相关，注重对市政排水工程建设中的技术障碍给予合理的解决有助于提升城市居民的生活环境质量，保障城市生活环境向着更加清洁方向发展。加强对市政工程中排水工程技术问题进行深入探究，能够引起市政建设施工单位对市政排水工程建设中存在的问题进一步关注，为市政排水工程中技术问题提供合理的解决方案。

参考文献：

[1] 侯治纯.市政排水工程施工技术的难点及对策[J].民营科技，2015，03：195.

[2] 王凯.浅谈市政排水工程施工技术的难点及对策[J].科技创业家，2012，15：42-43.

[3] 王风雷.浅谈市政排水工程施工技术的难点及对策[J].科技创业家，2012，12：47-48.

[4] 马晓东.探索市政排水工程施工技术的难点及对策[J].科技资讯，2015，23：103.

[5] 江海西.浅谈市政排水工程施工技术的难点及对策[J].居业，2015，24：111+113.

论文作者:王迪

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/383df3624e3c4e15d1fa8e14.html