# 装配式混凝土建筑结构施工技术要点探析岳鑫论文_岳鑫

摘要:混凝土是建筑行业不可缺少的施工材料，装配式混凝土结构体系以其自身的优势受到业界的重视，装配式混凝土建筑结构施工技术的应用频率也随之提高，所以对装配式混凝土结构技术的现场操作研究十分重要。为促进我国装配式混凝土结构技术的操作更加成熟，文章对装配式混凝土结构施工技术进行深入研究，进而探索符合我国国情的装配式混凝土建筑结构发展的施工技术和发展方向。

关键词：装配式混凝土建筑；混凝土体系；施工技术

引言：

当前背景下，在装配式建筑中，节能建筑外防护结构的热损失相对较大，墙体在外防护结构中占有很大份额。因此，发展建筑墙体节能技术是建筑节能技术的重要环节，发展外墙保温技术和节能材料是实现建筑节能的主要途径。因此，我们需要研究如何合理、科学地施工技术，有效提高建筑外围保温工程的施工质量，有效防止室内外传热，从而达到高效节能的目的。

1装配式混凝土建筑结构的施工原理与特点

1.1装配式混凝土建筑结构的施工原理

装配式混凝土建筑结构的技术主要是工地现场施工精细化和质量严格化，操作人员专业化。施工单位通过搭积木的方式将预制构件进行拼接，并能够采用现浇节点及注浆等方式进行可靠连接。

1.2装配式混凝土建筑的特点

装配式混凝土建筑是新时期建筑行业的重要方向，更是推动建筑行业走可持续发展的必然途径。装配式混凝土建筑的特点主要体现在以下方面：

1.2.1装配式混凝土建筑的预制性特点

也是装配式混凝土建筑的最大特点，根据建筑施工的要求与设计方案，进行建筑结构的预制，包括了外墙板、内墙板、叠合板以及阳台结构、楼梯结构以及预制梁柱等等，通过预制的形式，能够降低施工现场的施工任务量，提升建筑施工效率。

1.2.2装配式混凝土建筑的节能环保性特点

节能环保性特点是装配式混凝土建筑的主要特点，装配式建筑通过预制的形式，能够降低项目施工现场的施工，进而降低施工垃圾产生的情况，符合我国绿色建筑的要求。并且装配式混凝土建筑通过预制的形式，可以降低施工中不必要的施工原材料的损耗，提升建筑施工行业的经济效益，对于建筑行业发展有着重要意义。

1.2.3装配式混凝土建筑的一体化特点

装配式混凝土建筑具有着建筑装修一体化的特点，在装配式建筑施工过程中就可以实现装修工作的一体化进行，通过装修设计的管道预制，实现将建筑与装修的一体化发展，减少建筑装修的施工周期，提升施工质量。

2装配式混凝土建筑的施工要求

装配式混凝土建筑施工时需要遵循其施工要点要求，以保证装配式混凝土建筑施工的科学性，保证装配式混凝土建筑的施工质量。装配式混凝土建筑的施工要点主要包含两个方面：

2.1预制结构的精准性要求

在装配式混凝土建筑施工中，首要环节就是根据施工项目的设计方案对建筑结构进行预制，因此其首要的施工要点就是在预制结构的过程中，必须充分保证预制结构的科学性和精准性，这样才能保证预制结构拼装的顺利，提升装配式混凝土建筑的施工质量[1]。一旦出现预制结构设计加工失误就会造成施工现场无法拼装的情况发生，给建筑施工带来巨大的不利影响。

2.2管道预留的协调性要求

在装配式混凝土建筑结构预制中，需要对建筑结构的水电管道进行预留，尤其是穿墙管道在预留过程中，必须严格按照设计图纸进行预留，保证管道对接的顺利，一旦出现管道对接口预留偏差的情况，就需要对预制模板进行处理甚至需要重新加工模板，以保证装配式混凝土建筑施工的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3装配式混凝土建筑结构施工技术要点

3.1灌浆操作技术要点

在工地装配式施工时，特别强调运用套筒灌浆法，进行灌筑节点，此方法的关键是灌浆料的制作和配合比。灌浆料是在工地现场利用搅拌机搅拌制作的，灌浆最适宜温度是5℃～40℃之间,灌浆时间在浆液初凝时间之前浇筑完。开始灌浆之前，要对构配件的外表面洒水湿润，从而对构配件湿润便于浆液密集吸附在构配件的表面，同时又起到降温的作用，方便施工[2]。要注意冬季施工时候构配件的保温，在冬季温度低于5℃时，由于水泥的固化作用必须停止施工。

3.2PC板安装技术要点

对PC板进行施工操作时，构配件的整体稳定性要求非常重要，因此要固定好PC板临时支撑，防止不稳定性的发生。从预制构件厂把PC板构配件通过构配件运输车运输到工地现场，必须对照安装技术规范对PC板构件进行施工安装。首先根据施工要求把PC板构按照型号规范排放在一起，然后把PC板构件上部的预留的吊环固定好，防止吊装时不稳定，造成安全事故。PC板安装施工的过程中，一定控制避免和预制板间出现裂缝，注重整体拼接[3]。整体安装拼接完毕后，必须进行复查校核，合格后，对拼接点进行混凝土浇筑，由于拼接点承受一定的弯曲力、剪切力、轴力等，所以在对其浇筑混凝土时要根据施工图纸要求仔细浇筑，使之凝固，增加整体稳定性。

3.3墙体混凝土浇筑技术要点

墙体主要是剪力墙构件，对于装配式混凝土建筑施工要求非常严密。墙体混凝土施工浇筑前，在其底面灌注平铺30~50mm的与墙体同配合比的减石子水泥砂浆料，减少混凝土内的石子，预防出现漏浆[4]。墙体混凝土的浇筑根据技术标准采用分层浇筑法，此方法施工便捷，从而提升工程质量，由于分层浇筑则对墙体浇筑的高度要求浇筑高度应控制在不超过0.4m。混凝土固化前完成墙体混凝土的浇筑，防止混凝土膨胀开裂的情况发生。

3.4安装预制叠合阳台板施工要点

进行叠合阳台板的施工安装时，应遵循下列要求：第一点就是在吊装前应固定好上部的预留的吊环，吊装安全期间，仔细复查一遍吊环是否固定牢固;紧接着的施工操作是在吊装叠合阳台时，要留出0.5m的施工作业面，进行叠合阳台构件的位置校正，缓慢的进行叠合阳台的安装精准对接，一定防止出现缝隙；第三步在阳台安装完毕以后，再次进行校正，确保安全无误，符合图纸施工质量要求。

3.5安装预制叠合板施工要点

根据图纸要求，对叠合板进行型号对比检查，进行数字标号，求其布置好支撑体系，按照编号要求缓缓的吊起叠合板进行安装，精确的进行搭接，增加了整体稳定性，保证了施工工作质量。然后对节点进行混凝土浇筑，利用混凝土凝固性质，增强节点稳定性。

3.6预制楼梯板安装施工要点

楼梯板的安装施工时，一定要避免安全事故发生，要确保50cm的作业工作面，便于调节移动楼梯板的安装位置，安装更加精确无误，然后进行焊接稳固。在焊接的时候焊接点要错开对焊焊接，焊接过程要求焊接精细，焊接面光滑严密，质量较高。

结束语：

综上所述，随着国家政策支持和市场调控，我国装配式混凝土建筑的大力推广必然成为我国未来建筑行业发展的新趋势。当前我国装配式混凝土建筑结构还发展不成熟，因此，需不断总结研究装配式混凝土建筑的施工技术，大胆创新应用实践。建立建筑标准化的研发体系和地方装配式混凝土建筑的发展规划，通过市场调节作用，响应国家对装配式建筑政策扶持，从而有效促进我国现代装配式混凝土建筑产业化方向发展。

参考文献：

[1]顾涵.装配式混凝土建筑施工技术及质量管控[J].四川水泥,2018(10):108.

[2]郭维明.装配式混凝土建筑设计要点及相关问题研究[J].建筑技术开发,2018,45(17):28-29.

[3]李青松.装配式混凝土结构精简施工与技术要点[J].住宅与房地产,2018(05):178-179.

[4]张若筠.装配式混凝土结构建筑的技术难点与施工要点[J].城市建设理论研究(电子版),2018(03):130-131.

论文作者:岳鑫

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/384136c76496ea6d77c668d0.html