# 分析矿山的地质工程灾害类型与防治措施论文_罗兵

罗兵

（西南能矿建设工程有限公司）

【摘 要】针对矿山地质工程进行开发建设时，常常会遇到各种各样的地质灾害，加上矿山开采工作中缺乏科学的保护措施，导致矿山地质环境严重破坏，从而诱发地质灾害，造成严重损失。本文针对我国的地质工程中常见的地质灾害类型进行分类和研究，提出相应的地质灾害防治措施。

【关键词】矿山；地质工程；灾害类型；防治措施

1、前言

随着我国现代化进程的不断推进，经济发展过程中对于矿产资源的需求量逐年增高，给矿山开采企业带来很大的发展机遇，同时也带来一定的挑战。在矿产资源开采工作中，开采单位未能制定相应的保护措施，在管理方面也比较欠缺，极易造成各种地质灾害的发生[1]。因此，在今后的矿山地质工程建设中，必须要进一步分析相关的灾害类型，研究其特点，同时制定科学的防治措施，将损失降到最低。

2、矿山的地质工程灾害类型分析

矿山地质工程在灾害种类型上多种多样，根据灾害发生时间的不同，可以将其划分为两种，一种是缓发性地质灾害，另一种属于突发性地质灾害。突发性灾害主要包括地面塌陷、滑坡、危岩崩塌、瓦斯爆炸等诱发的灾害，而缓发性地质灾害则主要指的是由地面变形以及环境污染等问题诱发的灾害[2]。针对矿山资源进行实际开采时，可以综合分析灾害形成原因，研究其具体空间分布等，科学的按灾害类型划分。

2.1岩土体变形导致的地质灾害

岩土体变形致地质灾害指的是矿山岩土体在形状上发生变化，进而诱发地面塌陷以及矿坑岩石爆裂，产生地裂缝等一系列地质灾害现象。矿山工程建设过程中，之所以出现地面塌陷的问题，通常是因为开采工作中应用的开采方法不够科学和合理。针对矿山资源进行开采时，可能会存在矿柱不足的问题，或者矿柱出现受损现象，特别是现代的煤矿退采式开采，造成矿区地面大面积发生塌陷，这种问题在地势平缓区域尤为常见。此外，某些采空区域需要接受回填处理的，如未及时给予回填，很容易导致地面发生地裂及塌陷。采矿工作中，若未能根据相应规范开展矿产资源开采，极易造成采矿区边缘稳定性欠佳，或者导致滑坡问题的出现，此类问题尤其在煤矿山、建材矿山中发生得最频繁[3]。

再者，自然地质灾害因素也宜导致矿山环境的破坏，如地震应力的传导影响，矿山中的围岩会出现压缩现象，在这种情况下极易导致应力诱发爆裂，给矿山工程造成严重的地质灾害。

2.2地下水位变化导致的灾害

综合分析水文地质诱发的地质灾害，不但包括地面沉降以及沙土液化，而且还包括岩溶塌陷等问题。

针对地面沉降问题，导致该灾害的原因多种多样，一般可以划分为人为因素以及自然因素。前者通常指的是人为过量抽排地下水，在这种情况下很容易造成地面沉降及地裂缝问题的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆综合分析过去的资料可知，针对坑道地下水进行输排的过程中，其具体水位会出现相应下降，导致地面出现沉降、产生地面开裂，地下水水位下降越多，地面沉降问题就越严重。在一定程度上坑道地下水过量抽排是导致诱发地面沉降问题的主要原因。

2.3其他因素导致的地质灾害

除了岩土体变形以及地下水位变化诱发的地质灾害外，开采爆破以及形成大面积采空区等均属于诱发矿山地质灾害的常见原因，这些现象发生在煤矿开采中常发生，也易给矿区造成严重地质灾害，给矿业及造成不可弥补的损失。

3、矿山地质工程灾害的防治途径

3.1重点区域防治措施

针对矿山地质工程灾害开展防治的过程中，通常需要划分为重点区域以及次重点区域，针对不同的区域采用的防治方法而不同，尽量提高地质灾害防治的针对性，降低地质灾害发生率。针对重点防治区域，应通过以下方法进行防治：

其一，针对边坡相关参数开展科学设计，进一步强化监测工作，合理设计防护支当体系，提高矿区边坡稳定性。在矿山开采工作中如遇到变形问题或者开裂问题等，应加强地质工程勘察工作；其二，针对矿山中原有灾害位置，应制定针对性的预防措施，尽量避免安全事故的发生；其三，针对矿山渣场弃渣具体方量进行合理设计，合理设置边坡坡度等，同时修建挡墙，有效进行拦渣，防止泥石流发生。其四，针对矿产资源进行坑道开采时，一定要注意加强坑道支护，确保支护工作以及开采工作的同时进行，防治矿顶发生塌陷现象，避免冒顶等问题的发生[4]。

3.2矿区建设防治措施

针对矿区建设及矿区公路修建工作，对堆放产生的各种废渣，如不能及时给予处理，极易造成滑坡、泥石流、塌方等问题的产生，此外，如果废渣处理不当还可能造成水土流失，诱发地面危岩崩塌等地质灾害。面对这些情况，应主要按照下面的原则和方法来防治：

其一，针对各地质灾害体具体参数开展科学设计。加强加固处理，并做好支护工作。选择边坡位置进行排水沟设置，确保排水的有效性和及时性；其二，高度重视矿山现场管理，科学进行地质灾害的清除和防护；其三，结束对矿山资源的开采之后，必须要加强填平处理，同时进行矿山复绿，植树还林，提高植被覆盖率。

结语

在矿山开采过程中，仍可发现很多地质灾害诱发的安全事故，给国家及人民财产带来极大威胁。在今后的矿山开采过程中，我们必须要进一步认识各种地质灾害类型，针对矿山重点区域进行科学的地质灾害防治，不断完善防治方案，有效降低地质灾害发生率，保护国家和人民生命财产安全，确保矿山开采工作的高效、安全开展。

参考文献：

[1]马越平.矿山地质灾害类型与防治措施初探[J].西部资源,2012,01:56-57.

[2]时有能.浅析矿山工程地质灾害类型与防治措施[J].城市地理,2014,18:79.

[3]李存.矿山地质工程灾害类型与防治措施综述[J].科技致富向导,2014,36:143.

[4]赵会国.矿山地质工程灾害类型与防治措施综述[J].江西建材,2014,04:231.

[5]安娜.矿山地质灾害类型与防治措施分析[J].科技风,2015,21:168.

论文作者:罗兵

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年4月总第209期

论文发表时间:2016/6/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38735b0839aa44abe610421f.html