# 探讨番禺区石壁街谢石环山河截污工程项目的设计要点论文_唐琨

唐琨

广州市市政工程设计研究总院 设计三院

摘要：为解决跨界区域内河涌污染严重现状，广东省人民政府批准实施的《南粤水更清行动计划（2013～2020年）》明确提出，广东省水污染综合整治总体目标是：“一年新进展，三年新突破，八年水更清”。本文概述了市桥河水系主要河涌水更清实施项目其中一个子项石壁街谢石环山河截污工程的概况。

关键词：工程位置；方案比选；设计方案；设计要点

1、工程位置

该工程位于钟村街北面，西起石壁村，东至汉溪大道，北起钟村污水系统边界，南至屏山河，谢石环山河西面为石壁村，石壁村至汉溪大道之间的河道北面主要为工厂企业，分布有派勒集团、佳德金属制品厂、昌晟鞋材厂。服务范围为86.6ha。

2、现状概述

现状河涌宽度为5~10m，河涌全线为直立式混凝土挡墙，南侧为公路，其中从石壁村~东新高速段为谢石公路，公路宽14m，东新高速以东段为已建成的汉溪大道。河涌北侧主要为村落和厂房，大部分区域的厂房紧靠涌边。

现状河涌北侧无污水管道，大部分区域的房屋及围墙靠涌边敷设，厂房与村落的污水通过合流管直接排入河涌，沿线排污口众多，合流管管径d200~1.5x1.5m。河涌南侧谢石公路段无雨污水管道，现状道路南侧零星分布工厂企业均就近穿过公路排往河涌中。南侧汉溪大道段已敷设有雨污水管，其中污水管敷设在道路南侧，污水管管径d600~800，最后排入新105国道污水主干管。

3、方案比选

a、管道截污方案：在河涌南侧敷设污水干管截污，河涌北侧敷设截污支管，北侧截污支管分段接入南侧截污干管，截污干管自西向东接入下游汉溪大道污水干管。

b、管道与渠箱结合截污方案

根据现场施工条件，河涌北侧直接在河道内敷设截污渠箱自西向东接入下游干管，南侧在现状道路上敷设截污管道汇入截污渠箱。

c、截污方案比选

通过综合比较，并与水务主管部门多次踏勘现场，本次推荐采用可实施性强、控制污染效果好、长远维护管养可靠的方案一，即管道分段截污方案，具体比选如下：

4、工程方案

沿河涌北侧堤岸新建D500截污支管分段收集涌北侧石壁村及工业园区内的污水，河涌南侧自西往东敷设d800污水干管至汉溪大道附近后接入汉溪大道路已建d800污水管，截污支管分段过河涌接入南侧污水干管。d800污水干管下游主要采用顶管施工，上游埋深较浅处采用明挖施工，过河涌段采用围堰明挖施工。

5、水力计算

本工程纳污范围约86.6ha，按规划建设用地面积分布，则远期污水量为74.5L/s。

6、竖向设计

本工程敷设在谢石公路上的污水管道周边地块整体地势平坦，标高为7.0~9.0m，起始点埋深约为2.5m，坡度0.0008~0.005，可满足污水收集要求并排入汉溪大道d800污水管中。

7、设计要点

1）河涌有较多连接南侧道路与北侧工业区的桥梁，部分污水收集支管分布在桥墩附近，施工时必须要注意污水管道与桥墩结构之间的距离并做好保护措施保证施工安全；尽量避免破坏现状堤岸局部有影响时需考虑堤岸修复。

2）沿线地下管线部分主要集中在谢石公路北侧的人行道上，管线较多，主要有电信、电力、煤气、路灯、供水等，北侧污水收集支管收集现状污水过涌后接入污水干管必须穿越地下管线，因此穿越管道前必须复核地下管线分布情况并做好管线保护及管线迁改等工程措施。

3）污染源几乎全部分布在河涌北侧，但北侧实施场地有限，因此只能分段实施污水收集管然后接入南侧污水干管，由于下游已建污水标高影响，本工程管道坡度较小，且上游段埋深较小，北侧污水收集支管过涌必须采取倒虹措施，由于倒虹段较多，必须加强清疏措施防止淤塞，定期进行维护管养保证收水效果。

4）沿途穿越几个重要节点，包括东新高速高架、七号线盾构区间、七号线钟村地铁站。设计前已充分收集相关资料，本方案必须与高架桥墩，盾构区间及地铁站保证有足够的安全距离，同时提前报送相关主管部门审批同意后方可施工。

5）由于北侧工厂园区较多，部分围墙房屋沿堤岸修建导致施工场地极其狭窄，因此部分排污口可考虑通过涌边检查井收集现状污水后再接入南侧干管，部分无法避让的范围则考虑局部进行房屋拆迁，围墙修复及房屋保护。房屋保护的考虑出于很多因素的考量，比较复杂，通常位于道路狭窄、房屋密集地段的管道开挖或顶管施工时，宜根据房屋结构形式及基础形式、房屋修建年代、房屋楼层规模等情况，对房屋、电塔等基础进行保护，此时考虑管槽开挖时，土体沿45度角破坏，即假设管槽底侧沿45度向上直至地面的一个楔形土体遭到破坏，若房屋等基础位于其附近，则房屋地基土出于不稳定状态，此时便需要在管槽开挖前，预先对可能遭到破坏的土体进行保护，以免附近房屋等地基基础不稳定。通常可考虑在可能遭到破坏的楔形土体处施打旋喷桩，对其进行加固，并且此处管坑开挖的基坑等级提高一个级别，给出更为严格的开挖监测变形控制要求，同时做好房屋变形跟踪监测，一旦出现险情，马上停止开挖并及时处理以避免出现险情。

6）.开挖施工的地基处理

根据场地地质情况和管道埋深，从技术可行、造价最省、进度最快来考虑，本工程确定采用以换填及抛石为主的地基处理方式，对于大管径管道，若场地允许，则采用水泥搅拌桩、预制方桩等处理方式；

管道底部土层为粘土、砂土或地基承载力特征值不小于80kPa的情况，不需要进行地基处理，采用原状土天然地基。

对于厚度小于2.0m的软弱土层（如淤泥、淤泥质粘性土、杂填土等），采用换填碎石砂（1：1）的处理方式。

对于大于2.0m的软弱层，若管道管径较小（不大于600mm），可采用抛石挤淤方式进行软基处理，对于大管径管道，若具有现场条件的，采用预制方桩或水泥搅拌桩的处理方式。

对于小于2.0m的软弱层，不具备现场条件的，采用高压旋喷桩的处理方式。

8结语

本文叙述了该工程的位置及服务范围，综合各项因素选择了较为合适的方案对番禺区市桥河流域的谢石环山河周边进行截污，尽可能的收集沿线污染源污水，这也是市政截污工程的主要目的，让我们生活的城市减少污染，改善水环境。

参考文献：

[1]水利部珠江水利委员会技术咨询中心.市桥河水系综合整治规划修编报告[R].2004.金腊华 徐峰俊.水环境数值模拟与可视化技术[M].2004.

[2]广州市番禺区市政园林管理局 广州市番禺区钟村镇污水工程专项规划（深化）2010

论文作者:唐琨

论文发表刊物:《基层建设》2016年2期

论文发表时间:2016/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38a29a74b453590b472590c6.html