# 建筑电气设计中的消防配电设计分析研究论文_孙玉金

天元建设集团有限公司 山东临沂 276000

摘要：消防配电系统在发生火灾后，将与火灾自动报警系统形成完整的电气消防系统。这套完整的电气消防系统将关系到火灾发生时能否被及时发现，及时扑救，让人民的生命得以营救、财产得以保障。所以，消防电气系统的设计应该受到建筑电气设计人员的重视，并严格按照规则进行设计。

关键词：建筑工程；电气设计；消防配电设计

1导言

现阶段，人们对住房的需求日益增多，高层建筑拔地而起，在高层建筑设计中，电气设计是其重点内容，而消防配电设计又是电气设计中的不可忽视的环节，消防配电设计质量对建筑电气性能的安全有着十分显著的影响，所以，就有必要采取有效措施保证消防配电线路设计的科学合理性。

2建筑消防配电设计的重要性分析

现如今，我国城市化发展脚步不断加快，同时高层建筑也以飞快的速度发展，在高层建筑中，建筑电气设计非常重要，而在电气设计中，消防配电设计又是核心内容。因为建筑的质量和安全对人们的生命及财产安全有着非常显著的影响。而提高消防配电线路设计的质量则能够降低火灾发生几率，减少火灾所造成的损失，进而保证建筑物的整体安全。所以我们必须要采取多种措施完善消防配电设计的综合水平。

3建筑电气设计中消防配电设计主要内容

3.1配电线路敷设设计

配电线路的质量是消防配电设计中所要考虑的主要因素，甚至影响到整个消防系统的安全性和可靠性，因此，配电线路材料的选择尤为重要，通常需要满足两点要求：第一，应当选择阻燃或耐火铜芯电缆或者铜芯导线作为线路材料；第二，保证配电线路最小耐压值达到450V以上。此外，配电线路主要有明敷和暗敷两种敷设方式，需要结合工程实际特点进行明确。如果进行明敷，需要加强对敷设线路的保护工作，通常做法为将线路敷设于封闭式金属线槽或套管中，同时封堵防火孔洞，并在金属线槽或套管外涂刷防火涂料。如果采用暗敷的方式，则应将线缆穿管敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

3.2火灾报警系统的设计

火灾报警系统的设计，应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中的相关要求，并结合工程的实际情况，对火灾扑灭的难易程度进行综合分析。同时，应关注非消防电源在发生火灾时的切除方案，明确非消防电源切除的负荷，在强电系统设计图中清晰标注出联动部分的管线。

3.3火灾探测器的选择

在火灾自动报警设计中，应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析，以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器，对火灾形成特征不可预料的场所，可根据模拟试验的结果选择火灾探测器，同时需要对火灾探测器的空间位置布设进行科学合理的设计，以保证探测器监测到建筑的每一个角落。例如，发生火灾时，楼梯间既是重要逃生通道，又是监测灾情的重要区域，因此，火灾探测器的种类选择以及在楼梯间的设置，既要满足相关规范要求，又要结合建筑楼梯的具体特点进行单独划分，以便在发生火灾时能够根据火灾探测器提供的有效信息及时的疏散人群，最大程度的减小人员伤亡和财产损失。

3.4专用供电回路的设计

在消防配电设计中，专用供电回路的设计十分必要，这样，当火灾发生时，就能满足消防设备的用电需求，避免因消防设备断电带来的影响，从而在第一时间阻断火势蔓延，将人员和物质财产保护起来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4建筑电气设计中消防配电设计的应用分析

4.1火灾报警系统的重要性

要想保证建筑工程的安全性，发生火灾时进行有效控制，故在建筑电气设计中进行火灾报警系统的设计十分有必要。火灾报警系统的设计可以实现对电气系统中火情的及时发现，并进行自动报警。相关人员在火灾报警系统设计时需要遵循相关标准，全面分析整个建筑工程，对火灾报警系统进行合理设置，同时结合建筑物的实际需求，科学的划分设计的种类。

4.2消防电源的自动切换

消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。从实际情况来看，双电源互投的消防设备配电箱在建筑电气工程的消防配电设计中得到良好应用。

4.3非消防电源的切除

在整个消防配电系统中，非消防电源切除占据重要地位，火灾报警系统联动性与非消防电源的切除有着直接联系。因此，在设计火灾报警系统时，需要明确标注线路中应切除的电力负荷，同时需要标注火灾自动报警系统的设备和管线。从实际情况来看，当前很多消防项目都是先将总断路器切除，没有启动备用照明系统，或者没有切除非消防电源，造成的后果为非消防负荷存在于消防配电系统当中，其与消防配电设计的需求不相符。因此，在建筑电气设计过程当中，尤其要注意消防配电设计。

4.4火灾报警设备的应用

消防配电设计中的预警设备包括火灾探测器，手动报警按钮，消防应急广播和消防专用电话等。火灾的预防是建筑电气设计主要内容，因此，防范和警报应作为消防系统建设的主体，其目的能够使火灾所带来的危害与损失降至最低。由于火灾探测器密切联系着整个系统中心，技术人员在判断整个电气系统运行情况过程中，可以在控制中心通过探测器反馈的数据进行了解，其能够及时发现电气系统运行的异常，并采取有效措施进行解决。建筑物发生火灾时，人们由于惊慌而找不到逃生的路，这给人们的生命健康安全带来极大的危害，且在逃生过程中极易出现踩踏事件，为了使人们正确有序的进行逃生，将播音设备安装于消防系統中发挥重要作用，工作人员通过对建筑物中监控系统了解各楼层的情况，并通过播音设备引导人们正确逃生，从而为提高人们的逃生效率奠定基础。另外，建筑物发生火灾时会出现浓烟，这对人们的健康带来不利影响，因此，将烟雾探测功能应用于火灾探测器设计中，让技术人员对火灾现场的烟雾情况全面了解，为消防工作提供有效帮助。

4.5供电回路的设计

消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。专用供电回路在建筑电气消防配电设计中发挥重要作用，其能够在建筑火灾发生时第一时间进行防火门、喷淋、排烟等装置的自动隔离，从而使人们的生命财产安全得到最大化保证。如果火灾发生时消防设备突然断电，所导致的后果将十分严重，因此，将专门的供电回路应用于建筑电气消防配电系统中具有重要意义，能使消防用电需求得到满足。

5结论

建筑一旦发生火灾就会造成巨大的损失，且其救援难度较大，所以在建筑电气设计中，应将消防配电设计作为设计的核心，又由于消防配电设计的质量对工程的质量也有着非常显著的影响，因此在消防配电设计工作中，需遵循设计规范的要求，选择质量有保证的材料，全面完善配电设计水平，减少火灾事故的发生。

参考文献：

[1]侯兵雷.解析消防配电设计在建筑电气设计中的应用[J].建材与装饰，2018（04）：88.

[2]徐臻.建筑电气设计中的消防配电设计方案分析[J].居舍，2018（02）：91.

[3]徐安高.建筑电气设计中的消防配电设计方案分析[J].建材与装饰，2017（46）：229-230.

[4]黄保金.浅谈建筑电气设计中消防配电设计的重要性及常见问题的分析[J].江西建材，2018（15）：202+210.

论文作者:孙玉金

论文发表刊物:《基层建设》2019年第21期

论文发表时间:2019/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38c5244064497f152adacc78.html