# 供电所管理中有效降低线损的方法探析论文_黄勇

(国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电分公司 江西抚州 331800)

摘要：随着经济的发展，人们的生产生活对电能的需求量也逐渐提升，鉴于此，电力行业飞速发展，受到了更多的关注。在供电所日常运行的过程中，线损管理是较为重要的环节之一，其直接关系到供电系统的正常运作，也关系到供电所的经济效益。本文以线损管理的产生的原因为研究切入点，简单分析供电所管理中有效降低线损的方法，旨在为供电所的管理和经营奠定良好基础。

关键词：供电所；线损管理；原因；降低线损

在电能传输的过程中，有功、无功电能以及电压的损失统称为线损。线损是衡量供电所运行状态的重要经济技术指标，而线损管理是衡量供电所经营状况的重要指标之一，线损管理工作是否成功直接影响着供电所的价值和利益，对供电所的提质和增效有着重要的作用。如何有效降低线损是我国供电行业长期致力于研究的课题之一，对供电所的发展有着重要的作用。

1 影响线损管理的原因

在供电所正常运行的过程中，影响线损管理的原因有很多，主要包括以下几方面的原因：

1.1用电需求激增导致负荷严重

随着城市化进程的逐渐加快，电网系统也在扩建，新规划的输电线路与原本的输电线路之间存在着一定的矛盾性因素。而随着人们对电力需求的急剧增长，电网的负荷也逐渐增长，这就会导致线损的出现。此外，在部分农村地区，由于供电所所在地点的复杂性以及长距离的输电，使得电力的负荷较为严重，导致线损严重。

1.2 管理制度不完善

随着电力行业的发展，供电所的管理制度也逐渐向着完善化的方向发展。但是其中不乏存在着不足之处，如：线损管理工作岗位的职责分工不明确，监督力度不够、装置设备管理缺乏规范性、计量结果的准确性无法核实等，这些都会影响到线损管理的质量。究其原因，是因为供电所线损管理制度不完善，导致供电所线损管理问题的加剧。

1.3 线损管理技术参差不齐

电网结构的不尽合理会导致线损加剧，在部分农村地区，供电所的设备管理存在着一定的问题，相关检查和检修技术不到位，旧的设备耗能较高，这样就会加重了线损。此外，部分农村供电所缺乏无功补偿装置，进而增加了电能的损耗，同时也加剧了线损。技术的参差不齐，是导致供电所线损管理的主要因素之一。

1.4 人为因素影响线损管理

在供电所线损管理的过程中，人为因素也是影响线损管理的主要因素之一。供电所所在地点的线路布局相对较为复杂，甚至部分线路还会被违规覆盖。在农村地区，私自建房和改建房屋的现象较多，建设和改建的过程中私自更换和迁移电表的情况也时常发生，这样也会增加线损率。此外，部分管理人员对相关设备的运营管理采取松懈的态度，使得设备长时间处在超负荷的状态下工作，直接导致线损增加。

2 供电所管理中有效降低线损的方法

2.1 定期做好检查和检修工作

为了更好地展开线损管理工作，应当要定期做好检查和检修工作，适当增加检修的次数，并在检修的过程中认真对输电线路、变压器设备、零件等进行检修，保证检修的质量，进而加强线损管理，有效降低线损。在检修的过程中，必然会涉及到老旧设备的维修和更换，相关人员可以选择节能型的变压器，并提前做好变压器容量和数量的调整，降低无功损耗。在对线损进行检查的过程中，还需要及时淘汰掉老旧的电表，更换为误差较小、超载能力较强、抗倾斜能力较强、防窃电功能较强且自动化程度较高的新型电表。

2.2 完善相关管理制度

为了有效降低线损，应当要建立完善的管理制度。第一，健全线损管理组织体系，坚持“统一领导、分级负责”的基本原则，对线损管理的职能进行进一步的梳理和优化，逐渐完善线损管理体系。第二，为了保证线损管理工作的正常展开，同时也为了保证降损工作的整体质量和效果，还应当要建立完善的监督管理制度，安排专员对线损管理工作的展开情况进行监督，定期对线损指标进行分解考核，避免线损管理过程中出现消极怠工的情况。第三，建立奖惩制度，根据本单位线损管理的需求，建立相应的奖惩制度，对线损管理的整体效果进行综合评估后，采取相应的奖惩措施，提升管理人员的积极性。同时，与监督制度结合起来，共同为线损管理工作提供制度保障。

2.3 加强信息化建设

由于技术方面存在的问题，使得供电所线损管理工作滞后不前。因此，应当要从技术方面加强线损管理工作。第一，供电所可以借助信息化技术来加强线损管理工作，如：ERP管理系统、GIS系统等，更多地引进现代化信息系统来加强线损管理，有效降低线损。第二，供电所可以加强电力线损监测技术的使用，该技术的主要目的在于对异常线损情况进行分析，以实现精细化的线损管理工作。相关技术人员需要以信息技术为切入点，通过系统来实现线损数据的采集和统计分析，通过分析结果来制定有效的降损措施，为供电所线损管理工作提供技术支持。如图，为线损理论计算模型图。

2.4 加强相关人员的培训

面对人为因素导致的线损问题，应当要加强相关人员的培训，提升其综合素质，为降损工作奠定良好的人力基础。第一，供电所应当要对管理人员进行定期培训，特别是对线损管理综合技能的培训，让管理人员能够明确自身的职责范围和规范化的管理流程，保证管理工作能够对降损工作有更多的帮助。此外，还要对检修技术人员进行培训，使其能够在检修过程中更加准确地定位线损问题。第二，对管理人员及相关技术人员的职业道德进行培训，使员工能够自觉且始终保持严谨的态度展开相关工作，避免人为因素对线损管理工作产生负面影响。

结束语：

总之，在供电所运行和发展的过程中，线损管理是非常重要的环节。面对供电过程中线损问题严重的情况，供电所应当要采取适当的措施降低线损，加强线损管理。供电所需要使用先进的信息化技术来进行线损管理，并在制度和培训体系的保障下，采取正确的方式来降低线损，提高供电质量，达到增效的目的。

参考文献：

[1]许万奎. 乡村供电所管理中有效降低线损的方法探析[J]. 低碳世界,2019,9(04):99-100.

[2]于孙言. 试析供电所管理中有效降低线损的方法[J]. 科技经济导刊,2019,27(16):95.

[3]杨涛. 乡村供电所管理中有效降低线损的方法研究[J]. 乡村科技,2017(06):91-92.

[4]刘飞. 浅谈供电所管理中如何有效降低线损[J]. 门窗,2013(08):386.

论文作者:黄勇

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38c53b52a1fd637989f5eb79.html