# 水泥混凝土施工中的减水剂应用探究论文_袁红秀1,李明玺2

广东长宏公路工程有限公司 广东增城 511325

摘要：减水剂作为一种外加剂常用于水泥混凝土施工。通过掺入减水剂来维持水泥混凝土工作性能不变的条件下，减少拌合用水量来增加其抗压强度及耐久性等；本文针对减水剂在水泥混凝土施工中的应用进行了分析。

关键词：水泥混凝土；施工；减水剂；抗压强度

1.前言

近年来，减水剂在水泥混凝土施工中的应用日益广泛，减水剂是一种在混凝土拌制过程中用以改善新拌和硬化混凝土性能的材料，掺用其拌制的水泥混凝土具有合适的工作性能、硬化后拥有较好的耐腐蚀性、耐久性以及抗压强度明显提高等良好的性能；减水剂的研究及应用，促进了水泥混凝土施工新技术的发展，随着新品种混凝土发展研究的深入，减水剂的应用对水泥混凝土施工也越来越发挥着重要作用并取得了良好的经济效益。

2.减水剂分析

在水泥混凝土施工中，通过掺入减水剂可改善水泥混凝土的工作性能，根据水泥的品种以及与水泥的相容性（亲和性），在混凝土的使用过程中需要掺入的减水剂类别也不一样；根据减水剂的分类标准，减水剂的种类大致如下：

2.1根据减水剂组成的化学成分分类；可以分为：

改性木质素磺酸盐系、萘系、密胺系、氨基磺系、聚羧酸系以及三聚氰胺系等，但绝大多数是萘系减水剂。

2.2根据减水剂减水效果不同，可以分为以下几类：

2.2.1高性能减水剂，又称超塑化剂，例如密胺系、氨基磺酸系、聚羧酸系及三聚氰胺系等，是指在水泥混凝土具有相同坍落度的前提下，通过加入高性能减水剂能够对水泥混凝土起到减水增强的作用，与普通减水剂相比，高性能减水剂的减水性能明显提高、适用范围更广；在工业与民用建筑、交通以及市政工程等建设中，所使用的预应力钢筋水泥混凝土、现浇钢筋水泥混凝土等，都大量使用着高性能减水剂；对于早强水泥混凝土、高流态水泥混凝土以及蒸养工艺的预制水泥混凝土构件等，也都广泛使用着高性能减水剂；对于目前的高强水泥混凝土和超高强水泥混凝土等，高性能减水剂的合理使用更是不可或缺。

2.2.2普通减水剂，在相同水泥混凝土坍落度的前提下，作为通用的起减水增强作用的外加剂（例如木质素磺酸盐减水剂），由于其价格适中，广泛应用于各种钢筋水泥混凝土、现浇水泥混凝土、预应力水泥混凝土、预制水泥混凝土以及中低强度的较为常规型的水泥混凝土；通常情况下，对于泵送水泥混凝土以及有轻度缓凝要求的水泥混凝土、尤其是在日最低气温+5℃以上的水泥混凝土施工中，普通减水剂应用也比较广泛。

在我们国家，由于北方温度较低，普通减水剂有着一定的市场。

2.2.3引气减水剂，有引气和减水作用的外加剂，引气减水剂主要应用在有保温、隔音要求条件下的水泥混凝土、冬季施工的水泥混凝土、碾压水泥混凝土以及轻质水泥混凝土等施工过程中。

2.2.4缓凝减水剂，有缓凝和减水双重功能的外加剂，适用于大体积水泥混凝土、日最低气温+5℃以上的水泥混凝土或高温地区的水泥混凝土、泵送水泥混凝土等。

2.2.5早强减水剂。该减水剂具有提高早强及减水功能的外加剂，早强减水剂适用于蒸养水泥混凝土以及常温、低温或负温（最低温度不低于-5℃）条件下施工作业的水混凝土工程。

3.水泥混凝土减水剂应用分析

减水剂作为一种水泥混凝土外加剂，在当前的研究和使用比较广泛。水泥混凝土是水泥-水的分散体系。在这个分散体系中，由于水泥颗粒表面的水膜层具有一定的厚度（约0.217um），影响着分散体系的流变参数，当加入适量减水剂后，在水泥混凝土的搅拌过程中减水剂被吸附在水泥颗粒上，使水泥颗粒之间产生同种电荷，进而相互排斥，水膜厚度变薄，体系中的游离水增加，其塑性粘度变小，从而形成较为分散的水泥颗粒。水泥混凝土中分散开来的水泥颗粒，降低了水泥混凝土中水泥絮凝物的形成，实际上减少了拌和水的用量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在水泥混凝土中随着自由水的不断增多，水泥浆的流动性也就不断增大。通过在水泥混凝土中加入适量的减水剂，实现了水泥混凝土性能的改变。

3.1水泥混凝土中通过掺入适量的减水剂，在水泥混凝土和易性保持不变的前提下，使相同条件下水泥混凝土的用水量减少5%～25%或者更多，从而提高水泥混凝土强度。

3.2在水泥混凝土水灰比相同的条件下，通过向水泥混凝土中掺入适量的减水剂，使水泥混凝土坍落度增加，以满足水泥混凝土大模板施工的作业要求。

3.3在水泥混凝土强度相同的条件下，通过向水泥混凝土中掺入适量减水剂，可以使同条件下水泥混凝土的用水量减少5%～20%或者更多，从而节约水泥用量，相对减少工程施工成本。

3.4减水剂可以作为生产性能水泥混凝土的主要原料。通过在水泥混凝土中掺入不同性能的减水剂，可生产出缓凝高强水泥混凝土、高强水泥混凝土以及超高强水泥混凝土等。

利用减水剂生产性能水泥混凝土操作简单、施工方便、使用经济。

4.减水剂使用效果分析

4.1 混凝土减水剂的减水效果

水泥混凝土的特性主要是良好的工作性能以及满足技术要求的硬化强度，而这些主要取决于水泥混凝土的单位用水量和水灰比（水胶比）。我国现行水泥混凝土设计规范中水泥混凝土用水量的取值是依据水泥混凝土坍落度和石子最大粒径确定的。设计高性能水泥混凝土配合比时，用水量仍以满足其工作性为条件，按规范所列经验数据选用。用水量的多少，对混凝土强度具有直接的影响，为了保证水泥混凝土的强度，自然就常常使用减水剂。

改善水泥混凝土的和易性，在达到同样的水泥混凝土强度等级的同时，可以节约15%～25%的水泥用量。特别是在人力成本不断攀升的今天，大流动度水泥混凝土的使用越来越广泛，因为它的施工可以节约大量的人工成本，降低工程综合造价，和大幅度提高工程施工速度，所以，水泥混凝土的生产对高性能减水剂的使用依赖性越来越明显。

4.2混凝土强度效果

在水泥混凝土中掺入减水剂，可使水泥混凝土的强度大幅度提高，其抗压强度比可达150%以上，这对于高强或超高强度水泥混凝土的配制有着划时代的意义。而在水泥混凝土中掺加缓凝型减水剂，延缓了水泥混凝土凝结时间和硬化时间，也延长了水泥水化热的释放周期，对大体积水泥混凝土工程的施工及质量有着重要意义。水泥混凝土中掺加引气减水剂，一是使水泥混凝土中的微细气泡均匀分布以提高其保温和抗渗的能力；二是由于它的分散作用而带来减水增强效果。因而，既能改善新拌水泥混凝土的和易性，又能提高水泥混凝土的耐久性。

5.结语

目前，我国普遍使用的是高性能聚羧酸缓凝减水剂，它的母液以及成品的稳定较好、减水效率较高，并且可以引气，是高强混凝土以及超高强混凝土使用较多的优质减水剂。但是，多元醇磺酸盐与环氧乙烷和环氧丙烷共聚物、磺化脂肪酸聚乙烯脂、三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物作为超塑化剂等的复合化研究逐渐深入，价廉物美的减水剂会逐步走向人们的生活，高强水泥混凝土、超高强水泥混凝土的构造物也会越来越多的美化起我们的生活。

参考文献：

[1]张大康.水泥与减水剂相容性的表征与检验[J]. 水泥, 2008(10):45-49.

[2]林光.减水剂在混凝土中的应用[J]. 江西建材, 2016(17):3-3.

[3]廖国胜，邢江娣，李三友. 聚羧酸类减水剂在混凝土中的应用研究[J]. 武汉科技大学学报,2008, 31(2):214-217.

[4]李明玺，袁红秀. 混凝土减水剂的研究进展[J]. 科技资讯，2009（29）：5-6

[5]陈建奎. 混凝土外加剂的原理与应用[M]. 中国计划出版社，1996.12 ISBN 7-80058-500-X

论文作者:袁红秀1,李明玺2

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38cfe53a27258396f3c2a2de.html