# 预应力施工技术在道路桥梁施工技术中的应用论文_陈中品

（黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区市政园林管理处，黑龙江省 齐齐哈尔市 161000）

摘要：在新的时代背景下，人们对道路桥梁的质量要求越来越高，如何提高道路桥梁工程的整体质量是人们十分关心的问题。应力是影响道路桥梁工程质量的关键因素，本文以预应力施工技术为研究对象，探讨了预应力施工技术在道路桥梁施工中的应用情况。

关键词：预应力；施工技术；道路桥梁施工；应用

随着交通建设行业的进步与发展，道路桥梁的建设基数不断增加，随之而来对道路桥梁建设的质量与安全要求日益严格。技术人员应增强对预应力施工技术的革新，充分发挥此项技术的优势与作用。技术人员还应明确，解决道路桥梁施工阶段存在的应力问题，可以保证道路桥梁的质量与安全性能。因此，革新预应力施工技术并应用与道路桥梁施工过程中，可以有效解决道路桥梁施工阶段的各类应力问题，提高道路桥梁的质量与性能。

一、预应力施工技术

预应力施工技术可以有效防止道路桥梁构件于使用阶段受应力影响产生损坏，在构件的制作阶段，施加足够的压力，便于在其使用阶段能够与外界因素引起的应力彼此抵消，确保构件受力平衡，增强构件性能与使用年限等。参考预应力具体使用经验，其能够显著增强构件基础性能，使其于运行阶段安全可靠，防止产生裂缝、变形等问题。

预应力施工技术的应用主要考虑以下两点，一为受弯构件；二为多跨连续梁。受弯构件通常具备高强度，具有初始应力。道路桥梁中压应力与拉应力并存，这些应力作用于受弯构件时，若超过承载极限，会使受弯构件损坏。多跨连续梁具有正、负弯矩区，针对以上区域，若抗弯、抗剪性能不能达到设计要求，会使质量明显降低。

道路桥梁中预应力施工技术具备显著的作用，主要体现为三方面：第一，增强构件基础性能，抵挡外部应力作用；第二，增强道路桥梁承载能力，运用预应力施工技术处理承重结构，提高其强度与承载能力，从而提升道路桥梁承载能力。第三，通过增强构件性能与使用年限，从而显著提高道路桥梁性能与使用年限。

二、预应力施工技术在道路桥梁施工技术中的具体应用

（一）在路桥面施工中的应用

在路桥面施工中，通过应用预应力施工技术，能够有效的避免路面产生裂缝问题。在实践应用当中，施工人员首先要对施工现场进行实地勘察，并依据路桥面的实际施工环境及荷载力等，选用合理的预应力施工技术。通常而言，针对膨胀缝间距较大的单独型路面，施工人员要利用预应力筋加以处理，再根据实际需求，采用先浇筑混凝土后预拉钢筋的预应力施工技术进行具体的施工操作，从而在保证工程施工效率的同时，更好的满足道路桥梁工程的施工质量要求。

（二）在钢筋混凝土结构中的应用

在进行道路桥梁施工的时候，时常会产生混凝土裂缝问题，给道路桥梁的稳定性带来了极为不利的影响。应用预应力施工技术正是为了避免及改善这一现象。在施工当中，通过选择及应用符合拉力要求的预应力钢绞线，并将钢绞线按照一定的路线顺序进行对应张拉，继而在受拉区域混凝土表面施加相应的压力，以更好的满足道路桥梁工程的预应力要求。在这个过程当中，施工人员要尤其注意在张拉操作完成以后，须及时的对混凝土工程进行压降和封锚处理。

（三）在混凝土空心板中的应用

预应力混凝土空心板通常被广泛应用于6m至25m跨度的道路桥梁工程之中。在该类道路桥梁的施工过程当中，施工人员要根据实际的施工情况，严格的按照施工設计图纸来开展预应力施工工作，要对钢绞线的强度及松弛度进行检测，以确保其能够充分的发挥应用作用。预应力混凝土空心板的跨度通常应该小于或者等于25m，从而才能起到增强路桥跨度刚度的作用，同时还能够适当的节省路桥工程施工成本。

（四）在路桥加固施工中的应用

在对路桥进行加固施工的时候，通过应用预应力施工技术，能够十分有效的改善路桥承重区域的整体结构性能，进而全面提高路桥工程的承载力度，延长路桥工程的使用寿命。在实践当中，施工人员要尤其加强对预应力构建的重视及检查，以确保其能够更好的满足路桥结构的承载性能要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（五）在受弯构件中的应用

受弯构件在道路桥梁施工当中具有十分广泛的应用表现。由于碳纤维具有强度高且易于操作的特点，因此更加便于施工人员开展施工工作[3]。在实践应用当中，施工人员必须结合具体的施工情况，对混凝土的初始状态进行检测分析，以确保其不会影响碳纤维的正常使用性能，同时施工人员还要对受弯构件的材料质量加以控制，以更好的达到提升受弯构件预应力的目的，提高路桥工程的整体稳定性。

三、道路桥梁项目施工中预应力施工技术容易发生的问题

3.1波纹管阻塞

波纹管阻塞是施工环节比较容易发生的常见问题，由于波纹管自身的质量问题，强度不符合施工要求，导致其容易发生损坏，形成堵塞的情况，对后续的施工工作造成影响，影响工程进度，施工单位要严格管理波纹管的制作材料和施工工艺，保证其质量能够满足施工设计的要求。

3.2预应力筋断丝

造成预应力筋断丝的情况有两个主要的原因，一是预应力筋的拉力不够造成断丝，可能是钢筋材料质量不符合工程强度要求，也有可能是张拉过度造成的这种现象，二是预应力筋受外界环境影响发生腐蚀现象，导致断丝。施工单位要密切关注断丝的现象，必要的时候对预应力筋进行及时的更换，另外，还要对预应力筋进行必要的防腐蚀处理，采取保护措施，防止外部环境对其的腐蚀，保证其应用性能。

3.3混凝土缩变

另外，混凝土缩变也是不容忽视的问题，施工企业还要严格按照混凝土配置的比例，精确计算外加剂用量，使用高强度的混凝土进行施工作业，防止出现混凝土缩对施工质量造成影响。

四、预应力施工技术的质量控制措施

4.1选择合适的施工材料

在道路桥梁的施工中，若要保证良好的预应力技术应用效果，就要首先保证相应的施工材料符合建筑本身的设计要求，要对工程材料进行严格的把关和控制，保证发挥自身最好的材料性能，才能保证达到相关的技术要求。被广泛应用的预应力施工材料主要有钢筋材料和混凝土材料，在进行这两种材料的选择时，要对这些材料的各项基本性能进行严格的检测和把关，保证其在施工环节发挥其自身的作用，从而提升其技术应用水平和应用价值。

4.2严格控制施工操作流程

预应力施工技术主要使工程材料内部储存一定的预应力来抗衡外来的应力，对于混凝土材料来说，要严格计算灌浆料，保证灌浆饱满，对灌浆孔和排气孔进行密封处理，保证密封的牢固性，避免气孔进入异物造成气孔堵塞，另外还要严格控制浇筑环节的振捣操作流程，避免对外部的结构造成损伤。对于钢筋材料来说，要保证张拉工作人员具有极强的技术能力和专业操作水平，对钢筋材料进行合理的张拉操作，对钢筋的型号选择合适的张拉机，严格控制其张拉强度，防止出现张拉过度或者张拉不到位的现象发生，影响预应力施工技术的应用。

结语

在道路桥梁施工当中，通过合理的应用预应力施工技术，能够十分有效的提高路桥工程的整体施工质量，提升路桥工程的稳定性及安全性，并延长路桥工程的使用寿命。因此，施工单位要提高对预应力技术的重视，在应用预应力技术开展路桥施工工作的过程当中，要加强对预应力施工技术的管理工作，同时还要不断对施工人员进行专业技术培训，提升施工人员的专业操作水平，从而实现企业经济效益，推动我国道路桥梁建设事业的积极发展。

参考文献

[1]王冲.道路桥梁施工中预应力的应用及存在的问题[J].江西建材，2018（02）：140-141.

[2]李政华.预应力施工技术在道路桥梁施工技术中的应用[J].智能城市，2018，4（02）：143-144.

[3]谭星.解析预应力技术在道路桥梁施工中的应用[J].经贸实践，2016（24）：279+291.

[4]沈洁.预应力施工技术在道路桥梁施工技术中的应用[J].智能城市，2016，2（03）：269.

论文作者:陈中品

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2019年1月下

论文发表时间:2019/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38ebf410d7b9282d92ace565.html