# 风景园林工程的施工要点与措施探究论文_袁瑜芳, 傅海丽

摘要：随着城市化的不断发展，城市的环境越来越受到人们的重视，所以城市规划中风景园林的设计和施工也成为了城市规划和建设中非常重要的一部分，在工程的建设中一定要重视每个施工环节的质量，同时在施工的过程中还要注意园林的养护。本文主要探讨了风景园林工程的施工要点及措施，希望能够给相关的施工人员提供一些经验和参考。

关键词：园林绿化；施工要点；养护；基肥

园林工程的建设在城市的建设中占据着越来越重要的位置，风景园林不仅能够给城市带来更多的美，同时对于改善城市的环境也发挥着非常重要的作用，在园林施工中一定要注意控制施工的规范性，只有这样才能更好地发挥园林绿化工程的积极作用。

1 园林绿化工程的设计和施工

1.1栽培前的施工要点

1.1.1保证绿地的平整度以及清洁。在施工之前应该对施工的地面进行及时的勘察，如果发现了地面出现了凹凸不平的现象，一定要采取相应的措施进行及时的处理，。保证地面的平整度符合施工的要求，同时还要对施工地点存在的杂物进行及时的清理，同时坡度也应该进行严格的校正，这样才能更好地保证施工期间的排水顺利进行，同时还要考虑水的排放是否会影响到整个城市的正常运行。

1.1.2绿地种植的土质要求。绿地的土壤在很多方面都有着非常严格的要求，PH值应该控制在5.5到7.5之间，而且土质应该处于较为疏松的状态，同时要保证土层下不含有任何杂物或者是建筑垃圾。在工程建设的过程中对于种植的深度也有着非常严格的要求如果是草地种植的深度应该大于30厘米，种植的植物如果是花灌木种植的深度应该不小于50厘米，乔木的种植深度应该大于80厘米，如果施工现场有一些特殊的情况可以根据需要进行仔细的商量之后对其进行及时的调整。

种植植物时植物必须直接接触土层，中间不能有水泥板等阻隔，这样才能保证土壤的渗透性才能更好地使气体水等多种状态的营养物质通过土壤供给给植物，从而促进植物的健康成长。如果在施工的过程中发现土质和施工的要求不相符，必须要对土壤进行及时的改良，如果土壤通过改良依然无法符合种植的要求，需要更换合格的土壤。

1.1.3基肥。施工地点的土质是不同的，所以在施工时要根据土壤的具体情况以及不同植物对土壤的具体要求来对土壤进行施肥，这样就可以改善绿地土壤自身肥力不足的缺陷，从而促进植物的快速生长，从而更好地保证施工的效果。

1.1.4挖穴。在进行挖穴施工时一定要保证位置的准确性，挖坑时要将中心位置定好沿着四周向下挖，同时要保证土球的大小符合施工的要求，对于裸根苗的处理应该格外注意，在进行挖穴的过程中要确保植物的根系是充分展开的，坑的深度一般也要比土球的高度要大一些，一般在10到20厘米之间，通常情况下应该把坑造成圆形，而且还要保证上下的直径是相同的，不能出现上大下小或者是上小下大，这样才能更好地确保植物的根系相对比较扎实。

1.1.5定点放线处理。在定点放线的过程中要对位置进行仔细的测量和校正，这样才能更好地保证位置的准确性，同时还要做上醒目的标记，在种植穴上要标注好中心的位置，种植槽的周围要对边线进行仔细的标注，如果遇见了特殊的情况，一定要依据相应的状况进行适当的调整，同时在进行行道术定点的过程中会受到地下管线和商铺分布的影响，所以要对种植的间距进行适当的调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2栽植注意事项

1.2.1种植

在种植时应该对土壤进行细致的检查，确定土质符合施工要求之后才能开始正式的种植，如果出现了一些特殊情况要及时采取有效的措施对其进行适当的处理，同时还要注意种植土和基肥之间应该加10厘米厚的净土。

1.2.2 树木种植好后还要做以下工作：

还土，一般用种植土加入腐植土，（肥土制成混合土）使用，其比例为7/3。注意肥土必须充分腐熟，混合均匀。还土时要分层进行，每30cm 一层，还后踏实，填满为止。立支柱，一般3～4根杉木高，或用细钢丝绳拉纤要埋深立牢，绳与树干相接处应垫软物。浇水三遍，第一遍水水量不易过大，水流要缓慢灌，使土下沉，一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水，此两遍水的水量要足，每次浇水后注意整堰，填土堵漏。草坪设计种植的绿地地面土质必须符合要求，清净杂物，平整至所需坡度，均匀撒施基肥，与土拌匀。然后将块状草皮连续铺种，草块间缝小于2cm。

1.2.3 修剪整形

花草树木种植前修剪主要是为方便运输和减少水分损失等而进行的。种植后，应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型，去掉阴枝、病残枝等，并对剪口作处理。使花草树木种植后的初始冠型既能体现初期效果，以有利于将来形成优美冠形，达到设计目的和最终效果。

1.2.4 追肥

主要追肥氮肥和复合肥。草地追肥多为氮肥，在养护一年内，按面积计算约每月每米250g（2～3次）尿素做追肥，可撒施或水施：花木和乔木最好使用复合肥，花木每月每增加碳纤维每平方米 10%（2-3次）左右，灌木每株每月25g左右，乔木每月每株150g左右。施工时的具体用量可由施工方案依实确定。

2 施工质量控制措施

2.1 材料方面

园林绿化工程的材料主要分为绿化苗木材料、园建材料、水电安装材料三部分。所以材料采购要遵循“质量好、价格低、运距短”的原则，进场材料要正确计量，认真验收，最大限度的减少采购过程中的管理消耗。根据施工进度计划科学组织材料的使用计划，避免停工待料现象发生；材料的领用应严格控制，定期盘点，随时掌握实际消耗和工程进度的对比数据；对于周转材料要及时回收、整理，使用完毕及时退场，这样有利于周转使用和减少租赁费用，从而降低成本。

2.2 土方方面

土方工程主要控制为土壤质量和土方造型两方面。土壤质量好坏直接关系到植物今后的生长，要对土壤进行理化性质（酸碱度、孔隙度、透水透气性以及持水性等）化验分析、测试，再采取相应的消毒、施基肥、客土等措施。尤其是土壤的翻挖深度、客土质量、基肥的腐熟程度及施入量、地形的平整度都要符合相关要求。土方造型要兼顾景观和排水要求，景观是功能性要求，排水是技术性要求。

2.3 重视施工方面

全面控制园林绿化工程施工过程的施工工艺及控制重点工序质量是构成合格工程质量的基础。综合性园林绿化工程项目都是由土方工程、绿化种植、建筑小品、水电安装、园路铺设、水景工程等等若干个分项、分部工程组成，要确保整个工程项目的质量达到整体优良的目的，就必须全面控制施工过程，使每一个分项、分部工程都符合质量标准。

3 结语

在风景园林的施工中会有很多的施工要点，这些施工要点对施工的质量有着非常重要的影响，在园林施工中一定要采取相应的措施保证园林建设的质量，只有这样，城市的风景园林才能为城市增添光彩，为市民的生活提供便利。

参考文献：

[1] 练伟琼.园林绿化施工管理办法的探索[J].科技咨询导报.2007（26）

[2] 汪建平，王志成.园林绿化施工质量管理办法的探索[J].技术与市场.园林工程.2005（06）

论文作者:袁瑜芳, 傅海丽

论文发表刊物:《基层建设》2016年1期

论文发表时间:2016/5/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38fb12a39790b04ab4985bd4.html