# 浅谈塔吊安装及拆卸施工要点论文_曹伟强

曹伟强

中铁七局集团第三工程有限公司 陕西西安 710043

摘要：塔吊的安全措施十分的重要，尤其是在安装和拆卸的过程中尤为重要。这是每一个安装和拆卸塔吊的工人所必须具备的常识。有好多工人不懂得安全对他们的重要性，因此要牢牢的去掌握施工的要点。否则出了事故是谁都不原意发生的事，但是一旦发生了所承担的责任就一定是巨大的惨痛的。本文分析了塔吊安装及拆卸施工要点。

关键词：塔吊安装；拆卸施工；要点

安装塔吊的重要性就在于它会危及到开塔吊的司机与下面的工人的生命安全，这是一件十分严肃的问题，不能有半点的马虎。塔吊的安装及拆卸对施工者来讲是必须具备的施工要点。

一、安装要点

1.撑杆。根据规定，“装置的构件和预埋件应由原制造厂家或具有相应能力的企业制作”。这一点新购入的塔机基本能做到。多数问题是在塔机转场时，因场地条件限制，塔身中心距建筑物的距离不在撑杆调节范围之内。如果距离太近，可将撑杆截短焊接牢固。但如果距离太远，就容易出现问题：用不同材质的材料接长撑杆，特别是用螺纹钢与原角铁的桁架结构，负责安装附着的工人不了解不同材质的特性，对焊接后可能产生的应力集中、脆断性没有认知，对其危害性认识不清，留下了严重的事故隐患。当发现隐患时，附着点以上的自由高度已达最大值，接长的撑杆又在同一侧，整改时风险大。如果监督不力，工人很可能不降标准节而直接拆下撑杆，其后果不堪设想。

2.预埋件。预埋件有预埋和用穿墙螺杆固定两种方式，安装位置上分在墙体立面上和楼层顶板上两种。墙上的预埋件容易出现问题，往往不能周转使用。预埋件中应杜绝用螺纹钢制作墙内的连接钩，螺纹钢弯折90°，与预埋件的钢板焊接后变脆，产生安全隐患。所以一定要严格按生产厂提供的图纸，用合格的原材料。用穿墙螺杆固定预埋件，要在墙的后背面加一块钢板垫片，防止拉脱，螺纹头部必须安装双螺母以防松动。安装在立面上的预埋件仅受拉力和压力，撑杆的自重可忽略不计，但是安装、特别是拆除时较困难。安装在楼层（或梁顶）平面上，安拆时方便，但受弯矩的力最大，穿墙杆或预埋件钢筋钩制作时应多注意。钩子与板的焊接必须可靠。

3.耳板。除上述外，耳板上也常出现问题。首先是耳板钢材的厚度不够造成安全隐患；其次耳板有时由工地制作，穿销子孔常用氧气切割而不是钻孔。孔与销轴松旷，在塔机工作时，销轴在交变受力下滚动，由单一剪切受力，增加了弯曲应力，工况变得恶劣，而且塔身晃动，影响整机稳定性。禁止不使用耳板，把附墙撑杆直接焊到预埋钢板上。同时，把耳板孔径大于销轴的做法列为重大安全隐患。所以耳板制作过程必须严格照图施工，确保孔径公差配合的精度。

二、拆卸要点

1.配重块自放门架拆除配重块。由于是在高空中拆除配重块，不可能利用普通的吊车吊下配重块，故需要一台配重块自放门架，国产塔机基本上没有配备配重块自放门架，需要自制门架，门架的全部构件均制成散件，运至平衡臂上再进行组拼焊，将其支腿临时焊在塔机的配重臂主梁上，工作完毕后再割除。门架的使用：将门架安装在配重块上方，利用塔机自身的主卷扬机构，通过塔尖滑轮将主卷扬钢丝绳穿绕至门架滑轮上，对准一块配重块，将此配重块提升一段距离，取出该配重块两面挂销，再开动主卷扬机慢慢将此配重块直接从空中降落到地面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆放下一块配重块后，再去移动门架上的滑轮，使卷扬绳钩对准第二块，依此类推，可以放下任何几块配重块。

2.塔机起重臂部分或整体搁置在楼顶上。如果已建的建筑物楼顶面较宽广、平整，可以将塔机的起重臂转到楼顶面相适宜的地方，在楼顶面用脚手架钢管及竹架板搭设好支撑起重臂的工作平台，要求基本平整、牢固，再下降塔机，根据情况将妨碍塔机拆卸的部分甚至整个起重臂搁置在楼顶上。

3.塔机起重臂直接在高空中散节降下。一是支（桩）点的设置。根据实际需拆卸的不同型号塔机起重臂的不同的上弦结构（有方形和圆形）设计制作符合其安装结构的支座，采用瓦型抱箍用螺栓装卡在前端节臂最前一节臂的端部。设计为上下两个滚轮组，使在其中通过钢丝绳后，既能随钢丝绳的移动发生滚动，又不至于使钢丝绳脱出来。二是高空散节。将塔机主卷扬钢丝绳从塔尖引下，从瓦型抱箍的两个滚轮中间穿过，向前绑在需拆卸节臂靠后1m 处。拉紧主卷扬钢丝绳，将需拆卸节臂上弦连接销敲出，缓慢放松主卷扬钢丝绳，使需拆卸的节臂在自身的重力作用下慢慢地倒折，直至约成90°。绑系的钢丝绳就可以作为吊索。接着用一个手动葫芦拉紧已倒折节臂的下弦杆，敲出下弦两边的连接销，松去手动葫芦，在重力和敲击下使需拆节臂和起重臂分离。此时注意用柔绳牵引慢慢松开，使其不产生过大的冲击和摆动。待已分离的节臂在空中稳定后，开动塔机主卷扬结构将节臂放到地面（可按需要转起重臂）。以此类推，可将起重臂一节节地全部拆卸。

4.塔机从高空中自降塔身。塔机在高空中卸去了配重块和起重臂后，塔机的小车变幅机构及主卷扬机构都失去了作业能力，如何自降塔身成了一个难题，我们采取另设吊杆恢复塔机起吊功能方法来拆卸塔身。另设吊杆恢复塔机起吊功能在特别拥挤的地方，塔机的起重臂必须全部摘除，参照俯仰动臂式塔机原理，可另外设计一个起重用桅吊杆，临时装在原起重臂铰销处，在解决了其俯仰变幅功能后，在该吊杆前穿过主卷扬钢丝绳，就恢复了塔机起重臂的起吊功能。具体的做法是：另外设置的起重吊杆不必太长，一般应低于塔尖高度，其底部呈人字形，开档尺寸应符合需拆卸塔机原起重臂铰销处的连接尺寸。在该吊杆端部支一滑轮，使主卷扬钢丝绳从其上绕过滚动，并在端部绑扎钢丝绳后拉进塔尖格构内，连接手动葫芦拉此钢丝绳使其能俯仰变幅。

三、拆装人员应注意的事项

安装拆卸塔吊都是专业的技术工作，要有专业人员来安装拆卸，塔吊通过专业技术，严格考核，不管是安装还是拆卸请按照程序进行，一批专业具有安装资格的队伍，现在为您列出几大需要注意的问题：

1.拆装人员经过专门培训，拆装经验持证上岗，各工种人员齐全，岗位明确，各司其职，听从指挥，调试过程，专业电工的技术水平和责任心，电工要持电工证和起重工证，不合格单位要加强业务培训专项治理，拆装要有专项的拆装方案，方案要安装单位负责人审核签字，特殊情况要与塔吊司机按拆装的程序和注意事项充分的协商达成共识。

2.参加塔吊拆卸人员，必须经劳动部门专业培训，经考试合格后持证上岗。参加作业人员上岗前要进行身体检查，如有身体不适或高血压者不得上岗

3.作业时统一指挥，动作协调，防止意外发生。塔吊拆卸过程，如发现故障，立即停止作业，进行检查，排除故障后再作业。

塔机高空拆卸施工技术取得了良好的社会效益和经济效益。塔机高空拆卸施工技术的组合利用解决了塔机在使用完毕后，在复杂环境下难以拆卸的难题，使得塔机在工程中可安装的位置得到很大的扩展，从而提高了塔机的使用效率，节省了费用，加快了工程进度，减少塔机的安装数量。

参考文献：

［1］魏春阳．浅谈高层建筑结构施工要点［J］．科技致富向导，2013，14∶221．

［2］龚业荣．建筑工程起重机械拆卸和设备隐患排查［J］．中国建设信息，2012，11∶ 68－69．

［3］潘成佳．浅谈塔吊安装及拆卸施工要点［J］．科技与企业，2013，14∶17 +177．

论文作者:曹伟强

论文发表刊物:《基层建设》2016年2期

论文发表时间:2016/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3965093ccedacad161cbf0d5.html