# 市政管道污水直接回用技术研究

郝二成[1]2004年在《市政管道污水直接回用技术研究》文中研究表明摘 要 本文针对市政中水管道的供水“盲区”，提出了“市政管道污水直接回用技术”的新思路，即在市政污水管道上直接截流并就地回用。 针对市政管道污水水质、水量特点，本文主要研究了如何截流并处理使之达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中对绿化用水的水质要求。研究的主要内容包括：1.探讨市政管道局部截流污水再利用的可行性；2.研究适用于绿化需求的污水处理装置，使其具有小型化、运行稳定、易操作、管理方便的特点。 论文首先提出了市政管道污水直接回用技术的截流方案。通过查阅资料、考察和化验，得知北京市市政管道污水大致情况后，根据水质特点确定了处理工艺，接着对主反应器进行了运行研究，经过扩大实验确定了工艺中各构筑物的运行参数和条件，最后对自行研制的竖向回转式反应器进行了动力学研究，为生产性设计提供了参考依据。研究结果表明该工艺能满足城市污水回用作绿化用水的要求，该技术是可行的。 该技术的应用能够减少回用水长距离管道输送建设费用，特别对市政污水管道穿越地带的城市绿地缺乏浇洒用水时更具有实用价值；该技术的应用很大程度上弥补了水资源的短缺；减少了水体的污染负荷，具有一定的环境、经济和社会效益。

钱震宇, 翁晓军[2]2007年在《市政管道污水直接回用技术研究》文中研究表明本文从污水回用技术、污水回用途径、污水回用的技术路线、污水回用作杂用水概况等论述了城市污水直接回收利用技术,对污水直接在工业、农业上的直接应用作了深入分析。

孙鑫[3]2006年在《中水回用技术分析与研究》文中研究说明随着社会经济的发展和人口的急剧增长，人类对水的需求不断增加，加之人类用水的不科学和水体的严重污染，使可利用的水资源日趋锐减。目前，水资源危机已成为所有国家在政策、经济和技术上所面临的重大资源环境问题，水资源危机发展将更加迅速，前景令人担忧。为了解决城市缺水问题，应在加大节水力度、治理城市水污染的同时，积极开展污水资源化的研究，提高污水回用率，从而有效的实现城市水资源的可持续利用。中水回用即城市污水或生活污水经污水处理厂处理后，作为城市给水，回用于农业、工业、市政工程以及生活杂用等方面。是污水资源化、有效地利用水资源的直接措施。徐州市是严重缺水的城市，水体污染更加重了本地区的缺水形势，水资源匮乏与水体污染已成为制约城市经济和社会发展的瓶颈因素，因此，实施污水资源化及水资源的有效、可持续利用具有重要的意义。论文以徐州荆马河污水处理厂尾水回用工程为例进行了深入研究和分析，并对徐州市中水回用的相关问题进行了探讨。最后，根据徐州市内叁个污水处理厂所在位置、中水用户具体情况和实施条件，提出各污水处理厂可能的最佳回用方案，对徐州市中水回用工程进行了远期规划。

韩云清[4]2011年在《城市中水回用技术分析与发展》文中提出随着社会经济的发展和人口的急剧增长,人类对水的需求不断增加,加之人类用水的不科学和水体的严重污染,使可利用的水资源日趋锐减。目前,水资源危机已成为我国在政策、经济和技术上所面临的重大资源环境问题。近年来,煤化工产业迅猛发展,大多分布在我国煤炭资源丰富而水资源缺乏西北地区,资源消耗尤其是水资源消耗量大,水成为限制煤化工产业发展的主要因素。如何解决缺水问题?应在加大节水力度、治理水污染的同时,积极开展污水资源化的研究,提高污水回用率,从而有效的实现水资源的可持续利用。中水回用即污水经污水处理厂深度处理后,作为工业给水,回用于工业、市政工程以及绿化等方面,是污水资源化、有效地利用水资源的直接措施。本文以煤化工基地中水回用的技术研究、实际应用、推广实践为重点,对污水资源再生利用进行了初步的探讨,对遇到的问题进行分析并提出解决方案,从推广应用的角度提出了在我国煤化工行业中水回用系统实施的策略。

张淼[5]2014年在《兰州新区节水型生态小区规划和中水回用技术研究》文中研究指明兰州新区作为国务院批准的第五个国家级新区，由于兰州新区地处我国西北地区，属于缺水地区，建设成节水型新区是必行之路，住宅小区作为城市主体部分，建设节水型生态小区对于兰州新区的建设具有一定社会效益和经济效益，对西北地区节水型生态小区建设具有一定示范和带动作用，对缓解城市用水压力具有现实性的意义。从兰州新区的基本情况和现存问题出发，结合国内外对于节水型生态小区规划经验，为兰州新区节水型小区建设提供合理的规划方案，按照生态化、系统化、经济化和可持续化的原则对小区进行规划。首先，提高小区居民节水意识，全部采用节水器具，加强小区整个水系统监管力度。其次，采用MBR工艺作为中水回用技术，对小区杂排水进行处理，回用于小区冲厕、绿化、洗车用水等，实现水资源利用最大化；将雨水进行收集入湖，作为人工湖补给水和回用水水源；还要加强对小区景观水体的保护，采取相应措施杜绝水体出现恶化。为了维护整个小区水系统平衡和节水型生态小区的建设，应加强管理和维护，制定相应的法律法规，提高居民节水意识。这样才能建成生态文明型、环境友好型的节水小区。本研究课题通过国内外参考文献和实践经验分析，决定采用MBR工艺作为中水回用的核心工艺，通过对一体式MBR工艺、A/O-MBR工艺和BCOR-MBR工艺进行研究，考察各个工艺对于小区生活污水处理效果，并对处理结果进行分析，一体式MBR工艺对COD、氨氮、总氮、总磷去除率分别为92.07%、99%、22.69%、26.20%，出水平均值分别为浊度全部小于0.26NTU、氨氮≤2.56mg/L、COD≤25mg/L、总氮≤49.58mg/L、总磷≤3.32mg/L，出水指标符合《城市杂用水水质标准》(GBT18920-2002）。在一体化MBR基础上增设缺氧区，采用A/O-MBR工艺，其中设计缺氧段水力停留时间为2.8h，溶解氧低于0.2mg/L，好氧区水力停留时间为6h，好氧区溶解氧一般在3-5mg/L之间。整个运行周期内，出水浊度仍然很低，出水平均值为0.24NTU，出水水质较好，可见膜的具有高效的截留作用；相比于一体式MBR，COD去除效果相近，平均去除率达93.78%，系统抗冲击能力较强并运行稳定；对于氨氮去除率同样保持很高水平，去除率高达98%以上，出水氨氮始终低于2mg/L。分析原因，由于硝化菌世代周期长，定期排泥，产生影响；对于总氮和总磷来说过，去除效果有了明显提升，总氮由原来的平均值22.69%提升到40.44%，总磷由原来平均值26.20%提升到41.39%。采用BCOR—MBR(接触氧化-MBR)工艺进行小区中水回用处理，填料采用孔隙率和比表面较大的聚氨酯泡沫，边长20-25mm的正方形聚氨酯泡沫填料，密度较水轻，浮在水面上，将其放在球形空心塑料球内部，填料填充量约占整个反应器的50%，运行条件采用一体式MBR得出的最佳参数，出水指标：COD去除率平均94.24%，后期出水COD低于15mg/L；氨氮去除率高达99.25%，出水氨氮在1.9mg/L以下；TN平均出水为44.58mg/L，出去率平均值为36.24%；总磷平均去除率为43.58%，平均出水为2.4mg/L。膜污染是MBR工艺不可避免的问题，我们通过产生膜污染原因尽量减缓膜污染，膜污染控制方法有低压操作、曝气、反冲洗、膜清洗。其中膜清洗的方法有气冲、气水反冲洗、药物清洗、超声波清洗等等。在本次试验期间采用化学清洗法进行膜清洗，除去附着在膜片表面的残留物质，减缓膜污染，实现膜通量恢复目的。

祁华[6]2016年在《基于系统动力学的中水回用技术全寿命周期成本效益研究》文中研究说明“十叁五”规划纲要提出:全面推进节水型社会建设。中水回用是建设节水型社会的重要举措,它已成为开源节流、减轻水体污染、改善生态环境、缓解水资源供需矛盾和促进社会经济可持续发展的重要途径。但是目前全国推广范围不够广泛,基于有些人认为中水回用技术效益不明显的观点,本文运用系统动力学的相关理论和借助Vesim-PLE软件分析工具,建立了能够反映中水回用技术全寿命周期成本效益系统结构和功能的SD模型,以甘肃省某高校新校区的中水回用项目为例,对其全寿命周期成本效益进行了模拟预测,从而直观地看到中水回用技术的净收益。同时,通过改变不同参数值或组合进行了情景分析。论文主要研究结论如下:(1)运用全寿命周期理论,将中水回用技术的全寿命周期划分为四个阶段,对其成本、效益构成进行了分解并构建了其量化的数学模型。(2)从确定中水回用技术全寿命周期成本效益系统的研究目的和边界入手,将系统分为全寿命周期成本和全寿命周期效益两个子系统,在结构分析的基础上建立了整个系统的SD模型流图,并通过编写结构方程将变量之间的关系定量化表达。(3)针对甘肃省某高校新校区中水回用项目进行实证研究,通过对甘肃社会经济发展和项目运营10年来统计数据的整理、分析和计算,确定了模型中参数值。(4)通过系统的运行,预测该项目全寿命周期成本效益。结果表明:从学校的角度考虑,全寿命周期动态净效益为1540.68万元,静态净效益为7215.37万元,静态投资回收期为9年(含建设期);如果从全社会的角度考虑,全寿命周期动态净效益为5207.28万元,静态净效益为15806.3万元,分别是从学校角度考虑全寿命净效益的3.38倍和2.19倍,可见中水回用技术间接经济效益十分显着,中水回用技术对于社会的贡献是巨大的。另外,通过模拟得到该校中水回用工程含设施投资补偿费的中水运行成本为0.952元/m3,不含设施投资补偿费的中水运行成本为0.525元/m3。(5)通过改变不同参数值或组合进行了情景分析。对投融资决策四种方案的情景分析结果表明:计划还款期比自筹资金对全寿命周期成本效益影响大,相对来说,计划还款期是敏感性因素,从而对学校投选择方案1进行了合理的解释。对市政水价增长率和年工资增长率的不同赋值及日常不同检修维护程度进行情景分析,结果表明:未来水价的变化和日常检修维护程度是影响项目全寿命周期净效益的重要因素,年工资增长率不是系统的敏感性因素。

张涛[7]2011年在《A~2/O中水回用技术研究及工程案例》文中认为随着社会经济的快速发展,水环境污染问题越来越严重,水资源匮乏已成为社会各界关注的主要环境问题。因此,水的再生与回用也越来越受到人们的重视。以四八零八工厂修造船工业污水作为水质处理对象,在实验室小试的基础上,研究典型工业废水中水回用的可行性。该工厂污水包括生产所产生的电镀废水和酸洗废水,以及厂区内生活污水。设计了叁种污水处理工艺,即间歇式活性污泥法SBR、膜生物反应器MBR和A~2/O工艺,通过对叁种工艺的原理、特征、适用对象的分析比较,最后确定污水处理工艺采用A~2/O工艺。并且,在实验室条件下进行模拟实验,研究采用A~2/O工艺处理该工厂污水所能达到的处理效果,得出以下结论:①污水中的COD、NH_3-N、PO_4~(3-)及SS的去除率分别达92.72%、77.16%、85.87%和72.13%,出水COD在35mg/L,SS在75mg/L,NH_3-N在14.5mg/L左右,出水PO_4~(3-)均小于0.3mg/L;②处理后污水经过滤、二氧化氯消毒后水质达到了回用标准。处理后出水主要的回用范围:冲厕、船舶加水、船舶试负荷、洗车、绿化、冬季采暖补水和建筑施工用水。通过对厂区废水中水回用的经济技术分析,总结中水回用过程中的优点和问题,希望对将来的中水回用标准制定、工程设计、工艺选择等方面提供较好的参考价值。

孙铁珩, 蒋侃, 孙丽娜, 王书文, 李海波[8]2006年在《污水处理和回用技术的应用:中水回用在沈阳的发展前景和存在的问题》文中研究表明为了解决水资源供应严重短缺,缓解污水排放对环境造成的破坏,沈阳市在今后5~10年内将建成中水回用系统,使城市中水回用率达到50%.文中回顾了污水处理和回用技术的发展现状,总结了中水回用的常规技术和新工艺(包括土壤渗滤法、膜生物反应器工艺法、周期循环延时曝气工艺法),并指出土壤渗滤法(SAT)和膜生物反应器(MBR)因其独特的技术优势,在中水回用领域的光明前景.通过列举一些污水回用项目的实际例子,分析了中水回用技术应用所带来的经济和生态效应,并探讨了沈阳市中水回用存在的问题和解决方法.

孙晶[9]2010年在《基于SD模型的高校中水回用模拟预测》文中研究表明在水资源严重匮乏的今天,中水回用成为解决城市水资源短缺、水环境污染的重要且有效的途径,备受瞩目。中水回用的理论及应用技术研究已经取得了一定的进展,并且今后将得到更加深入的研究和应用。呼和浩特市位于北方干旱半干旱地区,降雨的时空分布很不均匀,水资源的供需矛盾十分严重。由于地下水的过度开采和水环境的严重污染,缺水问题日趋严重。面对这个难题,探讨提高水资源利用的对策,研究中水回用模式和途径,对于解决呼和浩特市水资源紧缺问题,促进经济社会和环境协调发展具有重要的理论和现实意义。本论文根据高等学校的用排水特点,以内蒙古农业大学为研究对象,以收集到的各种用排水资料和数据为基础,以分散式中水回用系统为研究重点,已系统动力学为理论依据,借助系统动力学软件,主要从以下几个方面开展了研究:1、通过对分散式中水回用和集中式中水回用方式进行对比,确定了高校中水回用的方式,并对适用的中水处理工艺进行了比较研究;2、根据中水水源以及适用的中水处理工艺,进行了分散式中水回用系统中水制水成本和经济规模的研究,给出了典型中水处理工艺的中水制水成本模型和经济规模模型;3、分析内蒙古农业大学的各项用水影响因素及它们之间的定量关系,利用系统动力学进行系统分析,建立中水回用的系统动力学SD模型,预测学校未来20年内用水水量及其动态变化;4、根据预测分析结果,对中水回用系统进行环境效益、经济效益和社会效益的分析,研究高等院校中水回用的可行性,分析中水水源的水质和水量,并分析确定学校的中水回用方向,进而制定切实有效的学校中水回用策略。

杨文治[10]2003年在《中水回用技术的分析与研究》文中指出1．本论文对中水的发展、现状以及影响发展的因素作了分析和研究。 2．对国内已投产的具有代表性的建筑中水回用工程作了分析和研究。 3．针对作者单位的住宅小区中水回用系统做了方案及经济比较，为住宅区中水回用的实施，提供了理论数据。

## 参考文献：

[1]. 市政管道污水直接回用技术研究[D]. 郝二成. 北京工业大学. 2004

[2]. 市政管道污水直接回用技术研究[J]. 钱震宇, 翁晓军. 科技咨询导报. 2007

[3]. 中水回用技术分析与研究[D]. 孙鑫. 南京农业大学. 2006

[4]. 城市中水回用技术分析与发展[D]. 韩云清. 内蒙古大学. 2011

[5]. 兰州新区节水型生态小区规划和中水回用技术研究[D]. 张淼. 兰州交通大学. 2014

[6]. 基于系统动力学的中水回用技术全寿命周期成本效益研究[D]. 祁华. 兰州交通大学. 2016

[7]. A~2/O中水回用技术研究及工程案例[D]. 张涛. 中国海洋大学. 2011

[8]. 污水处理和回用技术的应用:中水回用在沈阳的发展前景和存在的问题[J]. 孙铁珩, 蒋侃, 孙丽娜, 王书文, 李海波. 应用生态学报. 2006

[9]. 基于SD模型的高校中水回用模拟预测[D]. 孙晶. 内蒙古农业大学. 2010

[10]. 中水回用技术的分析与研究[D]. 杨文治. 太原理工大学. 2003

本文来源: https://www.lw33.cn/article/397b2a3be367cb51409d9522.html