# 基于旁路作业的10kV线路立杆与直线改耐张带电作业技术研究与实践论文_王建华

王建华

（云南电网公司玉溪供电局 云南玉溪 653100）

摘要：根据云南省玉溪市配网特点，抓住旁路带电作业、10kV线路带电立电杆、10kV线路直线电杆改造为耐张电杆的关键技术难点，在一个作业项目中综合应用三种带电作业技术，解决现场实际问题，确保设备和人身安全。

关键词：配网；旁路；带电；电杆；直线；耐张

一、前言

按照南方电网公司对供电可靠性的更高发展要求，客户平均停电时间成为关注的核心指标，全口径提升供电可靠率是各个供电局要抓好抓实的重要工作。带电作业是提升供电可靠性的最关键、最有效、最持久的技术措施。近年来，带电作业的重要性日益凸显，各个供电局都在积极组建带电作业部门及班组，挖掘带电作业潜力，大量开展主网、配网带电作业。带电作业具有较大的人身风险。因此带电作业应保证流经人体的电流不超过人体感知水平1mA，应保证人体体表场强不超过人的感知水平2.4kV/cm，应保证可能对人体放电的空气距离足够大。按照人体与带电体的关系，带电作业分为间接带电作业、直接带电作业、临近作业。地电位作业属于间接带电作业之一，要求作业人员处于地电位（即零电位）状态下，使用绝缘工具间接接触带电设备。地电位作业时，人体不占据带电设备对地的空间距离。中间电位作业属于间接带电作业之一，要求人体处于接地体和带电体之间的电位状态，使用绝缘工具间接接触带电设备。中间电位作业时，人体占据了带电体与接地体之间一定空间距离，即要对接地体保持一定的安全距离，又要对带电体保持一定的安全距离。带电水冲洗是间接带电作业的一种特殊作业方法。带电水冲洗时，除保持人身对带电体的安全距离外，主要是以水柱的绝缘以及绝缘杆和水柱的组合绝缘来保证其安全。等地位作业属于直接带电作业，人体直接接触带电设备，人体与带电体处于同一电位进行作业。全绝缘作业是对设备和人体两方面进行绝缘封闭后，人体直接接触设备带电设备进行作业。临近作业是通过空气间隙来保持对带电体的安全距离，在带电体附近更换带电设备的无电部件进行作业。

二、基本原理

配网带电作业中，采用绝缘手套作业法带电更换耐张杆时，无论作业人员与接地体和相邻带电体的空气间隙是否满足规定的安全距离，作业前均需对人体可能触及范围内的带电体和接地体进行绝缘遮蔽。遮蔽用具之间的结合处应有大于15cm的重合部分，导线晃动不宜过大。

配网带电作业中，采用绝缘手套作业法对10kV线路直线杆带电改终端杆时，无论作业人员与接地体和相邻带电体的空气间隙是否满足规定的安全距离，作业前均需对人体可能触及范围内的带电体和接地体进行绝缘遮蔽。遮蔽用具之间的结合处应有大于15cm的重合部分，导线晃动不宜过大。

配网带电作业中，采用旁路作业法带负荷断、接耐张杆引（流）线时，无论作业人员与接地体和相邻带电体的空气间隙是否满足规定的安全距离，作业前均需对人体可能触及范围内的带电体和接地体进行绝缘遮蔽。遮蔽用具之间的结合处应有大于15cm的重合部分，导线晃动不宜过大。

三、三种技术综合应用实例分析

（一）作业概况

10kV玉苗线T新铺支线32-33号杆之间对地距离不够，为了消除安全隐患，若停电处理将造成后段线路停电，影响我局客户满意度及时户数；经局带电作业中心相关技术人员现场勘查，决定采用“在10kV玉苗线T新铺支线32—33号杆带电立杆+旁路作业+直线段改耐张杆”。10kV玉苗线32-33号杆，杆高9m杆，导线型号LGJ-50，导线排列方式三角形排列。新立电杆为9m杆。作业点位于山区，道路弯多、坡陡。气温升高，作业点无遮阴，作业中存在中暑风险，作业中需随时注意作业人员身体情况，配备应急药品，作业人员出现身体异常及时更换并采取相应措施。作业点位于山区道路，防止地震、山火、泥石流等自然灾害风险。作业地点地基牢靠，无下沉现象，地面无需平整。

（三）现场组织

工作负责人组织、指挥：新组立杆处导线遮蔽及提升；新组立杆瓷瓶、横担及电杆绝缘遮蔽；旁路引流线接入、拆除；主线导线开断并制作耐张；旁路引流线及遮蔽拆除。若工作需要安排相关人员对10kV玉苗线T新铺支线33号杆导线扎线的解除及绑扎、对接地体进行绝缘遮蔽与拆除。斗内电工负责绝缘斗臂车的摆放和试操作工作；负责完成绝缘工具的检查工作；新组立杆处导线吊升；旁路引流线接入；主线导线开断并制作耐张；旁路引流线及遮蔽拆除。若工作需要安排相关人员对10kV玉苗线T新铺支线33号杆导线扎线的解除及绑扎、对接地体进行绝缘遮蔽与拆除。地面电工负责配合完成绝缘工具的检查工作；负责旁路引流线吊升；负责配合引流线拆除；新组立杆塔瓷瓶、横担及电杆绝缘遮蔽（电杆组立前遮蔽好）。作业中，根据现场实际作业量，进行斗上电工、地面电工轮换。现场安全员负责整个作业现场安全监督，对不安全的行为及时制止，严格履行安全监督员职责。场外监护人负责指挥过往行人、车辆，严禁非作业人员进入作业现场，提醒过往大车减速慢行。

（四）关键技术分析

绝缘工器具及绝缘防护用具试验合格并在有效期内；现场作业前对绝缘工器具进行外观检查，确认个人防护用品表面干净、完好，绝缘手套应进行充气检查，确认无穿孔、裂纹。绝缘丝绳有效绝缘长度不得小于0.4米。作业过程中，斗内电工须全过程使用绝缘防护用具，并不得同时接触不同电位带电体和接地体。斗臂车操作过程中非绝缘部分与带电体保持1米以上安全距离。作业过程中应设专人对绝缘斗臂车进行监护。

引流线固定应牢靠，防止发生相间短路和接地故障。断、接引流线前需确认通流正常。带电作业过程中，在操作一相带电体时，作业人员与接地体保持0.4m以上安全距离，与相邻相带电体保持0.6m以上安全距离。

带电断接空载线路前，必须确认线路的终端开关（断路器）或刀闸（隔离开关）确已断开。

（五）关键风险分析

绝缘斗臂车支腿支撑应到位，车辆前后、左右呈水平，整车支腿受力。斗内、台上电工登斗后应系好安全带，作业过程中不得失去安全带保护。作业过程中绝缘斗臂车斗内荷载不得超过额定值。带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业，风速大于5级及相对空气湿度大于80%时，暂停作业。工作前与调度联系，退出线路重合闸。工作负责人向工作班成员宣读工作票，交待安全措施、技术措施、作业方法、危险点分析及安全注意事项，签字认可后方可开始作业。

四、结论

基于旁路作业的10kV线路立杆与直线改耐张带电作业综合技术应用时，应注意几个关键技术和风险控制点。一是新立电杆应在有可能接触带电体三分之一处做好绝缘遮蔽，防止在立杆时造成单相接地故障。二是接入、拆除旁路系统前应进行绝缘遮蔽，根据作业点导线的排列方式按照遮蔽的原则进行绝缘遮蔽，绝缘遮蔽应满足作业要求。三是制作耐张时应遵循“先连通后开断”的原则线路开断前检测引流线的通流情况。四是做好防止导线掉落的后备保护措施。五是作业人员在作业过程中，严禁接触不同电位的物体，防止人体电流串入造成触电。六是绝缘斗臂车在试操作过程中应设专人监护。七是对吊车应设专人指挥和监护。

参考文献：

[1]李光辉 张萍.高压架空输电线路施工[M].昆明：云南科技出版社，1996.

[2]陈家斌 许长斌 卓华.电力架空线路运行维护与带电作业[M].北京：中国水利水电出版社，2006

作者简介：

王建华（1967-06-06），云南电网公司玉溪供电局，大学本科，主任工程师，长期从事配网工程设计与施工工作，玉溪供电局带电作业技术带头人，玉溪市红塔大道42号，邮编653100，电话13508897246。

论文作者:王建华

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/398fdcd37e6e17ae5c94d1d1.html