# 土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探析论文_蒋建岗

中匠鲁班（杭州）建设有限公司 浙江杭州 311700

摘要：近年来，社会的发展迅速，随着土木工程建筑施工项目的增多，土木工程建筑中的很多问题逐渐凸显出来，尤其是大体积混凝土结构，在施工时经常受到各种因素的干扰，从而导致大体积混凝土结构出现裂缝等情况，非常不利于土木工程建筑的顺利施工，对工程质量安全存在严重的影响。基于此，文章主要以土木工程建筑中大体积混凝土结构施工技术的特点为基础，论述了土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术要点，希望能够有效保障大体积混凝土结构施工质量与安全，推进工程顺利完工。

关键词：土木工程建筑；大体积混凝土结构；施工技术探析

引言

社会经济的迅猛发展导致城市的发展与土地资源之间的矛盾更加严峻，由此推动了高层建筑的崛起速度，这便给土木建筑工程带来了更多的发展契机，同时也给土木工程建筑中大体积混凝土结构提出了更加严格的质量要求。在土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工中，由于大体积混凝土长期所处的环境是干燥的状态，这就使得大体积混凝土容易出现裂缝现象，这势必严重威胁着土木建筑工程的整体稳定性与安全性。所以，对土木建筑工程中大体积混凝土结构的施工技术进行全面的分析与探讨，利用科学的措施提升相关技术的应用效果才能为土木工程建筑的施工质量提升奠定坚实的基础。本文分析了土木工程建筑中大体积混凝土结构施工技术及其应用要点，以期保障大体积混凝土施工的整体安全性与稳定性，促进土木工程整体建设质量的提升，同时为相关部门的工作研究提供部分理论参考。

1大体积混凝土结构简介

大体积混凝土结构在实际施工中主要有施工面积大、施工成本高、结构复杂等特点，因此在施工过程中，需要遵循以下几点原则：①为了提高大体积混凝土结构施工质量，避免产生施工裂缝，在浇筑混凝土过程中需要保证浇筑时间短、准确性高，并且严格掌握混凝土原材料的配比，确保浇筑混凝土的质量；②在浇筑混凝土工作结束后，要及时地做好对应的养护工作，避免后期出现质量问题；③在施工过程中，由于大体积混凝土对内外温差较为敏感，因此要严格的控制浇筑问题，避免产生混凝土裂缝问题。

2大体积混凝土出现裂缝原因

大体积混凝土出现的裂缝主要分三种深度，分别是表面、深层以及贯穿性。由于深度不同，相应产生的危害性严重程度不同，表面裂缝危害相对较小，其次是深层裂缝，贯穿性裂缝最为严重，对建筑工程的稳定性和整体性造成严重影响。出现裂缝主要原因如下：受室内和室外温差影响。水泥水化热和外界气温变化是大体积混凝土结构内外温差影响。大体积混凝土不能及时散发热量，这样就会使内和外的温差变大。影响室内室外温差的原因还有水泥的种类和加水量。如果水泥内部温度很高，但是外部温度突然降低，这样就使内外温差加大产生温度应力。如果提高室外温度，对内部散热会产生不利影响。所以，需要控制大体积混凝土结构的内外温差情况。

3土木工程建

3.1大体积混凝土搅拌

为了提高土木工程中大体积混凝土结构施工质量，在前期施工中，就必须要重视混凝土的浇筑工作质量。因此在施工过程中，施工人员需要严格的遵守大体积混凝土搅拌要求，并且在搅拌过程中，需要实时监督搅拌质量和投料比，控制搅拌时间和顺序，最终得到达到施工要求的大体积混凝土。除此之外，施工人员在实际搅拌混凝土时，还需要根据土木工程不同环节所需要的数量进行搅拌，保证现做现用，并且在搅拌时，要控制第一次投放料的数量，对搅拌设备进行及时的清洗，保证大体积混凝土搅拌的质量。

3.2大体积混凝土配制

大体积混凝土对于材料的配比有着十分严格的要求，其配比科学与否，直接关系到最终大体积混凝土的质量优劣。因此必须做好相关材料的配比工作，具体而言：（1）科学选择骨料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说，大体积混凝土的强度直接受制于粗细骨料的级配。应该优选连续级配、粒径比较大且质量优良的石子，细骨料则选取中砂为宜。如此配比能降低水以及水泥的用量，并显著降低混凝土泌水和收缩现象，以此来提升大体积混凝土的强度指标。（2）合理使用外加剂。是否需要添加外加剂还需结合土木工程建设实际而定，外加剂的添加应满足大体积混凝土的建设标准。一般来说，多选用缓凝剂和减水剂等，也可以添加适量的粉煤灰和矿渣粉，以此来提升混合料的整体稳定性。（3）水泥材料要认真选取。为有效避免水泥水化热等带来的混凝土内外温差，最好选取凝结时间较长且水化热系数较低的水泥制品，例如火山灰水泥、矿渣硅酸盐水泥等。同时在混合料中应尽可能降低水泥的用量，以此来提升混合料的稳定性。

3.3混凝土浇筑

在大体积混凝土浇筑作业中，连续浇筑和多层连续浇筑方式均可，具体需要参照工程实际和施工标准合理选取。例如在公路工程施工中，就需要对混凝土路面的具体浇筑厚度予以确定，然后在此基础上，科学合理设计振动器的振动深度、振动性能等，以此来满足工程实际浇筑需求。在具体浇筑中，无论是选择整体分层连续浇筑还是推移式连续浇筑，均为满足混凝土结构的稳定性。一般从低处开始浇筑，沿着长边方向从一边开始向另一边进行，亦可以多个点同时开始浇筑。浇筑作业中，相邻两层混凝土间的间距以及浇筑时间务必要把控好。特别是对于面积较大的混凝土浇筑，更需要严格把控其渗透性和固体自身的铸件厚度，一般需要保持在3m以内。具体浇筑过程中，可以运用多层连续浇筑，显著降低大体积混凝土的温升问题，提升混凝土结构的稳定性。

3.4控制大体积混凝土温度

养护大体积混凝土，不但需要提高强度还需要保证不出现裂缝，所以需要控制温度来保证达到这两个要求。控制温度主要就是降低混凝土内温和浇筑温之差。首先，在混凝土温差大并且混凝度比较厚时，可以预留管径使冷水循环，冷热相互交换可以减少温差。其次，保温法也非常有效，保温法主要是在混凝土表面覆盖有保温性质的材料，这样可以缓慢进行散热工作，不断提高混凝的强度。

3.5大体积混凝土防裂措施

对于土木工程建筑中大体积混凝土结构的防裂措施主要有以下几种措施：（1）降低水化热的影响。在大体积混凝土结构设计过程中，要确保设计方案的合理性，缩减混凝土的体积，利用土方重压的方法来提高混凝土的质量；（2）避免产生混凝土裂缝。施工人员需要合理的向混凝土中添加适量的添加剂，使其内部产生足够的预压力来抵消外部的承载力；（3）通常情况下，大体积混凝土都具有较大的体积，施工周期时间较久，因此验收人员需要根据实际的情况来验收大体积混凝土的质量，降低水热化所造成的影响。

结语

总之，在土木工程建筑施工中，应用大体积混凝土结构的数量在不断增加，对于大体积混凝土施工质量也有了新的要求。由于大体积混凝土与其他的混凝土施工技术之间存在一定的差异，要求大体积混凝土施工必须更加注重施工质量以及施工流程。因此，需要工作人员加深对大体积混凝土施工技术的认识，应用自身的专业技术和专业知识，有效地保障大体积混凝土工程施工质量，促进建筑结构的稳定。

参考文献：

[1]杨卓.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术分析[J].住宅与房地产，2018（8）：194.

[2]刘庆玉.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探索[J].产业与科技论坛，2018，17（19）：61-62.

[3]陶金华.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用[J].现代物业（中旬刊），2019（3）：210.

[4]李明昊.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨[J].当代化工研究，2019（4）：193-194.

[5]丁宁，石振波.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨[J].居舍，2019（24）：175.

论文作者:蒋建岗

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/39cae189543252608c1a26e4.html