# 故障终端手机定位处理系统的研发及应用论文_陈仕烁,陈蔚玲,方培清,刘继东,朱楷,陈伟强,吴

（广东电网有限责任公司潮州供电局 广东潮州 521000）

摘要：故障终端手机定位处理系统是为了能在最短的时间内实现以上目标而设计的，旨在提高故障定位的效率和准确性，减少工作的盲目性，为电网的信息化、现代化建设提供更有益的帮助。系统在一定程度上提高供电系统运行的可靠性，本文就其实际应用进行相关说明。

关键词：故障终端；手机定位处理系统；技术原理；优点

1、引言

随着我国经济的发，电力系统的规模逐渐加大，网络结构逐渐复杂，意外事故发生的几率相应较大，一旦出现事故，就会直接影响到电力系统的安全、稳定和经济运行。所以，迅速判断故障点并且排除故障是保证电力系统安全稳定运行的前提。要做到这些，就需要一个能管理配电和输电正常运行，并且能有效、快速处理故障信息的管理软件。基于这方面的考虑，本文设计开发了一款故障终端手机定位处理系统的软件，旨在提高故障定位的效率和准确性，减少工作的盲目性，为电网的信息化、现代化建设提供更有益的帮助。

2、故障定位系统概述

故障定位系统是为能快速准确查找到电网中故障的具体位置和发生故障的具体时间并将以上信息传送给运行检修人员而设计的。系统融合了地理信息系统技术、传统故障显示技术以及GSM通信技术，主要包括以下几个部分：中心站、带通讯功能的故障指示器、通信终端、通讯系统以及监控主站。其中，中心站有通信装置，可以直接接入公共移动网络，能对通信终端发送的信息进行解码，最后发送给主站；带通讯功能的故障指示器在线路发生故障时被触发，并将数字编码信号发送出来，一般安装在架空线路和电缆线路上。通信终端一般安装在线路分支点处，能接收多个线路故障指示器的编码信息，能将收到的动作信息发送给中心站。通讯系统主要借助于公共网络实现短信息和网络数据的通信，能接收各种信息。监控主站安装有基于地理信息系统平台的专业故障定位系统软件，能接收中心站转发的信息，并对各种信息进行分析，最终完成故障定位。

3、故障定位系统研究领域的现状和存在问题

现有故障定位系统的技术缺点是位置坐标算法不够完善，定位精度无法得到保证，定位误差大，现场故障排查原因种类较多，缺少完善的技术指导，现场工作排查困难，工作效率低。

随着南方电网公司逐渐实现计量自动化设备的全覆盖，基层抄表人员的精减，对于日常的计量自动化运维工作显得愈发重要，目前对于局方运维工作，仍然存在以下问题：

（1）专变用户，大型小区地下公变用户以及小水电用户的位置难以定位，发生故障后寻找用户位置耗时过长。

（2）现场故障原因类型较多，难以短时内精确判断具体故障问题。

（3）缺乏现场装置电子化资料相片，难以预先准备设备。

（4）日常巡视无电子化资料记录，难以判断巡视人员落实情况。

4、研究的目的

针对以上问题，本文主要研究一款运维平台系统与配套的手机定位系统软件，实现现场通过智能手机就能对专变用户、小水电用户等电力设备进行精确定位，支持对现场终端条码扫描，现场拍照，记录终端资产编号、用户名称等信息，并将终端信息、电表信息、位置信息、图片信息上传回配套的运维系统。日后的运维人员可实时的通过手机定位系统，共享已记录的终端位置和客户信息，实现智能导航功能，大大的节省现场找表的工作，手机定位系统包含故障排查手册模块，协助现场问题排查工作，提高运维工作效率。

5、手机定位系统软件采用的技术原理

（1）0GPS定位算法

现场测试发现定位稳定时，小数点后4位为不变的（小数点后四位精度为10米），小数点后4位是不断变化的。现在以如下算法定位：后台经纬度每隔2s刷新一次，如果刷新10次小数点后四位一直不变，则认为是经纬度稳定，记录此时的经纬度。如果中途有任意一次经纬度后4位发生了变化，则次数重新记录，一直到稳定后记录经纬度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）坐标转换算法

WGS-84（Word Geodetic System，1984）是美国国防部研制确定的大地坐标系，是一种国际上采用的地心坐标系。GPS定位获得的经纬度就是用的这个坐标系。GCJ-02是由中国国家测绘局制订的地理信息系统的坐标系统。它是一种对经纬度数据的加密算法，即加入随机的偏差。国内出版的各种地图系统（包括电子形式），必须至少采用GCJ-02对地理位置进行首次加密。BD-09是百度地图在GCJ-02坐标系基础上加密获得的新坐标系。

由于手机APP是基于百度地图制作，手机通过GPS定位可直接获得百度地图坐标系下的经纬度。为满足之前旧坐标的兼容功能，要在百度地图上显示就要进行转换，转换按照WGS-84到GCJ-02或BD-09坐标系的转换。

6、应用前景及优点

（1）提高工作效率

这款手机定位系统的使用，使系统在发生故障后能迅速定位故障点并及时以隔离，还能将故障的相关信息传送给主站和维修人员。维修人员在接收到信息后能立即赶赴故障现场进行排查和维修，在最短的时间内恢复正常供电。与传统的沿线查找故障相比，应用架空线路故障定位系统节省了很多时间，同时也减少了故障巡线人员的投入，节约了成本，可以节省现场运维工作中定位故障终端及缩小水电的时间，避免因为查找终端带来的不必要的时间和劳力的浪费，对提高工作效率有着明显的促进作用。

（2）提高运维人员的整体业务水平

手机定位系统中故障排查手册模块的知识库具备完善的日常运维问题和故障排查方案，实现快速的判定故障原因，并给予解决。同时，新出现的问题也可以通过系统实时的录入故障原因和解决方案，使知识库的数据不断的扩充，并实现实时的数据共享，便于所有运维人员遇到类似问题可以借鉴，这样实际就相当于提高的整体的运维业务水平。

（3）提高现场设备管理水平

把日常巡视记录用图片的形式保存在用户下面，便于其他技术人员的查看，方便发生故障时的更换设备的事前准备，提高工作效率。通过对保存于用户档案下的图片，也可以进行隐患排查（比如表箱接地线是否有被偷窃，周边环境是否存在涉水可能等），方便其他运维人员发现故障，及时处理。

7、技术关键点及创新点

（1）各种设备定位存在差异影响定位精度。

该项目主要以手机作为定位设备，手机种类繁多，各类手机所使用的GPS定位芯片不同，无法保证GPS定位的精度，给项目的精准定位带来了困难。在项目的实施开发过程中会实时的显示定位的位置并允许工作人员手动定位，保证定位的精度。

（2）系统的开发

该项目涉及到数据的存储、计算服务、权限管理、基本信息维护、软硬件协同开发且软件开发涉及PC端，手机端多种软件开发，涉及的技术面广，开发时间长，增加开发的难度。

（3）地图的选择

该项目涉及到定位以及定位信息在地图的展示，由于google 地图在国内受政策影响无法使用，国内目前使用量最多的地图服务商为百度地图和高德地图。由于百度地图是中国最先进入地图领域的企业之一，技术相对成熟，且在使用率上一直遥遥领先，为了保证该项目定位信息显示的准确性，统一使用百度地图展示。

8、结语

总而言之，在经济高速发展的今天，社会对电力系统提出了更高的要求，所以应该尽量缩短故障排查时间，使得用户供电不受影响。本文结合实际工作，对电网中的故障定位系统进行了说明，通过使用本文的手机故障定位系统，实现了在最短的时间内发现故障及隔离故障点，缩短了故障排查时间，提高了工作效率，达到了安全稳定供电的目标。

参考文献：

[1] 学勤，陈树果，邱荣福，等，配电网故障定位方法的应用现状［J］.机电信息。2011（12）

[2] 王晨，吴俊勇，图尔荪.依明，等，基于无线通信的配电网单相接地故障定位系统及其动模试验[J]，电网技术，2014（8）

[3] 杨新安. 一种采用双端电气量的新型故障测距算法［J］.电网技术，2014（1）

[4] 范忠仁. 高压架空线路故障测距新算法［J］.中国电网学报，2014（21）

论文作者:陈仕烁,陈蔚玲,方培清,刘继东,朱楷,陈伟强,吴

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a2c9c3c295901475d6812e2.html