# 视频会议系统现状分析论文_孙照彬

（国网山东嘉祥县供电公司 山东省 272400）

摘要：可视化的视频会议能使人们以最自然的交流方式更有效地交流，为日常工作带来了便利，同时带来巨大的效益，对日常工作具有一定的实用价值。本文对视频会议系统的推广应用进行分析。

关键词：视频会议；系统现状

一、前言

视频会议是用电视和电话在两个或多个地点的用户之间举行会议，实时传送声音、图像的通信方式。同时还可附加静止图像、文件、传真等信号的传送。参加视频会议的人，以视频为主的交互式多媒体通信，利用现有的图像通信技术，计算机通信技术以及微电子技术，进行本地与远程地区之间的点对点或点对多点之间的双向视频，双向音频，以及数据等交互式信息的实时通信。

近年来，视频会议的应用范围迅速扩大，从政府、公安、军队、法院到科技、能源、医疗、教育等领域随处可见，涵盖了社会生活的方方面面，是一种能简便而有效地解决跨地域间实时沟通、管理、指挥以及协同决策的技术手段，且发展日趋成熟。该文拟对视频会议系统的基本结构、技术体系和应用领域进行简要综述。

二、视频会议系统的概念

视频会议系统，包括软件视频会议系统和硬件视频会议系统，是指两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现实时沟通，以实现会议目的的系统设备。它依赖于多媒体技术，具有计算机的交互性、多媒体的复合性、通信的分布性和电视的真实性特点。目前视频会议系统逐步向着多网协作、高清化、开发化的方向发展。

三、视频会议系统的基本结构

1、软件视频会议系统

软件视频会议是基于PC架构的视频通信方式，主要依靠CPU处理视、音频编解码工作，特点是廉价，开放性好，软件集成方便。但影像效果差，对网络控制能力不高，一般用于个人或小单位间的互动沟通。

2、硬件视频会议系统

硬件视频会议系统是基于嵌入式架构的视频通信方式，依赖DSP+嵌入式软件实现视音频处理、网络通信和各项会议功能。特点是性能高、可靠性好，大部分中高端视讯应用中都采用了硬件视频方式。硬件视频会议系统通常由视频会议终端+多点会议控制器MCU+网络管理软件+传输网络四大部分组成，还包括投影仪、监视器、中央控制等众多附属设备。

会议终端主要完成语音、图像、数据的输入与输出功能，部署在各单位的会议室，实现视音频信号的编解码功能，把这些信号变成数字码流在网络中传输，并提供一个可视化操作界面。MCU是视频会议系统的核心能够实现三方以上的面对面沟通，是多个终端设备之间信号的汇接处理，负责所有视音频码流的交换、转发和处理，而且MCU可以级联，基本满足用户的使用要求。传输网络是视频会议系统的基础，承载各类视频业务的开展。网络管理完成自动监控、管理电视会议网络中各个设备的运行情况，报告各设备的运行状态，给“会议管理”提供必要的设备信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、视频会议系统技术体系

1、视频会议系统技术现行标准

目前ITU-T制定的适用于视频会议的标准有H.320协议（用于ISDN上的群视频会议）、H.323协议（用于局域网上的桌面视频会议）、H.324（用于电话网上的视频会议）、H.310（用于ATM和B-ISDN网络上的视频会议）、H.264（高度压缩数字视频编解码器标准）。其中H.323协议成为目前应用最广最通用的协议标准，而H.264是目前最先进的网络音视频编解码技术有。

2、三大发展趋势

①H.320协议主要针对窄带ISDN网，广泛用于电路交换网，其应用最多、成熟、清晰、稳定、功能完善、操作简便，但带宽利用率低，不能直接融入IP网，使用受到局限。②H.323是基于分组交换的视频会议协议，具有低带宽、低成本、接入方便、组网灵活、带宽利用率高等特性，将发展成为商业及企事业小型视频会议技术的主流。③高清视频系统的高端发展方向。高清视频系统采用H.264编解码技术，其高质量、高清晰、高稳定、占用带宽高，适用于有带宽资源的单位。接入方式灵活，支持E1、IP等各种线路方式，满足各种线路条件下的组网应用。兼容性强，兼容H.263、H.261系统并互通，充分保证用户网络的可扩展性。安全性高，支持H.235加密协议，用户信息、密码等采用加密方式传送，保证业务的安全性。

五、应用领域

1、远程会议：是视频会议系统最普遍、最广泛的应用，适用于大型集团、外资企业等的商业活动和各级政府行政会议。极大地节约了会议成本、会议时间，提高了会议工作效率。

2、远程教育：利用视频会议系统开展教学活动和远程培训，可以提高优秀师资力量利用程度，使教育事业覆盖的范围更广，对于全面素质的提高有着无可比拟的作用。

3、远程医疗：利用视频会议实现中心医院与基层医院就疑难病症进行会诊、指导治疗与护理、对基层医护人员的医学培训等。远程医疗对于中小医院意义重大，可以得到大医院医学专家的会诊、信息服务、远程交流等。

4、协同办公：突出特点是资源共享，使地理上分开的项目成员以更高的速率和灵活性组织起来，实现办公自动化，提高企业效率。

六、视频会议系统的关键技术

视频会议系统中涵盖了大量的高新技术，但是其中最为主要的就是同步技术、网络传输技术以及音视频数据压缩技术三种，下面我们分别对其进行论述：

1、同步技术

视频会议系统首先要保证视频与音频媒体的同步，但是由于各个用户所处地域不同，媒体信息现实的也不同，因此需要使用存储器来进行缓存，通过时间戳的方式来实现各个用户之间的信息同步。通过在接收缓冲区设置一些大小适宜的内存，就可以实现消除不同地区信息存储差异的目的。

2、数据压缩技术

视频会议系统中的视频和音频数据量非常大，这就对数据的传输速度提出了非常高的要求，但是现有条件根本无法满足这样的数据传输要求，因此我们必须对视频和音频数据进行压缩。例如：一张彩色照片的大小为1MB，如果保持30帧每秒的速度播放，视频信号的数码率就会达到30Mbps，同理一张700MB的光盘，即时不考虑音频信号也仅仅能够播放25s左右，由此可见，多媒体计算机的数据处理量是多么庞大。由于人们的听觉和视觉的特性，并且音频和视频信号的原始数据的冗余度较大，导致了数据压缩很难达到人们的预期效果。

七、高清视频会议系统缺点防范

视频会议系统的应用多样化，给工作带来了更多的便利，极大地节约人工成本，提高效益，但视频会议系统不确定因素很多，实时性很强，总会有意外情况出现，专业技术保障人员要确保问题及时处理。

1、视频会议系统使用设备多，使用较频繁，且视频会议系统运行正常与否，将直接影响到会议进行，关系到企业的工作效率。会议中出现信号中断、无图无声等重大问题，将直接影响会议精神的上传下达，影响公司形象。专业技术保障人员要进行专门培训，具备能快速有效地消除故障的能力，确保各会场声音正常、图像清晰。

2、视频会议系统的稳定运行，主要依靠设备自身的性能，同时对网络的要求也很高，网络的随机状态有可能导致视频会议系统的故障。针对薄弱环节做好事故预想和应急预案，做好备品备件管理工作，变被动抢修为主动预控，提高电视会议系统运行可靠性，完善会议电视系统可控在控的技术手段。

八、结束语

综上所述视频会议系统能充分利用资源，使沟通更方便，实现即使远隔万里，仍能面对面的实时沟通，已成为我们工作、生活、学习中等不可缺少的环节。随着竞争的加剧和网络、通信技术等飞速发展，视频会议系统主要向灵活易用性、大众平民化、家用小型化发展。

参考文献：

[1]穆芮.视频会议系统现状分析[J].中国电力教育，2009，S1：444-445.

[2]吴震.视频会议系统的研究与实现[D].电子科技大学，2006

[3]杨菠.视频会议系统发展分析报告[J].江苏通信技术，2003，03：9-13.

论文作者:孙照彬

论文发表刊物:《电力设备》2015年3期

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a3125fe35f819a3222aa289.html