# 浅谈建筑施工中的防水防渗施工技术论文_黄伟军

广东省六建集团有限公司 528000

摘要：在建筑工程中，防水防渗施工技术具有不可替代的重要作用，不仅影响到建筑工程的耐久性和稳定性，还会影响到建筑工程的实用性和美观性。因此，必须要足够重视防渗漏施工技术的应用，要了解建筑工程中容易发生渗漏问题的地方，制定行之有效的施工策略。

关键词：建筑工程；防水防渗施工技术；屋面；渗漏问题

当建筑工程能够具备较强的防渗漏性能后，就能够给人们提供一个更加优质的生活环境，满足人们诸多要求，发挥出建筑工程的正常功能，防止安全事故的发生。因此，施工人员需要认识到防水防渗施工技术的重要性，并采用恰当的施工措施。

一、建筑工程中容易出现渗漏问题的部位

（一）屋面的渗漏问题

在建筑工程中，屋面工程的防水属于外围的防护工作[1]。造成屋面出现渗漏问题是因为屋面出现开裂、鼓胀或者脱落等情况，而出现这些问题的原因主要有以下几点：第一，建筑材料存在质量问题。如果施工材料属于不合格产品，那么将会导致屋面后期会出现变形问题；第二，混凝土的施工质量未能满足标准和要求，这就容易导致建筑结构会出现较多裂缝，浇筑节点无法进行有效融合；第三，振捣工作未能到位，这使得屋面建筑不够均匀，从而出现渗漏问题。此外，如果施工人员未能熟练掌握相应的施工技术，或者未能规范使用施工设备，那么也会导致屋面出现渗漏问题；如果施工人员未能正当操作，使得屋面的浇筑不够均匀，收口的形式也不够合理与恰当，那么都会导致屋面出现较为严重的渗漏问题。

（二）外墙、窗台出现渗漏问题

窗台、外墙都是长期要包括在外界环境中的，要长期接受风水日晒[2]。因此，窗台和外墙是非常容易出现渗漏问题的。如果未能及时进行这些部位的防渗漏，那么在自然环境的严重侵蚀下，就容易导致建筑工程出现裂缝问题。尤其是常年处于潮湿、阴雨的环境中，雨水将会随着裂缝侵入到建筑工程的内部，进一步加重裂缝问题。造成这一问题的原因是因为，施工人员在进行施工时未能按照相关的标准和要求，为未能保证外墙和窗台具有较强的防渗漏性能。

（三）厨卫的渗漏问题

厨房和卫生间都属于用数量较大，且水管分布较为密集的区域，同时也是最容易出现渗漏问题的地方。人们的生活水平正在稳步提升，开始注重建筑工程的美观性，因而厨房和卫生间的水管都需要铺设在墙内，而这就容易导致管道出现质量问题后，发生较为严重的渗漏问题。如果在后期使用过程中，在水管排放区域内放置较多的杂物，未能蜜蜂水管时，都会导致管道不够密实而出现渗漏问题。

（四）地下室的渗漏问题

在建筑工程中，最常出现渗漏问题的还有地下室[3]。这是因为地下室安装了非常多的水电气管道，并且其密实性要远弱于其他施工部位。因此，在实际的施工过程中，如果未能争当操作，那么将会导致地下室出现较为严重的渗漏问题。例如，在施工时需要设置冷接缝、伸缩缝、沉降缝等。如果在进行这些接缝位置的施工时，未能运用质量合格的混凝土，那么将会导致地下室出现雷锋问题；如果砂浆出现干裂情况，那么将会使混凝土与管道之间出现裂缝，管道内的水将会流到地下室；如果在安装管件的过程中，撞击或敲打管件等都会导致管道出现松动，而这也会导致渗漏问题的发生；如果过早地进行拆模，那么也会出现渗漏问题。此外，如果在工程施工过程中出现较大的温差，也会导致热力管道出现渗漏问题。

二、建筑工程中防渗漏施工技术的运用

（一）屋面的防渗漏施工技术

在进行屋面的防渗漏施工时，需要选择合格的施工材料，以此来提高屋面的防水性能；同时还需要选择先进的施工技术，从根本上保证屋面的防渗漏性能。

防水涂料以及施工卷材的选择是极为重要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行防水涂料的施工时，需要两次循环进行施工，且相隔较短的时间，这样才能够让屋面在防水涂料的作用下产生膜状，更好地保护屋面结构。在完成防水涂料的施工后，需要在24h后进行防水测试，检查屋面是否具备较强的防渗漏性能。如果仍旧出现了渗漏问题，那么就需要尽快进行返工，从根本上保证屋面能够具备较强的防渗漏性能，切实提高建筑工程的整体质量。

（二）外墙与门窗的防渗漏施工技术

要想避免墙体因承重而出现开裂或变形的问题，就需要在实际的施工过程中，提高墙体的强度和刚度，最大程度提高外墙的施工质量。此外，要在混凝土中加入外加剂，这样才能够避免混凝土发生伸缩沉降的现象，尽可能减少发生渗漏问题的概率。此外，还需要选择在合适的环境和天气中进行施工。要做好地基基础问题的评估，分析建筑工程是否对称，要全面考虑沉降缝、伸缩缝、变形缝等内容。

在安装门窗前，需要进行全面且细致地检查，避免因尺寸不合适而导致渗漏问题的发生。在安装完门窗后，还需要做好相应的验收工作，要利用水泥砂浆将所有的缝隙粘结起来，防止出现漏光问题。窗套需要做好滴水线，在安装后门窗后还要进行适当的维护，避免出现质量问题。

（三）厨卫的防渗漏施工技术

厨房和卫生间具有一定的特殊性，这也是导致其极易出现渗漏问题的原因[4]。因此，在实际的施工中，施工人员需要保证管道能够在穿越楼板时留有一定的空洞。通常情况下，空洞与管道外壁之间的距离要控制在20mm左右；在铺设厨房、卫生间的排水管道时，切勿使用套管进行施工；在铺设供热管道时，必须要采用套管进行施工；无论是卫生间，还是厨房，需要在所有管道的连接处涂抹防渗漏材料，保证管道具有较强的密实性。此外，还需要合理设置厨房、卫生间的地漏，将其设置在地势较低的位置，这样才能够保证积水能够顺势下流，避免出现渗漏问题。

（四）地下室的防渗漏施工技术

如果地下室出现渗漏问题时，通常都是墙体的连接问题出现了渗漏；如果地下室中的承重墙未能得到良好的维修和养护，当其所承载的荷载远远超过其能够承受的重量后，就会导致承重墙出现变形问题，从而导致渗漏问题的发生。因此，在进行地下室的施工时，必须要选择合适的施工材料，要选择具有较强腐蚀性、防湿性法水泥，将其当作裂缝中的填充材料；同时还要选择具有较强渗透性的混凝土，最大程度提高工程的整体施工质量。要根据实际情况合理地规划和设计地下室的结构，采用行之有效的防渗漏施工技术；要格外重视施工细节。例如在铺设地下室的管道时，要认识到地下管道容易受到压力的挤压，因而需要选择具有较强硬度以及抗压性能的管道，同时还需要开展预埋套管的施工，从根本上保证管道具备较强的承载能力，不轻易因为承受教导的挤压力而发生渗漏问题。

（五）选择新型的防渗漏材料

目前，市场上有很多种不同类型的防渗漏材料。在建筑工程中所选用的施工材料，不仅需要具备较强的防腐蚀性，还应当具有较强的防水性，能够长期保证建筑工程的防渗漏性能。如今，科学技术正在快速发展，这使得防渗漏材料也随之得到了发展；相关人员也逐渐认识到挑选防渗漏材料的重要性，并将其运用到外墙、厨房、屋面、地下室等部位。目前，具备较强防渗漏性能的材料都是高分子的卷材，或者具有较强密封性的物料等。相关工作人员需要根据工程的实际需求选择合适的防渗漏材料，要了解其优点和缺点，将其运用到合适的地方，按照相关标准进行施工，切实提高建筑工程整体的防渗漏性能。

结束语

总而言之，要想避免建筑工程出现渗漏问题，就需要认真分析建筑工程屋面、外墙、门窗、厨房、卫生间、地下室容易出现渗漏问题的原因，选择合适的防水防渗材料，采用恰当的防水防渗施工技术，尽可能延长建筑工程的使用寿命。

参考文献

[1]李卫平.建筑施工中防水防渗施工技术探讨[J].建材与装饰，2019（16）：46-47.

[2]唐斌.建筑施工中防水防渗施工技术的应用探索[J].山东工业技术，2019（15）：106.

[3]李涛.建筑施工中防水防渗施工技术[J].绿色环保建材，2019（06）：168.

[4]马琴.建筑施工中防水防渗施工技术的应用研究[J].居舍，2019（10）：69+79.

论文作者:黄伟军

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年9期

论文发表时间:2019/8/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a330011b885756b3f5f2c93.html