# 通信技术在计量检定中的应用论文_任鲁

内容摘要：本文将从计量检定的概念及其特点角度出发，对通信技术在计量检定中的应用策略进行分析、探讨，以期为相关检定单位以及人员的工作顺利开展提供参考。

关键词：通信技术;计量检定;应用

引言：

伴随当前我国通信技术不断提升，检定相关部门和人员应当总结过往工作的经验，将先进的通信技术有效应用于工作环节中，使得计量检定工作逐渐以通信技术为核心，从而适应当前科技发展潮流。通信技术在计量检定中的应用，能够有效优化计量检定工作，进而大幅提升计量检定工作的效率。

一、计量检定的概念及其特点

1、计量检定的概念。“计量检定”简称为检定，是确认和查明计量相关器具是否合法、符合相关规定要求的一项程序。计量检定主要指为了对计量相关器具的计量性能进行评定，从而确定其是否符合规定要求所进行的整体工作流程，包括了相关检验及加封盖印等，不仅是量值传递得以顺利进行的主要形式，也是使量值准确一致得以保证的主要措施[1]。2、计量检定的特点。计量检定主要有三个特点，第一，检定对象为计量器具。第二，检定依据为法定的要求，主要评定计量器具的计量相关特性,包括灵敏度、稳定度、准确度以及对准确度产生影响的其他计量相关性能。第三，检定目的为量值溯源性的确保，以及量值统一的实现。

二、通信技术在计量检定中的应用策略

如今我国的网络技术以及计算机技术发展迅速，通信技术也已经得到了很大的提升，传统计量检定工作形式很难跟上社会发展的进程。因此，计量检定工作应当快速进入新的模式。1、计算机网络通信技术应用。此项技术是计量检定工作步入现代化工作流程的基础核心技术，在实际应用过程中借助RS232、USB以及CPIB等接口形式和有线、无线网络使得网络和计量检定工作进行衔接，从而为远程测试、条码识别等技术的应用奠定基础。2、数据库技术应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相比于以往人工计量检定工作，计算机网络通信技术的信息储存、分析以及读取能力强大，已经被运用于各大行业，不仅提升了工作效率，也极大提升了信息的准确率。因此，数据库技术的应用，能够使得数据整体管理工作得到极大简化，利用一台计算机便可以实现大量数据的储存和分类，并且把查询工作变得便捷。3、虚拟仪器技术应用。此项技术在计量检定工作中重点用在数据测试的计量工作中，在工作人员将数据进行收集之后，分析以及展示这些收集上来的数据，并且对这些数据进行校正，最后生成相关的技术报表。4、条码识别技术应用。在日常计量检定工作中，相关人员需要对送检的各项仪器进行基本信息的登记，从而为后续工作的开展打好基础。但是如今送检的各项仪器数量和类别越来越多，使得相关人员的工作量逐渐加大。因此，条码识别技术的应用已是大势所趋。此项技术为工作人员将条码粘贴于送检仪器的表面，结合计算机通信技术和条码识别的设备收集仪器上的条码信息。随着“二维码”技术的发展，相关人员也可以将二维码的加密技术用于此项工作，进而生成二维码图片，通过互联网传至相关的验证中心，从而达到加密和防伪的目的。5、射频识别通信技术应用。此项技术多用于电力计量的工作中，依托于无线通信技术，对电力计量工作的资产等信息内容进行管理，将数据进行显示和处理。另外，在此技术中结合一些加密技术，能够对信息进行更有效的保护。6、短距离无线通信技术应用。此项技术即把导线传送的仪器换成无线电波使用，以此实现获得计量检定工作中的检测数据。这项技术在对极大空间环境里的温度、湿度检测具有很好的效果，不仅为工作人员减轻了工作强度，也极大节省了工作时间，从而提高有关人员的工作效率和计量检定的质量。

三、7GPRS技术应用

GPRS技术的应用，能够帮助相关部门实现远程检测和控制。该技术已经成为计量检定数据远程传输的平台，同时各项计量仪器也随科技的发展逐渐进步，因此，时下很多的相关仪器都具有通信串口，将其与计算机进行连接，从而节约了计量检定数据的读取时间。另外，随着GPRS技术的逐渐普及，此技术帮助相关工作者打破了空间限制，解决了地形等因素带来的影响。因此，工作人员在计量检定现场将相关仪器连接到无线通信设备上，使得计量人员对各项仪器进行远程监控，并向中心操作站传输得到的数据。中心操作站的相关人员也能够借助GPRS通信技术对设备运行的情况进行了解。

四、结论

总体而言，通信技术在计量检定中的应用不仅能够大幅提升相关工作的智能化以及自动化的程度，也能有效为有关部门节约大量人力、物力和财力，在一定程度上规避了一些人为误差，进而有效推动了计量检定工作的顺利开展。

论文作者:任鲁

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a40dec3d19910c7e8f669a6.html