# 室内环境的污染检测与防治对策研究论文_侯雪婷,黄彩敏

摘要：近些年，我国城市快速发展，城市住宅建筑随之增多，人们对室内环境问题要求越来越高。室内装修通常会采用许多具有一定毒性的材料，而人们的日常生活和工作主要在室内进行，若室内通风不畅，室内空气质量不达标，很有可能威胁人体健康。因此，应加强室内环境污染检测，了解室内环境污染物的种类及其危害性，采用针对性的技术和措施进行室内环境污染防治，以保障人们的身体健康和安全。

关键词：室内环境；污染检测；防治对策

引言

当前阶段，要想避免室内环境出现污染现象，就需要加大对室内污染环境中有害物质的监督控制力度，使其处于规定的范围内，以此防止有害物质对人自身产生不良的影响。对于检测人员来讲，必须动态性的了解到室内环境污染有害物质的化学性质、采集方式和处理流程等。

1室内环境检测必要性

实际上，室内环境检测在早期房屋装修行业当中就有出现，但是从市场反应上来看，当时大多数人并没有意识到甲醛、苯的危害，所以认为室内环境检测不必要，说明当时室内环境检测市场经济效益偏低。而随着时代发展，装修材料制造工艺发展，很多高性能装修材料得到了广泛青睐，例如高性能防水材料、高耐久材料等，但在此类材料的广泛应用当中可见，人们在家居环境当中，常常闻到异味，且不少人在长期家居活动中，都出现了身体健康问题，此时人们才想起室内环境检测的重要性，相应通过室内环境检测，发现各类高性能装修材料的甲醛、苯严重超标。举例来说，某案例当中，其大量应用高性能防水材料进行装修，随后因加重老人出现呼吸道问题，所以才要求室内环境检测单位来进行检测，检测结果显示，其甲醛、苯严重超标。实例室内环境检测检测结果，如表1所示。

2室内环境的污染物种类及其危害

2.1甲醛

甲醛是无色具有刺激性的气体，室内装修采用的夹板、大芯板、刨花板等人造板材，黏胶、油漆、地毯、壁纸等装饰物中含有大量的甲醛。若人们长时间处于甲醛浓度较高的环境中，会引起恶心、呕吐、胸闷、哮喘等不良反应，甚至引起肺气肿等疾病；而长期接触低剂量的甲醛，可能会引起慢性呼吸道疾病，甚至损伤人的造血功能。对于新生儿或儿童，则可能引起基因变异，导致儿童智力下降，甚至可能引发白血病。2004年，甲醛已经被世界卫生组织确认为一级致癌物。

2.2苯系物

苯及苯的同系物是具有芳香气味的液体，易挥发，可致癌，广泛存在于油漆、黏合剂、地毯、烟雾、含水涂料、墙纸、合成纤维中，会对人的造血功能产生不利影响，若轻度中毒，可能引起头晕、恶心、嗜睡，并且伴有轻度黏膜损伤，容易引起贫血；重度中毒会导致视物模糊、呼吸不畅、心律不齐，严重时可能造成抽搐和昏迷，长期接触苯系物，可能引发各种癌症，严重威胁人们的身体健康。

2.3挥发性有机物（TVOC）

TVOC可有嗅味，有刺激性，而且有些化合物具有基因毒性。来源包括建筑材料：如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材；室内装饰材料：如壁纸、其他装饰品等；纤维材料：如地毯、挂毯和化纤窗帘；家用燃料和烟叶的不完全燃烧，人体排泄物。

3室内空气环境污染检测

（1）甲醛的检测方法

甲醛是室内空气环境的主要污染物之一，醛的测定主要有分光光度法、变色酸法、动力学光度法、荧光光度法、色谱法、电化学分析法和试纸法等。其中，分光光度法具有操作简单、测量速度快等优势，较为常用；变色酸法具有灵敏度高、准确度高、干扰小等特点，但由于酚类和添加剂离子共存会发生干扰，所以，此法不适用于测定甲醛含量较高的样品，多用于方法研究，实际检测时应用较少；色谱法具有较强的分离功能,不易受样品基质和试剂颜色的干扰,对复杂样品的检测灵敏、准确，可直接用于居室、纺织品、食品中对甲醛的分析检测。

（2）挥发性有机物的检测

气相色谱法是检测挥发性有机物的主要方法，其具体步骤是采用Tenax-TA管采集挥发性有机物样品，并利用气相色谱仪对其进行色谱分析。其中，需要对挥发性有机物浓度的峰值进行定量分析，对保留时间进行定性分析。

（3）苯的检测

苯的检测原理相对比较复杂，主要使用气相色谱法来测量空气中苯类物质。在苯的检测过程中苯类物质的吸收是比较重要的，一般用活性炭管进行相应的收集和采样，用化学试剂二硫化碳进行解析提取，用气相色谱仪进行分析。气相色谱的准确性是非常高的，这也是现在的普遍测试方法。测定操作过程中的注意事项有几点:第一，在进行样本采集的过程中要保证活性炭和空气采样管成90度角进行连接，这样可以使得采集过程中空气可以更好的被活性炭吸附，与此同时还能够精确的控制空气的吸入速度，使得采集有更好的效果。活性炭的吸附不止会吸附苯类有机化合物，而且还会吸收空气中的水分，所以在进行采样之前要对空气中的湿度(也就是水分含量)要进行检测，如果水分含量太高会影响检测结果，一般取样点的检测空气湿度要低于90%。

4室内环境污染防治措施

4.1注重室内绿化

植物净化空气一直是诸多居民的选择。不管是在美观性方面，还是在清除和吸收污染物等方面，各种各样的植物都能够起到良好的效果。但是在选择植物类型的时候，居民也必须参考自身居住环境的特定情况，比如说，如果家中含有一些有害气体或者有人吸烟，那么就可以种植芦荟和吊兰等职务来对这些气体进行吸收。而如果是想吸收二氧化碳等，则可以适当地选择龟背竹。最后，兼具美观和清洁性的植物还有月季和蔷薇，它们都能够在吸收硫化氢等污染气体方面起到极好的效果。

4.2通风换气法

通风换气法是一种物理措施，将新装修好的房子闲置几个星期甚至数月才入住，可以有效降低甲醛浓度。但当室内具有强污染源时，通风换气法效果不佳，甲醛消除效率低下。

4.3物理吸附法

目前物理吸附的吸附剂有颗粒活性炭、活性炭纤维、分子筛、硅胶以及多孔粘土矿物等。活性炭可以有效吸附甲醛、苯等毒有害物质，还可以吸附花岗岩等石材所含氡、氩等放射性物质，对于多种VOCs也有一定的去除效果。

物理吸收技术主要利用吸附剂吸附有害物质，从而到达净化环境空气的作用，目前在室内空气治理中应用普遍，但是缺点是吸附效率低下。

4.4污染源的合理布局

为了降低室外环境对室内环境的影响，城区的合理布局至关重要。居民区、学校、医院等人口密集区域应远离污染源，并应保证这些区域均处于污染源的上风口。同时，还应防止居民住宅区和工厂混合安置。另外，相关部门应定期对居民生活区等人口密集区域进行跟踪检测和评价。

结语

总的来说，要想彻底地提高我国室内环境检测的质量，首先就必须认识到室内环境有哪几种具体的污染源，接下来再从这些污染源的角度出发，选用有效的检测手段和预防技术，提高室内环境的质量，从而使得住户能够享有更加良好的居住环境，以提高他们的居住舒适感和安全性，并且不断促进室内环境检测行业的进步。

参考文献

[1]付常双.有效控制室内环境检测质量的策略分析[J].化工管理,2016(12):189-189.

[2]杨蒙蒙,李晓丽.有效控制室内环境检测质量的策略分析[J].环球市场,2016(15):99-99.

[3]孙建伟,刘春华.有效控制室内环境检测质量的策略分析[J].环境与发展,2017,29(8):155-155.

[4]杨嵛.室内环境检测影响因素及控制策略分析[J].科技创新与应用,2016(11):159-159.

论文作者:侯雪婷,黄彩敏

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第18期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a443c342e7706063186aa00.html