# 土建基础施工中深基坑支护施工技术应用柳岗论文_柳岗

摘要：随着我国城市的快速发展，土建施工项目越来越多。土建施工中的深基坑支护技术十分重要，其关系着主体工程的稳定性，关系着施工过程中的安全性，关系着工程成本控制的高低。我国城市化建设对高层建筑的需求量越来越大，也带动了深基坑技术的跨越式发展。将结合目前深基坑最常用的技术工艺方法，探讨在施工中需要注意的要素，为行业规范合理化发展提供指导性意见。

关键词：土建基础施工；深基坑支护；技术应用?

引言

随着科学技术的不断创新，建筑行业的各种施工技术也在不断改进，深基坑支护施工技术渐渐成为了土建施工中的关键性技术，在突进基础施工中的应用非常广泛。但是深基坑支护施工技术在具体的应用中还存在很多的弊端，施工人员只有严格要求自己，在施工过程中抓住深基坑支护施工技术的要点，才能让整个工程的质量达到合格标准。以下是对深基坑支护施工技术在具体土建施工中存在弊端的叙述，并对其要点及具体施工细节进行深入探讨。

1深坑支护施工必要性分析

1.1满足设计要求

一般说来，土建工程在开展基础性施工时都需要注重周边环境的安全，确保周围一切符合安全施工标准后才可以动工，这样做的目的既能够保障施工质量，也可以提高工作效率。土建工程中开展基坑作业有一定难度，在设计之初就做了进行规划，既要保障技术达标，也要保障作业的安全。所以在施工前，都需要专门的技术人员对当地地质人文环境进行实地考察，尤其是一些特殊地形还需要专门性防护处理，因此在基坑作业前就做好了相关基坑支护施工技术安排，从而保障施工更加合理安全化，这也给后续的房建工程打好基础，保障房屋施工质量。

1.2保障基坑稳定施工

这些年我国基坑技术有了明显提高，其中就包括了基坑支护技术的提升，支护技术不光能够保障施工的安全开展，支护技术也对工程的稳定性提供保障，提高施工品质。一般说来，在基坑作业环节都会采取支护处理，而它的作用是为了在后期的建筑物的施工中提升其承载，从而稳定建筑施工主体不受破坏，并且也可以保护施工作业人员的安全。此外支护技术也可以对基坑技术的质量提供有效的支持，从而使得施工的技术和施工的工序可以有效的开展。除此之外，支护技术还可以提高深坑作业防水性能，保障施工不会受天气等因素的影响。

2土建施工中的深基坑支护施工关键技术的分析

2.1混凝土灌注桩施工技术

混凝土灌注桩施工技术是深基坑支护当中最常使用的一种施工技术，这项技术对于深基坑施工的质量有着非常重要的影响，所以要求施工人员一定要着重研究此项技术。现阶段的深基坑支护施工都已经规定了流程，混凝土灌注桩施工也需要按照规定的流程进行施工，确保施工操作的科学性与合理性。当前，我国的混凝土灌注桩施工在实际操作中主要分为以下几个环节：在施工之前，要对实际施工现场的基坑壁进行有效的保护，确保基坑壁的坚固性。当前我国加固基坑壁主要采用混凝土等材料来进行，确保基坑壁坚固后再进行灌注孔施工，严格的按照施工前设计好的柱列间隔进行施工，检查好孔道没有堵塞物后再展开下一步的施工建设。混凝土灌注桩的施工方式较为简单，对于施工技术的要求也并不是太高，这种施工技术能够有效的降低塌孔的概率，为建筑施工的质量带来较大的保障。此外，在施工过程中，要结合实际的施工情况进行方案的调整，在实际的施工过程中，很有可能会设计到护坡施工，这就要求施工人员一定要结合实际的施工条件，不断的完善施工流程，促进深基坑支护施工顺利的开展。

2.2护坡桩施工技术

护坡桩施工技术在深基坑工程比较复杂的情况下应用最多，比较简单方便，高成桩的概率比较高。护坡桩施工技术主要的工作原理是对深基坑的护坡桩进行钻孔，在实际的施工中，施工人员应该严格按照其技术的质量要求开展工作，保证钻孔工艺的完整度，使得护坡桩最终的质量合格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在护坡桩的施工中，是需要在桩内注浆的，一直到成桩为准，所以对注浆技术具有很高的要求，有关人员必须对护坡桩的施工技术严加管控，促进突进基础施工的牢固性和稳定性。

2.3钢板桩支护

作为临时性工程，在支护工程施工中，不能忽视对支护结构的经济性、安全性等问题的考虑。钢板桩支护方案能够节省投资与缩短工期，具有较高的应用价值。在设计钢板桩支护系统时，应当计算出嵌固深度、板桩内力与支点力等技术参数。施工中划分基坑开挖流水段、施打钢板桩，最后完成钢板桩的内支撑施工。钢板墙主要由锁口或钳口热轧型材料的钢板桩正确连接组成，遮挡水土等应用效果明显，但不能忽视周围环境对其整体质量的影响。

2.4深层水泥搅拌桩支护技术

深层搅拌桩支护施工技术是常用的施工技术之一，在施工时，需要将水泥当作固化剂，并在专业搅拌机械设备的支持下对固化剂和软土进行搅拌，确保水泥搅拌桩材料达到硬化要求，并最终形成强度较高的水泥土墙。在进行进一步开挖施工时，工程人员需要严格把控开挖深度，使其小于6m，并严格地执行技术标准，避免出现返工情况。

3土建基础施工中深基坑支护技术方案

3.1施工前期

土建前期需要做好一切地质、天气、水源等因素的勘探工作，合理布局，为基坑作业做准备。深基坑支护工程中各个工程的特点都不尽相同，因此需要对各类因素做综合性考虑，然后根据相关设计要求做合适的支护形式和支护技术。其中就需要考虑如钢板桩支护结构强度、防水性、承载力等，确保其可以在较深范围正常工作，前期工作将是基坑作业的重点，所以除了要做好相应基坑处理，还需要根据不同环境因素做调整，满足各方施工要求，从而保障支护技术可以正常应用。

3.2基坑支护结构的监测

在整个土建基础施工的过程中，最重要的就是对深基坑支护施工的监督和检测，监测工作是保证深基坑支护工程完美施工的必要条件，只有对施工阶段的每个细节进行严格管控，才能有效提高深基坑支护施工技术的质量。应该对深基坑支护结构的硬度、位置、以及变形程度进行适当监督检查，一般每隔两到三天进行检查，一旦出现问题应该及时上报并解决，防止时间长导致不合格的深基坑结构凝固，影响施工的进度，及时的监测保证深基坑支护施工的效率。

3.3做到安全性、技术性与成本控制的平衡

深基坑支护技术是一项复杂的工程系统，现场人员的调配、设备的运行、物资的分配都需要有一套可行性方案来进行有计划的指导，除此之外工程也面临着施工现场地质环境、周围客观环境不可控、突发性因素的影响，会给项目进展带来一定的冲击，这就需要具备专业素质强，管理经验丰富的领导层，将整个项目控制在低成本、高安全系数和用技术提高施工效率的可控状态下，方能确保项目的社会效益与经济效益的统一。

结语

对深基坑进行支护施工，需要施工人员充分了解场地情况，并严格且精细化地进行相关点位监测，才能保证深基坑支护施工技术具备顺利和安全开展的前提。深基坑支护施工技术的管理人员在管理深基坑支护施工技术时，要采取加强基坑监测、预防地下水可能产生的影响、加强基坑周围地面保护以及严格避免出现极限状态等方式。同时，针对具体的土建施工项目，土建施工深基坑支护技术管理人员要制定有针对性的管理策略，以适应深基坑支护工程的实际质量把控需要。

参考文献

[1]蒋星辉.土建基础施工中深基坑支护施工技术探析[J].智能城市，2019，5（15）：180-181.

[2]李益.土建施工中深基坑支护施工技术的运用探究[J].住宅与房地产，2019（22）：183.

[3]田茂琴.土建基础施工中的深基坑支护施工技术探究[J].住宅与房地产，2019（22）：188.

论文作者:柳岗

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a48feaca3733d12340fd26a.html