# 浅析公共娱乐场所引发火灾特点及扑救对策论文_马超

马 超

（巴彦淖尔市公安消防支队，内蒙古，巴音淖尔，015001）

【摘 要】本文结合工作实际，针对公共娱乐场所引发火灾特点进行分析，并提出公共娱乐场所火灾扑救对策及其在火灾扑救过程中应注意的有关事项。

【关键词】公共娱乐场所；火灾特点；抢救；疏散；扑救；对策

从近几年来的火灾情况看，公共娱乐场所的火灾事故呈现迅猛发展势头，尤其是群死群伤恶性火灾事故呈多发态势。例如2002年6月16日2时43分，北京“蓝极速”网吧发生火灾，造成24人死亡、1人重伤；2008年９月２０日22时30分左右，深圳龙岗舞王俱乐部发生特大火灾事故，造成43人死亡、88人受伤；2014年12月15日，河南新乡长垣县蒲东街道皇冠KTV场所发生火灾，造成11人死亡，24人受伤。为此，我们应该从这些血的惨痛的火灾案例中汲取教训，并研究切实可行的公共娱乐场所火灾扑救对策，以免减少类似群死群伤火灾事故的发生，保护人民群众的生命和财产安全。

1、公共娱乐场所引发火灾特点

1.1火灾发现晚，报警迟

公共娱乐场所以营利为目的，为了迎合顾客、招揽生意，服务人员一般对顾客的行为不作过多的限制，再加上内部管理松懈，公共娱乐场所营业时的秩序通常比较混乱，人们的警觉性普遍降低，发生火灾往往不能及时发现，容易延误报警时间。

1.2人员集中，易造成群死群伤

公共娱乐场所在营业期间人员密集，又因内部结构比较复杂，疏散通道较少，安全出口一般只有2个，其中1个是通过外部楼梯进行疏散，因此发生火灾时，人员疏散比较困难，而且装修材料能产生大量的浓烟和毒气使未及时疏散的人员窒息或中毒，加上烟雾大，能见度低，逃生有时容易产生恐慌和骚乱情绪，表现为夺路而逃，相互挤压，易造成群死群伤。

1.3内部分隔复杂，疏散救人困难

一些公共娱乐场所内部分隔错综复杂，过道曲折迂迴，置身其中如入迷宫，令人晕头转向，根本分不清东西南北，加上通道窄小，一旦发生火灾，疏散和救人均比较困难。

1.4易波及相连建筑，火灾扑救困难

由于公共娱乐场所多数是其它建筑的一部分，本身与相连建筑竖向或横躺相通，火势会水平通过走廊、通道或门等向相连建筑蔓延，波及相连建筑。同时公共娱乐场所一般位于城市繁华地带和交通要道，发生火灾，围观群众较多，易造成交通堵塞，影响火灾扑救，造成重大经济损失和不良社会影响。

1.5火灾荷载大，易形成立体燃烧

公共娱乐场所一般追求华丽、高档的装璜效果，在走廊、天棚、包厢等地使用大量可燃物进行装饰装修，加上内部的桌椅橱柜等一些陈设，可燃物较多，火灾荷载较大，一旦发生火灾，火势燃烧猛烈，加之空间较大，火势向四周迅速蔓延，易形成立体燃烧。

1.6通风条件差，烟雾较浓

为达到一定的音响效果和满足环保要求，公共娱乐场所的门窗在通常情况下是关闭的，发生火灾时烟雾不能及时排出，而在内部大量积聚，加上可燃荷载多，在没有良好通风的情况下，产生大量的不完全燃烧产物而形成浓烟，易造成人员窒息，且能见度低，不利于开展救人灭火行动。

2、公共娱乐场所火灾扑救对策

从公共娱乐场所引发火灾特点不难看出，扑救公共娱乐场所火灾，首先，应积极抢救和疏散顾客；其次，应控制火势的发展蔓延，然后将其扑灭。为此，在扑救火灾时，应力求在极短时间内安全迅速地抢救和疏散顾客，迅速有效地控制火势发展蔓延，最终将其扑灭。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1加强第一出动，集中优势兵力于火场

公共娱乐场所一般地处城市的繁荣地段，发生火灾时围观群众多，社会影响大。加强第一出动，有利于安抚公众情绪，维护社会稳定。此外，公共娱乐场所发生火灾，不仅要出水灭火，控制火势蔓延扩大，而且要组织较强的力量进行疏散救人，如果到场的力量不足，则难以完成灭火救人任务。因此加强第一出动，也是公共娱乐场所火灾扑救的实际需要。

2.2加强火情侦察，抢救和疏散受困人员

公共娱乐场所发生火灾，通常会有人员受伤被困，因此灭火人员必须坚持“救人第一”的原则，把抢救和疏散人员作为火场的主要矛盾。一到火场，应首先进行火情侦察，尽快了解和掌握火场受伤被困人员的数量、地点和抢救疏散的通道，并利用喊话器和现场广播稳定被困人员情绪，防止因人员恐慌骚乱而导致相互挤压或盲目跳楼逃生造成不必要的伤亡。与此同时，要立即组织精干力量积极搜寻、抢救和疏散火场受伤人员、窒息昏迷人员以及被烟火围困人员，必要时可以用水枪开道，掩护救人行动，尽量避免造成群死群伤。

2.3在火势蔓延方向设置重兵，堵截火势蔓延

公共娱乐场所火灾，由于一般情况下发现晚、报警迟，加上内部可燃物较多，火势发展蔓延快，灭火人员到场时火灾已突破初起阶段而进入发展及猛烈阶段，往往不可能一举扑灭。因此，灭火人员应坚决贯彻“先控制，后消灭”的灭火战术原则，在火势蔓延方向上设置重兵，抢占要塞，堵截火势，全力阻止火势向外围蔓延扩大，将火势控制在一定的范围内。

2.4采取强攻近战，有效打击内部火点

能否有效打击内部火点，是灭火致胜的关键。因此，灭火人员在成功控制火势向外围蔓延扩大的同时，应积极组织力量强行深入火场内部，尽量接近火点，实施内攻近战，有效打击内部火点，并逐步向纵深推进。在实施内部强攻近战时，战斗员要加强个人防护，合理利用地形地物作掩体。在向纵深推进时，要注意用水枪射流开道，防止因屋顶坠落和承重结构倒塌造成人员伤亡。

2.5适时组织力量进行火场排烟

由于公共娱乐场所可燃物较多，通风条件差，发生火灾时，火场内部烟雾浓，能见度低，严重影响救人灭火行动。因此，灭火人员要根据火场救人灭火行动的进展情况，适时组织力量进行火场排烟，提高火场能见度，为救人灭火行动顺利推进创造条件。

2.6组织火场供水，确保火场用水充足

公共娱乐场所火灾，由于燃烧面积大，投入力量多，扑救时间长，需要有大量的火场用水做保证，能否组织好火场供水将直接关系到灭火战斗全局的胜负。因此，灭火人员应高度重视并切实组织好火场供水，保证火场用水充足不间断，确保灭火战斗持续顺利进行。

3、在火灾扑救过程中应注意的有关事项

（1）由于公共娱乐场所的情况一般比较复杂，灭火人员平时要对公共娱乐场所进行熟悉，切实掌握其基本情况，尤其要弄清楚公共娱乐场所的内部分隔、门窗位置及疏散通道等情况，并认真制订灭火预案，做到有备而战。

（2）公共娱乐场所的营业特点决定了公共娱乐场所火灾多发生在夜间，因此，灭火人员要有火场照明的意识，在力量调集时应注意调集照明车，深入火场侦察、救人及参加灭火的战斗员要随身携带照明灯具。

（3）火场搜寻人员是人命关天的大事，稍有闪失就会造成难以挽回的政治影响，因此，搜寻行动一定要组织得严密细致，使之贯穿整个灭火战斗的全过程，在灭火力量撤出现场前必须对现场进行全面清查，严防出现疏漏。

（4）公共娱乐场所发生火灾时烟雾浓、毒性大，灭火人员要加强个人防护，特别是深入火场内部的战斗员一定要佩戴空气呼吸器，防止中毒。

（5）由于公共娱乐场所用电设备多，电气线路错综复杂，灭火人员到达火场后，首先要切断电源，防止在灭火过程中造成人员触电。

参考文献：

[1]公安部消防局《灭火救援教程》（2008年）

[2]罗时照.灭火救援指挥管理系统的分析与设计[D].云南大学,2012年

作者简介：

马超，男，内蒙古巴彦淖尔市公安消防支队指挥中心参谋、助理工程师。

论文作者:马超

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年4月总第209期

论文发表时间:2016/6/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a60bb6692f09479a7768d0e.html