# 绿色环保建筑材料在生态住宅中的应用论文_徐兴利

摘要：现如今，我国经济发展迅速，建设施工项目日益增多，绿色环保建筑材料被广泛应用在住宅建筑中。结合实际，对生态住宅项目中绿色环保建筑材料的应用进行研究，论述了绿色环保建筑材料的意义和特点，详细阐述了绿色环保建筑材料在生态住宅建筑中的应用，希望可以给相关工作人员提供一些参考，从而为促进生态建筑的不断发展提供保障。

关键词：绿色环保；建筑材料；生态住宅；应用

引言

近几年来，中央一直有关于可持续发展、绿色发展的政策出台，呼吁社会大众在追求发展的同时也要注重环保。在政策的引导下，绿色建筑和节能建筑的在全国范围内的影响力越来越大，企业为了响应政府的号召，并且能够在建筑工程中获取一些生态经济效益，会在工程中主动地使用节能绿色环保材料，并在这个基础上再加以运用一些绿色环保技术和设备，来达到绿色节能的目的。

1绿色环保建筑材料的意义和特点

1绿色环保建材的概念

既符合绿色生态观念，又满足节能环保理念的建筑材料为绿色环保建材。首先，建材原料要满足绿色环保理念，由天然材料加工而成，其中不含有毒物质，如石膏、砂石等材料，只进行简单加工，并未破坏材料的生态特质。其次，建材使用期间不能对周边环境造成污染，如铝合金管材、草墙纸等，铝合金不易生锈，将聚乙烯材料包裹在管材的表面上，管材兼具柔韧性和耐腐蚀性，延长使用寿命，且不会对环境造成污染。最后，满足节能要求，如设计时把握外界的光暗变化，尽量将自然光引入室内，减少发电厂的供电量，利用太阳能电池板收集光能，为建筑空间提供部分电能。节能玻璃也是目前使用较为广泛的节能材料。

1.2绿色环保建材的特点

建筑行业进行绿色环保材料的研发使用是非常重要的，这不仅能起到保护环境、节约资源的社会效益，同时还可以节约相关的成本，得到较好的经济效益。除了经济效益与社会效益外，绿色环保材料在质量方面也具有很大的优势，传统的建筑材料在长时间的使用过程中受到腐蚀、明火的影响较大，建筑在使用一段时间后就会因为材料问题而出现一些安全隐患，而使用高科技技术和先进材料制造出的绿色环保材料则具有很好的抗腐蚀性和防火性等性能，对于提高建筑物的安全质量具有很好的效果，同时绿色环保材料的外观也较为美观，可以在一定程度上愉悦人的身心，使住户更为舒适，符合目前人们的要求。

2绿色环保建筑材料在生态住宅建筑中的应用

2.1门窗方面

选用的玻璃的好坏直接对居住环境产生影响，玻璃材料要透光性好，隔热强。现阶段，随着技术的发展，大部分新型绿色环保玻璃隔热好，而且有着良好隔音效果，高耐腐蚀性。

（1）真空玻璃。真空玻璃是将两片玻璃贴合在一起，并对玻璃间隙进行抽真空处理，控制间隙为0.1-0.2mm，且至少使用1片低辐射玻璃，降低热传导、辐射和对流等产生的热耗散。真空玻璃的传热系数通常低于0.6W/(m2·K)，能显著降低暖通设备的能耗和温室气体排放，同时其良好的保温隔热及隔音性能可以提高生活和工作环境的舒适性。

（2）低辐射镀膜玻璃。低辐射镀膜玻璃能够对波长在4.5-25μm的红外线有效反射，有效阻止热流辐射，改善门窗保温隔热性能，同时可以对光照进行有效控制，提升室内照明效果。

（3）泡沫玻璃。泡沫玻璃是对废弃玻璃的循环利用，在发泡剂、改性剂或促进剂等的作用下，经粉碎、高温融化、发泡和热处理后形成的多孔玻璃材料，具有密度低，阻燃性好，隔音性能和耐腐蚀性好，传热系数低，广泛应用在冷库、石化、高层建筑的保温隔热方面。

2.2墙体材料

水泥、煤灰等是传统混凝土的主要组成材料，混合材料被制成规格不同的空心砖，运用到不同建筑施工中。工程架构不同，空心砖布局也存在明显差异，砖孔排列形式决定墙体保温的能力，恰当的砖孔布局会延长热流线路，提升墙面的性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

膜网混凝土。属于空间网架结构，制作原料为蛇皮网，配合折钩拉筋制成网状材料，有优越的力学性能，抗拉能力强，可承载较大的外界压力。材料本身韧性十足，材料密度大，隔音效果绝佳，若建筑墙体等级要求不高，膜网混凝土可作为保温降噪材料，墙体无需添加其它保温层。蛇皮网耐磨，可延长墙体的使用寿命。

加气混凝土砌块。加气混凝土砌块有很强的可塑性。目前，加气混凝土砌块在我国已经实现了大批量生产，它单价较低，一般建筑单位都购买得起。原材料多为固体废弃物，如工厂煤渣，生产工艺经过多次改良，工艺流程操作简便，且材料混合充分，气泡、裂缝等缺陷在成品加气砌块中很少出现，满足保温、防火等性能。

2.3绿色环保的装饰装修材料

随着生活水平的不断提高，人们对于房屋内部和外部的美观性要求越来越高，这就促进了建筑行业装饰装修材料的快速发展，在快速发展的过程中，一些新型的材料也存在着许多问题，例如，一些材料在宣传上标明不含有甲醛等有害物质，但是实际上却在使用过程中对人体产生了危害，尤其是一些家具和针织物，这些材料与人们的接触较为密切，一旦材料存在问题，对人体的危害更大。针对这种乱象，我国政府已经出台了相关的法律法规对相关材料进行严格把关，严厉禁止那些不符合要求的材料进入市场。新型装修装饰材料中也有对环境及人体健康不产生影响的，如环保漆。传统的油漆都会有一种刺鼻的味道，人们在长期吸入后会产生极大的危害，而环保漆则对人体完全无害，同时在美观性上也优于原有的传统油漆，受到了人们的青睐。除了环保漆外，还有抑菌马桶、多功能书架、多功能床等，这些材料都可以在很大程度上提高人们的生活质量。

2.4绿色环保板材

（1）彩色板材

彩色板材常常用于建筑装修工程天花板、墙面等大面积表面装饰施工当中，由于彩色板材的颜色多样，因此，能够使装饰外表面产生良好的视觉效果。彩色板材包括先天着色板材以及后天着色板材，前者是在树木生长的不同阶段，向树木根部以及树干部位灌注无污染、无公害的水溶性配色营养液，借助于树木体内的导管传输到各个部位，经过长时间生长，形成多种不同风格、不同颜色的木纹。而后者则是选择纹理较深的树木切片，先进行脱色处理，然后再进行染色处理，而实现木纹多彩缤纷的美化效果。

（2）塑化板材

塑化板材是向板材内部采取加压的方法，注入乙烯类树脂。这种板材的抗弯、抗剪、抗压缩性能较好，有效避免装饰面开裂的情况，而且耐磨系数与硬度指数相当高，因此，常用于室内地板装修工程中。

（3）疏水板材

疏水板材主要是将板材中亲水性的活性羟基转化成为疏水性较好的乙酰基，这种板材在湿度较大的环境下，本身的膨胀率稀有普通板材的50%，而吸水率只有普通板材的20%，因此，疏水板材常常被用于浴室内装修以及对疏水性要求较高的桌面及地板当中。

（4）瓷化板材

瓷化板材的稳定性较高，疏水性能好，阻燃性好，这种建筑材料主要是将板材浸泡在饱含钡离子的化学溶液当中，在浸泡过程中，钡离子在板材内部扩散，逐步渗透到板材组织细胞中，然后再经过特殊工艺进行处理，而形成瓷化板材。由于这种板材的阻燃性能好，即使构造物出现火苗，也不会产生烟雾。因此，瓷化板材经常被用于室内各种木质装饰或者家具当中，

结语

综上所述，我国绿色环保建筑材料已经初具规模，而且还具有很大的发展潜力。绿色环保材料对于我国的持续健康发展具有非常重要的作用，同时也符合广大人民群众提高生活质量的要求，相关建筑企业要不断研发并且使用相应的绿色环保建筑材料，才能促进本企业本行业的发展。

参考文献

[1]伍翠云.节能环保绿色装饰材料在建筑装饰施工中的应用[J].装饰装修天地,2019(12):1.

[2]王爱菊.绿色建筑材料环保节能指标评价模型分析研究[J].环境科学与管理,2019(1):71~76.

论文作者:徐兴利

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a9987d814f0183a212ebe4c.html