# 市政污水处理工艺与回用技术分析李振论文_李振

摘要：由于我国是一个水资源稀缺的大国，所以大多数城市都缺乏清洁的水源，而现有的工业和城市污水处理系统不够完善，使得大量污水排入到环境中，导致多数城市河流和内陆湖泊都存在水污染问题，如何进行污水处理和回用已经成为当务之急，也是目前研究人员必须重视的一个问题。政府职能部门必须提高警惕，改善废水处理和废水回用技术，最终实现水资源的合理利用。

关键词：市政污水处理工艺；回用技术；控制措施

1导言

当前，人们日常工作生活中离不开水资源的支持，然而，我国城市人口众多，城市居民日常排放的生活垃圾严重污染了水环境，妨碍了水资源利用。水资源匮乏严重阻碍了城市快速发展及工农业生产秩序。市政污水处理和回用既可以有效缓解水资源紧张问题，又可以极大推动社会经济健康可持续发展。

2城市污水处理和回用的意义

市政污水排放量非常大，而且污水排放地点与城市距离非常近，与此同时，实际污水处理并不受外部环境因素影干扰和影响，而且成本造价低廉。系统分析当前城市污水处理现状，并充分利用先进成熟的过程技术来处理和回用城市污水。此外，由于距离城市很近，更加方便处理。做好城市污水处理和回用工作意义重大，主要体现在以下几方面：处理和回用市政污水，可以有效缓解用水紧张问题。同时将处理过的污水用于农田灌溉和工业生产中，既可以防止水资源浪费，又可以促进水资源可持续发展和利用;有效处理和回用市政污水，大大降低污水排放，避免水体出现富营养化和受到污染，进而减少水污染治理成本。

3市政污水处理工艺

3.1反渗透膜技术

在污水处理过程中，反渗透膜技术是一种比较重要的处理工艺。原理是在高于溶液渗透压的作用下，依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小，因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。反渗透膜的反清洗是将清洗水从膜的产水侧透过反渗透膜，将膜表面附着堆积的污染物冲离。该过程与超滤膜的反洗过程类似，但反洗水量和压力较小，清洗过程更加柔和，以避免分离皮层s脱落。反清洗可在产水侧直接施加较低的压力或将膜组件接在水泵吸程上，从而实现产水侧水的逆向流动。不过，由于这种膜清洗方式存在分离皮层脱落的风险，在实际生产中应用较少。

3.2生物滤池法

此种方法属于生物技术，在污水处理的时候应用也比较广泛，大部分都是利用通常以焦炭、淬石、矿渣作为填层，其上附着生物膜。生物膜上因微生物生长繁衍形成的生物滤膜可以有效附着，降解污水中的污染物，对污水中的有机物、重金属离子、部分细菌进行利用，对被污染水体进行净化处理，所以，此种工艺措施大部分情况下都是和絮凝沉淀等物化处理方法综合使用，加强污水的处理成效。

3.3混凝沉淀法

混凝沉淀是废水处理中常见的物理和化学处理方法，它利用化学絮凝的原理来帮助将固体悬浮物和胶体从污水中分离出来。混凝沉淀法具有相对简单的操作，相对较低的成本，较高的处理效率和稳定的处理效果。然而，为了更全面和有效地处理被污染的水体，通常在污染物处理过程中将相对简单的废水处理过程替换为其他物理，化学和生物处理方法。

3.4SBR处理工艺

SBR处理工艺属于活性污泥法，采用间歇曝气形式为微生物营造富氧、缺氧区域，从而实现对微生物硝化、反硝化反应的促进，提高对市政污水水体中有机污染物的去除效率。SBR处理工艺的流程简单、只有一个反应器，整体造价和运行成本较低，有效节约污水处理厂的占地面积。市政污水进入SBR反应器后，与反应器中的活性污泥形成混合液，扩大微生物与污水中污染物的接触面积，应用微生物的吸附、吸收、氧化、降解等作用降低污水中有机污染物的含量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保持微生物的活性、促进微生物的硝化反硝化作用，SBR反应器中通常采用间歇曝气的方式制造富氧和缺氧环境，意在提高SBR处理工艺对有机物的处理效率。以某污水处理厂为例，活性污泥法在去除高浓度有机物、悬浮物、氮磷等方面效果显著。

4市政污水回用技术分析

市政污水回用根据应用方式划分为分区、选择性、全程共几种方式，在操作成本上有较大的区别，需要根据实际需求和实力进行采用。市政污水回用技术主要分为以下几方面:

4.1废水回用

我国的水资源较为匮乏，特别是在北方，人均占有量远远低于世界平均水平。因此，这在一定程度上限制了农业和工业的发展。许多城市花费大量的人力和财力来寻找水资源。如果对城市废水进行标准化处理，则可以达到二级水的水平，并且可以极大地改善一般工业和环境中的用水。目前，中国北方许多城市已经在该地区开展工作，并取得了良好的效果。在工业过程中，用于清洁和冷却的水量很大，但是这些操作不需要大量的水。因此，在规划新的工业区时，政府必须考虑资源的循环利用。

4.2接触限制回用技术

此技术是对市政回收利用整体性工作的应用相对比较广泛的工艺。和工业污水回收利用技术比较来说，此种工艺技术对于水质的需求是相对较高的，在对其进行有效的处理的时候主要就是对水质进行有效的分析，保证其能够有效回收和利用。如果在进行处理的过程中发现某些污染物就会对其进行有效的阻碍，对其产生的影响及回收利用技术进行有效的明确。

对现在很多市政污水来说，此种技术主要是在二级处理及其以上的方式来对其进行有效的处理。对于二级处理来说，其主要的使用方法是生物处理的技术，能够对微生物的合理运用，有效代谢污水中的有机物，有机物就会进行合理的清除。而且，对二级处理技术来说，也可以有效改善市政污水回收利用的措施。对于专业工作者来说，在工艺进行落实的时候，要保证其科学性和有效性，保证消毒工作的有效落实，进而保证污水水质的清洁性。

5城市污水处理回用技术的发展趋势与方向

市政污水不仅供水稳定，而且质量可靠，值得信赖，同时城市内的景观用水、工业园等为回用提供了利用渠道。实现城市污水回用对国民经济长期稳定发展意义重大。污水经处理回用后成为可利用的水资源，不仅可以减少环境污染，而且还可以节约大量水资源，形成良好的生态循环系统。现阶段，污水处理及回用技术未来发展趋势主要表现在以下几方面：污水处理技术的经济性和可行性直接影响污水处理技术的应用情况，通过对污水处理技术的进一步优化，大大降低了污水处理和回用技术的生产成本，使污水处理和回用技术具有非常重要的现实意义；大力推广城市污水处理产业技术和回用技术，可以极大提高污水利用率，从而更好地满足人们不同方面的需求，为广大人民群众创造更大的经济效益和社会效益。

6结束语

总之，在城市现代化建设中，市政污水处理和回收其中最重要的工作内容，不仅可以有效改善城市用水现状，而且还可以大大提高水资源利用率。所以，重点建设市政污水处理厂，进一步探究市政污水处理工艺和回收技术意义重大。因此，相关工作人员需要不断提高水处理资金保障水平，结合实际情况，引入各种先进城市污水处理设备，完善污水处理工艺和回用技术等，只有这样，才能有效解决我国城市污水处理过程存在的问题和不足，改善落后加工技术和工艺，从而促进市政污水处理工作的健康可持续发展。

参考文献：

[1]钱勍,徐天虎.市政污水处理工艺与回用技术分析[J].价值工程,2019,38(11):85-88.

[2]王园园.市政污水处理工艺与回用技术分析[J].资源节约与环保,2019(04):109+120.

作者简介：

姓名：李振 1988年5月21日生，河南镇平人，汉族，郑州大学研究生毕业，工程师职称，主要从事市政给排水的规划与设计工作。

论文作者:李振

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a9b89bf26734ae6c5f690df.html