# 胜坨地区坨A块沙四段砂砾岩体沉积特征论文_贾志新

胜利油田博士后工作站胜利采油厂分站 胜利采油厂地质所 山东东营 257051

摘要：砂砾岩扇体是胜坨地区沙四段最重要的沉积体系，形成于坡度陡、物源近、构造活动强烈的深湖环境。根据岩心观察并结合地震、测井等资料，识别出了近岸水下扇沉积。近岸水下扇多夹于暗色泥岩之中，垂向上具有向上变细的正旋回特征，平面上主要分布于陈南断层东段下降盘，根部紧贴基岩断面。沉积体系的形成受构造特征、古地貌和物源区性质等因素的影响，断裂活动十分活跃，是该区沉积体系形成的决定性因素。

关键词：胜坨地区；近岸水下扇；沉积模式

1 区域地质背景

坨A块砂沙四段砾岩扇体位于东营凹陷北部陡坡带胜北断层上升盘中段，陈家庄凸起南斜坡的二台阶构造带上。北靠陈南大断裂，南由胜北大断层遮挡，西临坨121砂砾岩扇体，东向民丰洼陷倾末。东营凹陷北带是由陈南铲式扇形边界断层所控制的陡斜坡构造带。受古地貌沟谷控制，下第三系时期，发育了大量来自北部陈家庄凸起的，沿胜北断层上、下盘呈裙带状分布的多期冲积扇和水下扇。这些扇体具有发育规模大，砂体纵向叠置，横向交叉连片，“多层楼”式含油特点。坨A块沙四段油藏位于坨C古冲沟前缘，该区沙四段时期，因具有坡度陡、近物源、古地形起伏较大和构造活动强烈等特点，地层中各种成因的砂砾岩扇体极为发育。以坨A-1块为例说明。

2沉积特征

2.1 岩性特征

坨A东扩续工区内无取心井资料，借鉴邻近取心井坨a-斜b资料，沙四段储层岩性多以细砂岩、中砂岩、含砾砂岩和砾状砂岩为主，夹砾岩。砾石成分复杂，砾径多在3～8mm，杂乱堆积，表明近距离搬运，快速沉积的特点。

镜下观察表明，坨A块储层岩石中不稳定成分的含量较大，岩石成份以石英、长石为主，岩屑含量较高。石英含量36％、长石含量35.9％、岩屑含量28.1％。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆填隙物以碳酸盐矿物胶结物（白云石和黄铁矿）和少量粘土杂基为主，反映其成份成熟度较低。

2.2 粒度分析

据坨a-1井、坨a-斜c及坨a-斜b井的岩石铸体薄片鉴定资料表明，该块主要是不等粒砂岩，分选系数在1.424-2.87之间，粒度中值为0.137-0.627mm，反映出近源，短距离搬运，快速沉积的特征。

2.3 沉积构造

通过对坨a-斜c井以及坨 a-斜b井进行岩心观察，沙四段储层中沉积构造比较发育，常见递变层理、冲刷面、平行层理、块状层理以及滑塌变形构造、火焰状构造和泥砾等重力流环境的产物，具有水下扇沉积的特点。

2.4 电性特征

测井曲线主要表现为：自然电位曲线呈现钟形、箱形、锯齿形等特征，且各种形态组合的特点尤为明显。微电极曲线表现为高~中等幅度差。4m梯度电阻率曲线表现为钟型或丘型的高阻特征，油层段电阻率一般在6Ω.m~35Ω.m。

2.5 地震相

砂砾岩扇体具有重力流特征，其岩性以分选差的粗碎屑为主，夹在湖相暗色泥岩中，在地震剖面上反射情况复杂，但其整体具有独特的外形特征及反射结构。南北向地震剖面呈北高南低楔形，东西向剖面为丘形，成层性和连续性差，内部反射多为杂乱或空白，利用地震资料进行扇体内幕识别难度很大。

3 沉积模式

坨A-1东扩块无取心井资料，借鉴邻近取心井坨a-斜b资料，本块沙四5~7砂组岩性以含砾砂岩、砾状砂岩为主，夹砾岩，储层中沉积构造比较发育，常见递变层理、冲刷面、平行层理、块状层理以及滑塌变形构造、火焰状构造和泥砾等重力流环境的产物，具有水下扇沉积的特点，纵向上多期砂砾岩叠置，呈现出自下而上由粗变细的正旋回、退积式沉积特征。

根据上述区域沉积特征、岩性特征以及测井响应等资料综合分析认为，本区沙四段储层的沉积类型属于物源来自北部陈家庄凸起的近岸水下扇沉积。

研究区内沙四段未见扇根亚相，只发育有扇中亚相和扇端亚相。其中，扇中亚相可细分为辫状沟道以及扇中前缘两种微相。

4、结论

胜坨地区坨A块沙四段砂砾岩体岩石类型丰富粒度分布和沉积构造均反映出重力流沉积特征。坨A块沙四段砂砾岩体自北部重力流流体，在胜北断层下降盘发生卸载而成近岸水下扇。水下扇可分为扇根、扇中、扇端三种亚相3个亚相。研究区主要钻遇扇中、扇端沉积，扇中亚相是沉积的主体，可进一步划分为辫状沟道，沟道间和扇中前缘微相，其中辫状沟道沉积为主要油气储集砂体。

参考文献

[1]孙永壮 东营凹陷胜坨地区沙河街组沉积体系及其油气源特征，中国石油大学学报：自然科学版 2006.30（6）

[2]姜在兴 沉积学 北京：石油工业出版社。

论文作者:贾志新

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3aa070b1c5565b7be1f065e4.html