# 有关建筑住宅工程给排水问题的研讨论文_梁胜龙1, 高巍2

摘 要：住宅建筑质量关系到人们的切身利益，其中给排水工程对人们的生活影响最多，给排水是建筑重要部分，在施工过程中，只有全面加强对给排水工程质量，用科学管理方法不断总结施工问题，才能有效提高给排水工程施工质量。

关键词：住宅建筑;给排水;主要问题;解决方案

随着建筑业的不断创新，我国住宅设计理念、思路、施工、方向均有了较大的变化，住宅也不断更新迭代，各类满足居住需求的高档小区大量出现，极大的提高了人们的生活质量。建筑物建设较为复杂，是多个工种的集合，其内部给水排水工程是建筑工程中重要部分，给排水工程是技术性较强的工种，其技术水平及先进程度直接影响建筑物功能与使用体验，只有全面建设良好的给排水，才能为人们提供优质的生活环境，保证城市的卫生，控制好给排水工程质量至关重要。

1 当前住宅建筑给排水设计现状和施工问题

1.1 住宅建筑给排水现状给排水工程是最重要的工程环节，又关系到人们的取水用水问题，给排水主要指根据水文学和水文地质学原理，有效解决取水和排水有关问题，满足人们的日常生活需求。水力学原理主要解决的是水输送，物理、化学和微生物学原理主要解决的是水质处理净化，通过良好的处置，满足人们饮用需要。

1.2 住宅建筑给排水问题当前，从实际设计上看，我国给排水还存在一定的问题，影响了给排水效果，给人们的生活带来不便。一是水表设置存在严重问题。我国的大部分用户均使用水表计价，但是水表却设在户内，要想查看水表字数则需要进户查看，不但增大了抄表工作量，更影响到了用户的隐私，这种设置上的不合理，影响到了企业与用户的关系。二是给水管材影响。传统给水管一般用镀锌钢管，但是这种镀锌钢管长期使用后易受到锈蚀，导致使用寿命短，如果是输送生活用水，可能造成二次污染，无法满足水质卫生标准。三是给排水管道敷设问题。管道敷设不合理的问题也影响了给排水质量，有的建筑物排水系统设计不合理、不科学，传统方法是把上一层卫生间管道安装在下一层楼板顶，厨房采用地漏或用侧墙式地漏，这种方法，严重影响了下层用户，不方便独户检修。

2 住宅建筑给排水工程解决方案

2.1 水表设在户外随着建筑业不断发展，给排水工程也出现了良好的进步，一些住宅开始进行户外设计，把以往进户的水表放置到户外，这样就全面减少了工作人员的抄表工作量，使用户的私密性更强，通过户外设表，实现了住宅分户用表，当进行抄表时，就不需要进入户内，直接在分户水表上就能够看到数字显示。当前，城市中多层住宅较多，这种住宅水表户外设计有两种方法，一是把普通水表（含热水表）换成远传水表由一根信号线连接水表与数据采集机，这样，就能够通过服务器把相关的水表信息传至智能管理中心，通过微机统一处理，实现了调度的自动化。二是大多数住宅将普通水表设在户外管道井，这是一种非常集中的水表设置方法，业内称为水表组，水表组处于底层，能够全面显示各层住户给水情况，任何一种水表的设计方法，均需要根据建筑类型决定，设计时，需要与住宅建筑的厨房、卫生间结合起来看，避免出现不合理性，影响进户体验。

2.2 给水立管的敷设给水立管承担一定的压力，进行设计时，一定要科学合理，进行敷设应优化方案，确保安全稳定。一是简体施工。对立管的施工需要放在角落，比如说，在厨房、卫生间墙角处是最为方便的方式，通过这样敷设能够保证快速施工，对后期维修也较为方便。二是立管明装在建筑物外墙阴角处。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种安装方法不适合北方气温低的城市，主要适合安装在南方天气较暖地区，对于北方冬季最低温度达到-20℃的天气，需要做好防冻措施，有效避免出現水管内水冻成冰的现象，如果出现冰冻现象，轻则胀裂管道影响住户使用，重则会造成相临用户的损失。所以说，进行立管施工时，一定要充分考虑到天气的影响，北方寒冷地区水表井最好不要设在靠外墙位置，最好是设在靠室内墙位置，且管道井内所有管道均作50mm的超细玻璃棉保温以防冬季管道冻结。三是立管敷设在管道井内。这样安装不但不占用面积，同时也使居室更加美观，一般情况下，会把立管全部设计到卫生间部位，通过集中管道井，把所有的管线集中在一起，保证了供水安全。

2.3 给水支管敷设给水支管是进户管线，需要保证管线美观实用，不影响用户生活。一般情况下需要暗设在楼（地）面找平层里及采用埋墙暗设的方法，因为入户小管径不大，很容易在土建施工中解决，为了保证统一施工，需要及时与土建沟通，及时做好暗管设计施工。从技术层面看，给水支管在找平层施工前就要敷设相关的支线管路，为了保证稳定，需要用管卡将管子固定在管槽内，为了不影响供水效果，需要在敷设前仔细检查，优化设计，使管线路径更加合理科学，原则上需要减少弯头及管件数量，尽量以长管为主，这样就可以在使用时，有效降低水阻力、减少渗漏。

2.4 排水支管敷设住宅室内排水横支管的设计也要科学合理，避免影响到用户的生活。敷设时要在本层套内进行，不能进入其他用户室内，如果排水横管出现渗透，在自己户内就能够解决，不必影响到其他邻户。多层住宅一般在水管设计上，采用底层污水单独出户敷设，这样，就不会出现排水管堵塞导致的一层泛水局面，有效避免了邻里矛盾的产生，而为了安全卫生，在二层以上会使用排水伸顶通气立管的方式。排水立管与给水管的压力不同，但排水立管影响到用户的生活，设计施工时，一定要设于墙角隐蔽处，这样通过装修装饰，也能够隐藏进来，确保用户的室内美观。

3 住宅建筑给排水节能措施

3.1 推广使用优质管材阀门据统计，我国建筑、工业和交通“耗能”支出最大，其中，建筑耗能占总耗能的35%，建筑工程节能减排势在必行。要全面采用优质管材，有力解决管道锈蚀出现的水质污染和环境污染。要选择优质的阀门，同等条件下，一般选择更能节水的阀门用于工程建设中，达到节省资源的目的。

3.2 推广节水型卫生器具和配水器具 卫生器具和配水器具消耗的水资源较多，要全面推广使用节水器具，淋浴喷头每分钟喷水20升，而节水型喷头则每分钟只需要9L左右，节约一半水量，所以说推广节水型卫生器具和配水器具非常必要，更是势在必行。

3.3 完善热水供应循环系统从目前的集中热水供应系统看，水资源浪费现象极其严重，比如说，用户在使用热水时，开始启动开关，没有热水，只能是多放一会才会出现热水，那么之前的水就会白白放掉，要设计科学的循环系统，合理安排立管和干管热水循环，达到节水目的。

4 结束语我国建筑业全面进入新时代，各种新技术、新材料、新工艺不断得到推广与应用，对建筑给排水也产生有效推动，应本着安全、美观、舒适、实用和经济原则，不断优化设计方案，全面提升给排水施工质量，满足人们物质生活要求。

参考文献：

[1]孫锋.浅谈建筑给排水施工中的常见问题及解决[J].科技资讯，2010（29）.

[2]杨庆香.浅谈建筑节水措施[J].科技情报开发与经济，2005，15（14）.

[3]郑可子.浅析住宅建筑给排水设计常见的问题[J].广东科技，2010，6.

论文作者:梁胜龙1, 高巍2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3aa845e966c7f9dc6f3056c3.html