# 污水处理中膜生物反应技术的应用论文_孙泽亮

河北省安装工程有限公司 河北省石家庄市 050031

摘要：膜生物反应技术是一种通过将生物体本身具有的反应器与相应的膜相隔离开来的生态自然环境治理方案，用于污水处理中，它最为关键的作用就是膜性物质能够将以往污水处理中难以解决的活性污泥当中存在的沉淀物剥离出来。当前我国对于膜生物反应技术的研发应用正处于起步阶段，因此还需要对其进行深入的探索研究，使其得到广泛应用。本文针对膜生物技术在环境污染中的广泛应用进行深入探究，并进一步提出了相关的应用技术。

关键词：污水处理；膜生物反应技术；应用

前言：环境问题是全世界共同需要解决的问题之一，面对环境破坏程度逐渐加深，环境污染的问题日益明显。我国已经将环境污水处理放在社会问题中首要解决的问题，并且对环境污水的处理技术进一步提出严格要求，随之膜生物反应技术应运而生，并且逐渐被广泛的应用到环境工程污水处理的技术应用中，这样来保障出水质量，从而在根源上提升污水处理的实效性。

一、膜生物反应的基本技术原理

在污水处理领域，膜生物反应指的是在分离膜组件的辅助下，构成生物单元的组合，这类新型的处理手段建立在生物处理与二沉池技术的基础上。与传统技术手段相比，膜生物反应更加适用于污水处理，因此也表现出显著的实效性。膜生物反应的基本装置为膜生物反应器，在此基础上密切结合了膜分离与生物处理，体现了技术结合的优势。由此可见，膜生物反应诞生于膜分离技术，与此同时也吸收了生物处理的技术优势。这样做有利于在根源上保障污水处理的良好效果，确保达到优良的转化率。相比于传统的污水处理措施，膜生物反应具备了更强的处理性能。从现状来看，膜生物反应器具体包含了萃取反应器、曝气装置以及膜分离装置。在这其中，典型的应当属于膜分离反应器，这种类型的反应器具备生物特征。具体在运行时，膜生物反应器又包含了一体式以及分离式的不同类型，分类依据就在于放置生物膜的不同位置。此外，厌氧与好氧的反应器都可以适用于污水处理。

二、浅析膜生物反应技术存在的优点与缺点

（一）膜生物反应技术应用优点

（1）膜生物反应技术本身分离效率相对较高

由于膜生物反应器本身不需要过滤单元以及沉淀池，因此所占用的范围相对较小，并且没有污染沉降性这一实质问题。这一系统中由于MISS存在的浓度相对较高，因此系统的容积负荷显著升高，同时该系统的抗复合能力相对较强，促使膜生物反应技术能够有效的将有机废水合理处理。

（2）膜生物反应技术活性污泥浓度较高

该技术能够将生物的反应能力逐渐提升，将反应池中的MISS浓度迅速增加，有效的将高浓度有机废水进行处理，提升整体水质，降低其中存在的悬浮物，进一步将污泥地的体积减小，提升整体降解率。

（3）膜生物反应技术有效实现微生物与废水分离

在膜生物反应器中，能够直接将废水以及活性污泥有效分离，促使废水在膜腔之内自由移动，进而将水槽与进水槽之间相互连接，但是一般情况下生物细菌会流动在膜外的区域，使废水同微生物之间进行有效分离，确保实现预期效果。

（4）在相关理论基础上，膜生物反应器的较大优势在于将污泥彻底堵截在生物反应器的内部位置，在结构层面上进一步实现不排泥的相关操作，有效做到零排放污泥的目的。然而在实际污水处理工作中，污泥中能够产生的负荷相对较低，这是由于反应器内部含有的营养物质相对较少，微生物通常处于内源呼吸范围内，导致剩余的污泥量相对较少，污泥的产生量则较低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）膜生物反应技术应用缺点

膜生物反应技术在进行实际的应用过程中，存在一定优势，并且也存在一定不足之处，例如：膜生物反应技术相对于传统污水处理方式，针对同等级的污染水质进行实际处理过程中，通常会吸．附更多的混合颗粒物以及有害物质；而在另一个层面而言，膜生物反应技术在进行应用的过程中，其中“膜”在使用一段时间之后，通常会受到一定的污染影响，导致通水量明显降低。因此怎样才能进一步将“膜”的使用期限有效延长，确保膜在受到一定的污染之后仍然能够保证正常的通水量，始终是现阶段污水处理中需要研究的话题。

三、优化膜生物反应技术在环境工程污水处理的应用

（一）曝气生物滤池技术

该技术在膜生物反应过程中会启用曝气生物滤池，它能够支撑并配合反应技术的作用过程，是一种典型的组合式工艺。曝气生物滤池所采用的是配合气浮工艺的先进技术，旨在从根本上有效降低水体内部污染物总量，而曝气生物滤池运用洗涤剂、胶体等杂质来以废治废，实现对污水的有效处理。当前，人们对曝气生物滤池进行了一定程度的技术改造，希望减轻在污水处理过程中超出工作负荷的消耗量，延长生物膜的有效应用寿命周期。

（二）组合式污水处理技术

这种污水处理技术首先其对组合优化的过程加以实现，并且与MBR、EGSB两种技术相结合来对组合技术的优势进行了展现。具体来说，就是对污水处理过程当中的运行EGSB装置先进行操作，主要是对该设备进行利用从而使得污水中所含有的COD得以消除。而针对污水当中存在的悬浮物与氨氮，则可以利用MBR处理器来对二次辅助进行有效地处理，最后与膜生物反应器进行相互配合，对后续做好补充处理，使得传统污水处理当中的不足之处得以有效地弥补。使用这种组合处理方式，基本上与当前的系统污水处理技术的基本特征相一致，使得膜生物反应器本身的抗负荷特性得到了良好的优化，使得处理效果大大提升。

（三）采用EGSB—MBR重组技术

根据实际情况而言，EGSB—MBR重组技术主要是将EGSB技术以及MBR技术中存在的优点进行有效结合。对EGSB反应器的有效应用，能够将其中的有机废水进行合理处理，并且其处理效率相对较高，科学运用这一技术能够有效将废水中存在的一些有害物质去除，虽有优势但也有缺点，其对污水中悬浮物以及氨元素的处理方面仍有不足，因此采用与膜反应技术进行有效结合，能够将EGSB技术中存在的一些缺点进行有效弥补。

（四）采用内循环动态式生物反应技术

动态膜生物反应器的应用，主要是采用物价相列较低的微网材料做膜基底，将其活性污泥的过滤性质进行充分的利用，进一步对污染物进行过滤式处理。通常情况下，运用侧向曝气形式的动态膜生物进行处理，是为了避免这一类反应器出现错流速度过小以及反应器内短流的的问题，技术人员应有效运用外筒曝气竖向流动的膜生物反应器，将污水处理的相关工作进一步完善。

结语：科学技术在不断地研究以及发展巾，膜生物反应器的相关理论逐飘渐被进一步完善当中，新形式的抗腐蚀材料以及抗污染材料逐渐被应用到环境污染的处理工作中，因此膜生物技术的应用也逐渐朝向处理性较强以及污染力度较强的方向发展。膜生物技术在进行实际的应用过程中，不仅仅存在诸多的优势，并且也存在不足之处，在使用过程巾应正确的认识其中的弊端，进一步将膜生物技术的优势充分发挥，弥补其不足，以取得相对较好的环境污染处理效果。

参考文献：

[1] 张永勇.膜生物反应技术在环境工程污水处理中应用[J].低碳世界，2017(24)：20-21.

[2] 杨曦.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用[J].中国标准化，2017(02)：195.

[3] 王丹丹,徐海峰.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用分析[J].科学技术创新,2016(36):36.

[4] 杨炎锋.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用[J].建筑建材装饰,2016(13):174.

论文作者:孙泽亮

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年12期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3aea13aa6e7019c0cec2e575.html