# 建筑节能技术在建筑外墙外保温中的应用论文_杨政堂

身份证件号码：37022319700423XXXX 山东 青岛 266400

【摘 要】现阶段我国的经济发展有了很大的发展，在建筑行业的发展竞争也日益激烈，建筑企业在当前的市场发展中也面临着很大的生存压力。在可持续发展理念的进一步深化背景下，加强房屋建筑节能技术的有效科学应用就比较关键。文章概述了房屋建筑节能技术应用的价值体现，分析了外墙外保温技术的应用优势，探讨了建筑外墙外保温节能技术应用要点。

【关键词】房屋建筑；节能技术；外墙外保温

引言

建筑外墙外保温技术是指，利用各种保温材料，安置在建筑结构的外墙上，通过保温材料良好的隔热性能，实现建筑物的节能保温，从而提高建筑的整体保温效果。由于外墙保温的施工环境通常是在露天情况下进行，因此容易受到天气影响，为此，必须对建筑外墙的外保温施工技术加强了解，使其切实的发挥其保温功效，更好的服务于人民大众。

一、房屋建筑节能技术应用的价值体现

加强对房屋建筑节能技术的有效应用，有着诸多价值体现。在当前我国城市化进程的加快下，建筑行业的发展对能源资源的消耗量也在不断的增加，大量的能源就在建筑行业的发展中造成了严重消耗，这对我国的能源压力就有了进一步加大。通过节能技术的有效应用，就能够在能源资源的节约方面起到促进作用，减少施工的资源以及成本，能够在建筑行业的可持续发展目标上得以实现。

另外，建筑施工过程中对环境也会造成相应的破坏，通过节能技术的应用就能充分将环保的效率得以提升，最大化的保障建筑施工中的环境问题。不仅在能源资源以及成本上得到了节约，还能在环保方面的效益最大化的呈现，这些都是房屋建筑节能技术的应用良好成果和价值体现。

二、外墙外保温技术的应用优势

外墙外保温技术相对于其它的墙体保温技术有着如下几个优点：

1、外墙外保温技术所采用的保温材料为聚苯板，其导热的系数非常低。通过聚苯板的使用，一方面可以最大程度上保证保温层的连续性，避免热桥现象的出现；另一方面，也可以显著降低来自室内的热空气同来自室外的冷空气的交换活动，使得墙体保温的效果得到显著提升。

2、外墙外保温技术是将保温隔热体系设置在建筑物外墙体的外侧。这样就避免了对室内空间的占用，有效节约了室内空间，保证了室内空间的完整性。

3、外墙外保温技术的保温材料使用具有层次性。热稳定性好，导热系数低的材料被用在了建筑物外墙体的外侧，而蓄热能力强的材料被用在了内侧。结构层次构成合理，使得房间的热稳定性良好。

4、使用外墙外保温技术，一方面能够提高建筑物的保温能力，另一方面也能够满足建筑物建筑节能的需求。同时，聚苯板还具有容易切割的特点。因此，在实际使用中，还能给将聚苯板切割成各种造型，平添建筑物的美观感。

三、建筑外墙外保温节能技术应用要点

建设部《外墙外保温工程技术规程》推荐了五种外墙外保温系统：EPS板薄抹灰外保温系统；胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统；EPS板现浇混凝土外保温系统（包括有网和无网两种）；机械锚固EPS钢丝网架板外保温系统。其他正在开发的外墙外保温系统有XPS板外保温系统、聚氨酯硬质泡沫外保温系统、保温砌块和预制保温板外保温系统及岩棉外保温系统等。

近几年内，在诸多外墙保温的技术体系中EPS板薄抹灰外保温体系最受市场青睐。现对薄抹灰外保温系统的基本构造加以简要介绍。EPS板薄抹灰外保温系统的构造：

1、基层墙体

2、胶粘剂

由一定比例的粘结砂浆和聚合物构成，用于将保温材料粘结到基层墙体上。因而要求它对外墙和保温材料均具有较好的粘结性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）胶粘剂的形式一般有两类：

1）70年代使用最多的以液态聚合物为基料的胶粘剂。施工时将水泥、填料和聚合物进行搅拌而成，该种形式难以实现质量的均一，现在已很少使用。

2）目前施工中广泛使用单组分型和双组分型两种形式的胶粘剂：单组分型是在生产时方便，材料性能稳定，属于环保型材料；双组分型是指生产的液状胶粘剂（组分A）和专用粉料（水泥、石英砂、添加剂，组分B），在施工现场按使用说明搅拌均匀即可投入使用，其粘结强度较单组分高，但储存、运输及施工操作过程较为繁琐，使用中易出现人为误差，不环保。

（2）胶粘剂的关键组分——聚合物

选择合适的聚合物乳液来配制粘结胶浆是EPS板外墙外保温技术的关键和降低外墙外保温体系造价的有效途径之一。所谓合适的聚合物乳液应满足三个基本要求：一是聚合物可以溶解或者均匀分散在水溶液中；二是聚合物砂浆具有优良的粘结性、耐候性、耐水性等特点；三是原料国产化，性价比尽可能低。

1）初粘度较高。在施工中有利于聚苯板的定位和防止玻璃纤维网格布翘起。

2）综合粘结性能好。在外保温系统中，墙基体和耐碱网布是极性材料，聚苯板是非极性材料。丙稀酸系聚合物是极性的，所以与墙基体和耐碱网布有较好的粘结性能与聚苯板的粘结性能较低；醋酸乙烯共聚乳液中，其结构上既有非极性基团，也有极性基团，从而可获得较好的综合粘结性能。

3、EPS板

作为保温材料的EPS板，除了应符合JG149-2003中的性能指标外，还应符合GB/T10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》中第Ⅱ类的其他要求。EPS板出厂前应在自然条件下陈化42天或在60℃蒸汽中陈化5天。

4、锚栓

膨胀聚苯板固定于基层墙体的专用连接件，通常情况下包括塑料钉或具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分。金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成，塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。锚栓作用于保温板与墙体之间仅仅是点接触，不会形成长期牢固连接，所以保温板粘结于墙体主要还是靠聚合物砂浆。

5、薄抹灰增强防护层

由抹面胶浆和嵌入其中的耐碱玻纤网格布构成，在系统中起提高机械强度和保护聚苯板的作用。抹面胶浆常由水泥或其它无机胶凝材料、高分子聚合物和填料、纤维等材料配合而成，薄抹在粘贴好的膨胀聚苯板外表面，可保证系统的机械强度和耐久性。作为一个保护层，抹面胶浆必须具有四个方面的基本性能：对EPS板很好的粘结力、高柔韧性、高抗冲击性能、低吸水量。耐碱玻纤网格布通常由表面涂敷耐碱聚合物的普通玻纤制成，或由添加一定量锆的耐碱玻纤制成。外覆膜-般有聚氯乙烯树脂和丙烯酸树脂两种，现多采用丙烯酸膜玻纤网。其性能指标见JC/T841-1999。

6、饰面层

（1）饰面层由涂料或面砖组成。涂料是居住建筑外墙饰面采用较多的形式，其必须与薄抹灰外保温系统相容，其性能指标应符合外墙建筑涂料的相关标准。

（2）外保温系统上做面砖饰面是实施建筑节能标准后的新课题。JG149-2003中并没有提出在以聚苯板为保温材料的外保温层上直接贴面砖的施工规程。

结束语

总之，对于建筑工程来说，外墙外保温施工技是极为关键的一个步骤。外墙外保温的质量的好坏将会直接影响到一个建筑的成功与否，与现在所关注的能源也有着十分重要的联系。可是由于一系列的原因导致了我国现在的许多的外墙外保温的效果并没有达到人们的预期标准，所以加大对建筑外墙外保温技术的研究，对于我们现在的社会发展和资源节约，有着十分重要的影响。

参考文献：

[1]邬可强.建筑节能技术在建筑外墙外保温中的应用[J].科技创业家，2013（11）：65

[2]李胜鼎.浅论建筑外墙外保温技术与建筑节能[J].中国新技术新产品，2014（8）：166

[3]孟杨，籍建新.建筑外墙外保温系统与建筑节能技术分析[J].产业与科技论坛，2015（10）：66-67

论文作者:杨政堂

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第19期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3aeb77a62b987af31c34a863.html