# 供热系统优化节能技术措施的研究吴风利论文_吴风利

吴风利

天津市津能管业有限公司 天津 301600

摘 要：随着社会的发展以及人口数量的不断增加，使供热系统也逐渐变多，同时由于人们生活质量的不断提升，导致人们对于供暖要求也变得严格。与发达国家相比，我国供热系统还不是非常的完善。但是，我国供热耗能程度却比发达国家高出许多。其中，供热耗能大的主要原因是因为建筑耗能较大，并且对供热系统没有进行优化，供热效率低等因素所造成的。因此，本文就对供热系统优化节能技术措施进行了研究，希望能给供热系统节能方面带来一些作用。

关键词：供热系统；系统优化；节能技术；措施研究

供热行业对我国的经济发展有着非常大的影响，与我们的生活息息相关。目前，节能减排问题受到人们高度的重视，供热系统不仅在规模上有所增加，对供热系统的要求也有所提高，要求其既符合经济化又要达到节能的要求。能源是城市发展和经济进步的首要前提，是人们基本生活的物质保障。所以，应该注重节约能源，对供热系统进行优化，同时采用合理的节能技术对能源有效的节约，保证经济的可持续发展和降低能源的浪费。

一、供热系统优化节能技术应用现状分析

供热节能技术在我国得到了广泛的使用。不过，在实际使用的过程当中具有非常大的差距，虽然有些供热系统使用了节能技术，但是还存在着受热不均匀、供热不佳、效率过低等情况发生。因此，从热源，供热管网和用户方面研究了供热系统节能技术的现状。

（一）热源分析

即便采用供热锅炉自动控制系统，以及部分采用气候补偿技术，但还是没办法根据室内外的温度差进行有效的调节，依然没办法促进能源节约消耗，从而导致供热系统的效率低。另外，对设施的选择不当，也会导致能源无法得到有效的利用，从而造成供热效率变低。

（二）供热管网

供热管的热损失通常都非常大，主要是因为供热管的绝热性不好，并且没有采取埋管技术。同时供热管网缺少调节控制技术，造成水力失调与热力失调等问题发生。供热系统中还没有使用水泵变频的方面的技术，室外温度上升以后，导致温差出现还有大流量等问题发生，使得水泵耗电量变大，从而造成能源浪费。

（三）末端用户

如今，建筑内的温度还不能满足用户的要求，对此必须改善末端能够进行独立调整，应该改进供热的收费方法，使末端用户能够独立进行调控，避免建筑供热过多，从而减少能源浪费的情况发生。但是，在实际应用的过程中，许多地方没有对供热进行调节，没有选择正确的收费方法。并且，距离热源较近的用户应该由热量过多调整到适中，距离热源远的用户应当由供热不足调整到适中。

二、供热系统优化节能技术分析

随着经济的不断增长和人们生活品质的改善，人们对物质以及精神的要求也逐渐变多，并且供热系统安全保障对人们生活也具有非常大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下面就对水泵变频技术、水力平衡技术、分时分区控制技术、锅炉房集中控制技术、锅炉房集中控制系统等方面进行研究，对供热系统进行优化，传统的加热系统难以确保资源不浪费，也影响用户端的使用，采用水泵变频、水力平衡，分时分区控制，锅炉房集中控制等技术，可以增强供热系统的稳定性和安全性。

（一）水泵变频技术

用调速泵和变频器来替换定速泵和节流阀时，要先对供热系统的水压分布情况进行分析。根据数据统计显示，应用容量大的水泵是大多数热力系统中常见的做法。如果安置的为定速泵，那么一般采用阀门节流，泵在运行当中耗用的电量比在需要的扬程、流量下运转所耗用的电量要多得多，会造成电量的显著增加。安装超大泵是由很多因素引起的，一般主要是由于锅炉房及热力站等过度考虑了剩余安全余量以及过于考虑到供热系统中新用户的未来需求。在供热系统中，用户依照室内外温差和自身要求来对散热器采取调整。水泵是供热系统中必不可少的装置，传统的水泵采用节流调节的形式，许多功率被浪费。要是采用变频调整技术，可以根据实际情况来调整水泵，能够对供热系统的能源采取有效的节约。通过水泵变频技术，不仅能够有效地节能，而且还可以延长管道网和水泵的使用寿命。

（二）水力平衡技术的优化

因设计形式、管道选择、调节方式等因素的影响，集中供热系统难免会存在水力失调的情况，由此造成热力失调。在实际应用中，为了满足用户对热量的需求，应采用较大的流量和较小的温差，这样可以改变散热器在近端和远端的散热效果，使水力失调的现象能够稍微得到缓解。不过，近端的流量过多会导致室内温度过高，而用户就是缺少对供热系统末端装置的调节手段，只能通过开窗户来驱散部分热量来降低室内的温度，此部分热量虽然通过管网输送给了住户，但是其属于多余的热量，实际上对用户毫无用处，属于浪费现象。

（三）分时分区控制技术的优化

分时分区控制技术是指根据不同供热回路，在不同时段对供热系统进行供热调节。供热系统耗能过大的主要原因就是分区分时建筑和连续供热建筑共在一个供热系统里，对分区分时建筑又没有采取有效的控制，分区分时控制技术可以解决这一问题。对使用分时分区控制技术的供热系统，要求在保证连续供热的同时，也要对分时段供热用户采取独立管理。采用分时分区控制技术能够达到对不同场所的供暖要求，热量进行有效管控。

（四）锅炉房集中控制技术的优化

不同的锅炉房集中控制技术，对锅炉房供热系统的有着不同的影响。如果集中控制技术没有根据锅炉房实际的设备指数、运行指数、系统情况、建筑物情况来制定，就会无法达到预期的效果。所以应该根据锅炉房的实际情况，制定有效的控制技术及控制方法。并且还应该根据建筑物的保温情况结合实际，总结相同或类似的锅炉房的控制曲线，只有这样才可以使控制技术发挥出效果。

（五）锅炉房集中控制系统的优化

锅炉房集中控制系统的优化方法主要是通过计算锅炉参数以及供暖系统参数来统计得出锅炉负荷数据，然后再确定对哪个锅炉进行开启。锅炉是由计算机进行控制的，因此锅炉房中的每个锅炉都能保证有效地被使用。按照系统的负荷率对每台锅炉采取自动切换。保证节能的前期下还能增加锅炉的工作寿命。通过锅炉房集中控制系统的优化，锅炉房以及供暖系统可以达到节能的效果：1.依照热负荷的改变及变化率，采取多台锅炉顺序启停控制以及负荷燃烧控制。2. 通过对负荷调节减少锅炉的启动和停止次数。3.通过控制实现锅炉百分之五十到百分之七十的利用率，使锅炉被高效的使用。4.根据系统二次测温度自动调节锅炉的目标温度，使锅炉出水温度间断变化。5.锅炉工作的负荷问题是多个锅炉工作过程中必须想到的，在供热系统中计算锅炉的启动和停止次数并统计每台锅炉的工作时间，通过系统达到锅炉负荷的均匀分配。6.按照系统回水温度调整混水泵，使锅炉回水温度不小于六十摄氏度。7. 泵在炉前就进行控制，使其在锅炉停止时自动关闭。

三、总结

综上所述，能源对我国经济建设和人们生活保障具有重要意义。其中，建筑的能耗比较大是造成能源消耗的主要原因，另外，供热系统的热效率不高也是主要原因之一。所以，应当采取科学合理的节能技术和措施对供热系统进行优化，从而保证能源能够得到有效利用。从热源、供热管网和用户端对当前的供热系统节能技术方面展开研究。

参考文献：

[1]金光义. 供热系统优化节能技术措施的研究 [ J ]. 区域供热,2013,(1):12-26+38 .

[2]张兆侠. 节能技术措施在供热系统中的应用实例 [ J ]. 节能, 2010 , (3):48-50+3 .

[3]石兆玉. 供热系统节能潜力与节能技术 [ J ]. 供热制冷, 2010 , (12) : 60-63 .

[4]尹冰玉. 供热系统节能评价办法及优化方案研究 [ D ]. 大连海事大学, 2014 .

论文作者:吴风利

论文发表刊物:《防护工程》2018年第34期

论文发表时间:2019/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3afee49fabb5ae90699950ce.html