# 新型墙体材料在建筑节能中的运用探讨论文_黄如意,李蓉

中国建筑第七工程局有限公司 河南郑州 450000

摘要：近些年，我国提倡节能环保发展理念，新型墙体材料在建筑节能中的运用广泛。传统的建筑墙体保温材料具有一定的弊端，随着科技的发展，一些新型的建筑墙体材料应用而生。简单分析新型建筑墙体材料特点、施工要求等，同时研究节能建筑的保温技术。

关键词：新型墙体材料；建筑节能；运用探讨

引言

建筑节能是目前我国建筑施工中的重点工作内容，建筑节能与我国目前节能环保、保护资源发展趋势相符合。在建筑节能中，新型墙体材料在其中占据重要组成部分，通过对新型墙体材料的应用，不仅能够在最大程度上避免浪费情况的产生，同时能够降低对环境的污染与伤害，实现建筑与环境的和谐发展，满足人们对建筑的需求。所以，本文将针对新型墙体材料在建筑节能中的运用相应内容进行阐述。

1新型墙体材料应用的必要性

1.1减少环境污染

传统墙体材料主要为实心黏土砖，在生产过程中会产生大量二氧化硫等有害气体及一些粉尘、固体废弃物等，这会对周围环境造成严重影响。而新型墙体材料的生产主要是建立在现代化技术工艺基础上，可有效减少有害气体及粉尘和固体废弃物的排放，可降低对环境的污染程度。

1.2减少土地资源的消耗

随着城市化进程的加快，建筑工程项目对墙体材料的需求量不断增多。在以往以实心黏土砖为主要墙体材料的发展阶段，我国每年需要消耗约75万亩左右的土地资源用于生产实心黏土砖。而随着新型墙体材料的问世及应用，我国土地资源得以有效保护，土地资源的消耗量也在逐年下降，这在缓解人地矛盾的同时也有效保护了生态环境。

2新型墙体材料在建筑节能中的运用探讨

2.1新型墙体材料———砖

粘土砖又称为烧结砖，工艺主要流程如下：采土→配料调制→制坯→干燥→焙烧→成品。其生产过程的主要环节是焙烧，从原材料的选取和砖的烧制环节，都存在着与国家节能减排政策相违背之处。

因此，新型墙砖的生产在选择原材料方面进行了改变，不再是从农田取土而改用工业废渣。在生产过程中，烧结变为非烧结，如蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖，在生产中，不需要进行烧结，但是在制备和压制坯料之后，进行高压釜固化。这些蒸压砖可以应用于一般工业和民用建筑的墙壁和地基。

2.2蒸压加气混凝土的运用

蒸压加气混凝土在如今建筑节能施工中，是一种应用较为广泛的材料。蒸压加气混凝土自身具备较多优势，比如，良好保温性能、材质较轻等。在建筑节能施工中，通过加强对蒸压加气混凝土的应用，可以节省更多能源材料与土地资源材料，实现对工业废渣的合理应用，节约更多资源，为我国社会的发展打下良好基础。在将蒸压加气混凝土应用在建筑节能中，要注意以下几点问题：①蒸压加气混凝土一个较为明显的优势与特点就是，自身空隙率较高，一般空隙率能够达到70%或者80%，凝胶孔、发气孔以及毛细孔组成蒸压加气混凝土空隙率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆较高的空隙率，促使容重在一定程度上得到降低，容重相较于水更轻，而且重量达到混凝土的1/3甚至是1/5。蒸压加气混凝土相较于黏土砖而言，其重量较轻。低密度、轻质量的蒸压加气混凝土，导热系数较低，由此可以看出，蒸压加气混凝土在建筑节能中，可以充分发挥自身优势；②蒸压加气混凝土在实际制造过程中，与烧结黏土砖相比，消耗的能量相对较少。有着较小的密度，可以节约更多土资源，避免材料浪费情况的产生，为施工部门节约更多运输成本。上文也说到，蒸压加气混凝土的传热系数相对较低，但是具备良好保温性能，人们的日常生活可以得到满足，为人们创造更加舒适的生活环境与工作环境。因为自身具备较好保温性能，所以，在建筑施工与使用中，可以降低对空调系统与采暖系统的应用；③蒸压加气混凝土不仅可以将其应用在普通的民用住宅，在工业厂房的建设中也得到广泛应用。通常会将其应用在四层房屋中，这样才能将蒸压加气混凝土的价值优势充分发挥，保证整个施工质量，为我国建筑节能行业更好发展打下基础；④为使得蒸压加气混凝土可以在建筑节能中得到更好应用，施工人员对于蒸压加气混凝土要有正确认识，掌握其中的优势与特点，充分发挥其作用。

2.3板材

墙用板材主要有水泥类、石膏类、植物纤维类以及复合墙板四种，复合墙板由于整合了各种材料的优点，在内外墙结构中都有相关应用。

以墙用板材中的聚苯板为例，聚苯乙烯板薄抹灰外墙外保温系统位于建筑物外墙外，由膨胀聚苯板、粘结砂浆，抹面砂浆和耐碱网布及饰面层组成。聚苯板复合墙板具有如下优势：重量轻，导热系数低，吸水率低，可回收使用。聚苯板适用于钢筋混凝土楼、厂房、办公楼、宿舍食堂、别墅等，是活动板房内隔热层的首选材料。聚苯板复合墙体材料在目前国内的建筑外保温市场中也占有垄断地位，其用量可占到65%以上，具有很好的市场前景。

2.4蒸压粉煤灰砖

蒸压粉煤灰砖是以粉煤灰、沙、尾矿渣、石粉等为主要原料，掺加胶凝材料和一定比例的骨料或加入少许激发剂，经过一定过程制作而成。蒸压粉煤灰砖抗压强度高硬度高、抗冻性能好、碳化系数高、导热率小、耐久性和耐水性能优良，且造价成本低，常用于工业与民用建筑的基础和墙。

为了蒸压粉煤灰砖的大面积推广和应用，研究了蒸压粉煤灰砖砌体抗剪性能，奠定了蒸压粉煤灰砖砌体结构技术规范的制定基础。探讨了水泥、石灰、石膏对蒸压粉煤灰砖力学性能的影响，正交试验，得出了影响蒸压粉煤灰砖抗压强度的因素依次为:水泥>石灰>石膏；采用X射线衍射、扫描电子显微镜等方法研究了其水化产物及内部微观结构，发现蒸压粉煤灰砖的水化产物主要为水化硅酸钙、水化硫铝酸钙，进一步证明，水泥、石灰、石膏的加入促进了蒸压粉煤灰砖内部水化产物的形成。

煤炭作为火力发电的的主要原料之一，2017年底粉煤灰的排放已达近7亿吨，增长率高达4.7%。但如果粉煤灰不加处理易产生大量扬尘，有毒化学物质排入污水系统，生态环境会受到严重损伤。

结语

在建筑工程中应用新型的建筑墙体材料是必然趋势，运用节能保温技术是十分必要且重要的，能够推动建筑行业向着安全、环保、低耗、节能的方向不断前进。在实际的施工过程中，需要根据实际情况选择合适的材料和技术，给人们提供一个更加舒适的生活和工作环境。

参考文献

[1]郑宏伟.新型建筑墙体材料及建筑节能保温技术分析[J].科学技术创新，2019(16)：119-120.

[2]裴茜，曹宏泽.建筑保温技术与新型节能建筑墙体材料的综合应用分析[J/OL].节能，2019(05)：10-11.

论文作者:黄如意,李蓉

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b072a4e43dc80bf0b5e301b.html