# 关于数字化航测调绘技术问题探究论文_张澄

青海省第二测绘院 青海西宁 810000

摘 要：技术的进步改变了传统数字化航测外业技术员的模式，也使得外业工作强度大大降低、工作效率大大提高，虽然如此，调绘依然是必不可少的工序。本文主要分析了数字化航测调绘的主要方法及优点、基本原理及主要技术应用，仅供参考和借鉴。

关键词：数字化；航测调绘；基本原理；主要技术

1、数字化航测调绘的主要方法及优点

1.1 利用 IMU /DGPS 辅助航空摄影测量技术，内业采用全数字摄影测量工作站建模，在自由坐标系中进行地物矢量采集， 利用相应软件制作出正射影像，然后将两数据叠加，输出调绘片及贮存电子文档。外业依照相应图式规范，在实地对地物、地貌进行补调定性属性修改，以及新增地物的补测，并进行数据录入贮存， 获取外业最终调绘资料。

1.2 航测内外业一体化测图。即先由内业进行影像数据扫描，并在全数字摄影测量工作站进行定向建模，地面信息矢量判调，输出图幅的数字调绘片，再由外业进行实地调查、定性，查改内业错漏，并利用设备完成分层设色工作，贮存最终的数字调绘片数据。

上述调绘方法的具体优点：①利用计算机技术，实现了将纸质调绘片转换为数字调绘片，便于贮存、运输、管理和更新；②解决了手工清绘不规范、不清晰、成图元素规格不统一、因影像中心投影导致地面信息位置判读困难等问题；③解决了地面信息几何图形的外业调绘与内业模型不符的矛盾；④数字调绘片与成果比例尺一致，利于数据叠加，保证了信息的平面位置精度及合理的要素综合取舍；⑤提高了整体的工作效率。

2、数字化航测调绘的基本原理

基于航测法成图原理、计算机立体视觉影像理论和图像识别等学科的综合理论，利用全数字摄影测量工作站的功能，首先进行室内自由坐标系中的建模、矢量数据采集、引入控制资料、将自由坐标系转换为大地坐标系等一系列作业。这种先内后外调绘片的制作方法，在作业质量、工作效率方面都明显优于传统的调绘方法。特别提出的是，全数字摄影测量系统由两部分组成：摄影获取装置与成果输出装置，计算机、全数字摄影软件及其外围设备。原则上，全数字摄影测量系统是对影像进行自动化量测与识别的系统，是利用数字摄影或数字化影像完成摄影测量作业。它有以下特点：精度高，打点误差小，正射影像接边差小，影像清晰；高度自动化，影像的内定向、相对纠正、影像匹配、正射影像图制作等均可进行批处理；高效率，相对定向及影像匹配在极短时间内完成；使用方便，系统的交互处理与自动化两种作业方式设置是分开的，不会因无法处理的问题中断作业；应用面广，可用于多种比例尺数字测图 G IS 数据采集等，系统包含了各种比例尺国标分类，保证了分类的正确性，可高质量输出成果。

3、数字化航测调绘的主要技术应用

3.1 工作底图制作

①数据的套合。将采集的矢量数据、影像数据和地名数据叠加起来 ，形成外业调绘的工作底图。在进行叠加时，在生产中遇到的问题不多，通常外业使用的软件平台是 AutoCAD，一般都是在 CAD中套合。需要特别注意的是，AutoCAD不识别 GeoTIFF或 tfw+TIFF的定位信息，直接插入影像不可行，一则定位不准，二则缩放比例难以控制。解决的办法是自己动手编写CAD插件，读取w信息，或者在Auto-CADmapper中叠加。

②图廓整饰。图廓整饰可以按照图式要求细致制作，也可以简易制作，但是必要的图名、图号、接图表、内业采集人员名应该不可少。

③打印输出。数据套合好后，需要将套合好的数据提交给外业，提交的数据一般有两种形式，一是打印成纸图，毕竟外业携带纸图调绘比较方便，打印的纸张最好选防水纸；二是电子数据，这样有利于外业人员的转绘和修改。目前，个别作业单位引进平板电脑进行外业测量生产，完全抛弃纸图，电子数据显得更为重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 外业调绘

①核查与调绘。采用先内后外的综合法调绘作业模式，外业调绘最重要的工作是核查，以及补测。核查时重点关注内业综合 的尺度是否合乎规范，室内判调是否过细或过粗，丢漏情况，有无存在误判等。根据核查情况，加以修正。

②实测与补测。多种原因都可导致调绘工作底图上的地物、地貌与实地差异较大，如资料过旧，航飞漏洞，内业无法测绘，地表被植被覆盖、阴影遮挡等，这些都需要外业实地补测。

3.3 内业精编辑

内业根据经过验收合格的外业调绘成果，进行立体模型改正，并转到下道工序按照图式、规范和设计书的要求进行编辑，最终输出满足要求的测绘产品。

3.4 航测数字化地形图编辑

①地物的编辑，在整个地形图编辑过程中，地物的编辑是相当重要的一个环节，也是编辑工作中较繁杂的一步，还是最容易出现问题的地方，要善于发现问题， 合理解决。地物的编辑是根据外业检测资料，对图内的居民地及附属设施、道路及附属设施、水系及附属设施、管线等依次进行编辑。地物的编辑一定要处理好各地物要素之间的关系，处理好相邻地物之间的关，特别要处理好相邻线状地物之间的关系，各符号间的距离不应小于0.2mm，线状符号相距很近时，可移位或采用共线处理。

②地貌的编辑。地貌的作用主要是反映地形特征。地貌以山地为主，有许多图幅的等高线比较密集，编辑工作量大。地貌编辑的主要原则是等高线应能真实表示地貌特征，等高线走向分明，表示合理，等高线要修改顺畅、不能抖动、不能有断点。在山头、鞍部、谷地等主要地形特征点要注记高程，在判读正、付地貌容易出错的地方要标注示坡线。要正确处理好等高线与陡崖、陡坎、冲沟等关系；要正确处理好等高线与河流、沟渠、道路等的关系；达到通过等高线就能真实反映河流的冲刷程度。要适当标注等高线高程注记。

③境界的编辑。境界的编辑主要是要注意各行政区域界线与地形地貌的相互关系，并要正确归到相应的层。作为数据库的境界必须封闭为面。

④注记的编辑。注记包括居民地名称注记、说明注记、地理名称注记和各种数字注记。各种注记的编辑最重要的是不能有错漏。各种注记的编辑工作主要是正确区分各种注记的等级，并根据各种注记等级相应的确定注记的字体、字体大小、分层、颜色。

⑤植被与土质的编辑。植被与土质的编辑特别要注意点、线、面的区分，还要注意植被、土质与各种地物之间的相互关系，并把各种植被、土质都归到正确的图层。

⑥图廓整饰。图廓整饰是指按《图式》、《规范》的要求对公里格网线及注记、内图廓线、外图廓线、图幅名、图幅号、政区略图与邻接图表、图例、图外说明等。不能出现错漏， 必须按《图式》、《规范》的要求进行标注、说明。

⑦接边。接边是相邻图幅之间地物、地貌的相互衔接。地物平面位置的接边较差不得大于地物点中误差的2倍，等高线高程的接边较差不得大于等高线中误差的2倍。要求的前提下进行，若超过限差要求必须查明原因后进行处理。

⑧自查自校。自查自校是整个编辑过程中非常重要的一个环节，是保证成果质量的重要环节。每个作业员都必须认真仔细地对图幅进行自查自校工作。自查自校的问题修改完成后，才说明这幅图已编辑完成，可以上交检查。

4、结束语

总之，随着数字化技术的不断完善，航测调绘技术将会得到更多工作人员的重视。在市场竞争日趋激烈的背景下，数字化航测调绘关键环节技术将会发挥着越来越重要的作用。

参考文献：

[1] 韩建平、王林、钟自明，浅谈利用MicroStation制作大比例尺地形图调绘、编辑、入库一体化生产的方法 测绘与空间地理信息 2010，33（1）

[2] 张质坚、杨恩仓，大比例尺航测数字化成图外业调绘中的拴距定位技术测绘技术装备 2009（2）

论文作者:张澄

论文发表刊物:《基层建设》2015年14期

论文发表时间:2015/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b1c843b6ecd5c4cfff1a882.html