# 浅谈化工厂区建筑立面设计论文_李宪刚

李宪刚

（迈赫机器人自动化股份有限公司，山东潍坊 262200）

摘要：随着时代的发展，现今的化工厂已不像过去那样，零星的布置于城市边缘。城市规划的高度发展形成了现如今的化工园区大规模的集中布局，有关部门对园区的形象问题也愈发的重视。因此化工园区组成的关键部分———化工厂区的设计将起到重要的作用。由于化工厂区的生产性质所限，厂区绿化率相对比较低，从而突出了化工厂区建筑立面设计对厂区形象设计的关键性。

关键词：化工厂区；建筑立面；建筑装饰；建筑色彩；设计

1化工厂区的基本建筑组成

化工厂区在总平面布置上一般按照各类设施的功能进行集中、分区布置，如表1所示。

上述各功能分区的相对位置关系是根据生产工艺流程、当地风向、场外运输以及公用工程衔接条件来确定，以方便生产要求，便于管理。厂前区多布置于贴近厂区主要入口处，因此厂前区建筑的立面设计对于厂区来说是个重点，尤其是体量较大的厂前区建筑，其建筑立面设计更能体现该厂区的形象。

2建筑结构形式

化工厂区的建筑常规结构分为以下三大类。

不同结构体系的建筑，其立面设计的侧重点也不同。钢筋混凝土结构的外墙多采用涂料喷刷、面砖贴粘、干挂石材、玻璃幕墙或GRC构件装饰。而钢结构外墙及屋顶则采用夹芯板或压型钢板。比较之下，化工厂内的钢筋混凝土结构建筑，其立面设计可以更为的多样化、复杂化、灵活化。

3窗户设计对建筑立面的影响

窗户属于建筑立面的“虚”，实体墙属于建筑立面的“实”。一个建筑的立面效果主要是依赖于这虚实的搭配。因此建筑的外窗对建筑立面的设计尤为重要。建筑外窗在建筑外立面的布置，大致可分为三种形式：点窗、线窗、面窗。点窗可布置为有序点窗、无序点窗。其中有序点窗是化工厂区建筑最常规的布置方式，其优点在于使用功能上，窗户使得每个平面功能空间得到均匀合理的光照，采光率的利用比较充分。但其缺点在于从立面效果来看，立面布局比较单一，呆板。无序点窗相较之下，从立面设计来看更为的跳跃、活泼，但这往往不适用于采光率要求较高的建筑。线窗可布置为有序线窗、无序线窗。线窗在立面设计上能体现出强烈的韵律感，厂前区建筑多为混凝土框架结构，线窗的设计多数用玻璃幕来体现，而厂房、车间、仓库的压型钢板或夹芯板墙体开窗，多为组合塑钢窗来表达。由于钢结构设计大多采用内侧钢柱，外侧檩条，檩条外挂压型钢板外墙或夹芯板外墙。因此，无论是有序线窗还是无序线窗，在钢板墙体上开线窗，不会和建筑钢柱相冲突。线窗是最适合应用在钢结构厂房、车间、仓库的立面设计上。面窗可布置为有序面窗、无序面窗。一般化工厂区的厂前区建筑会设计到立面面窗，如办公楼、服务楼等。面窗的设计，通常采用大面积玻璃幕。有序的面窗，尤其居中设计，更能体现建筑的庄重感、稳重感。而无序面窗则表达出建筑的活泼感，现代感。大面积的面窗，能使得建筑内的采光更为的透彻。但同时带来的不利之处，就是能耗的流失，经济造价比较大。值得注意的是：对于窗户的设计，无论点窗、线窗、面窗，均要满足消防救援窗的设计：窗口净高度和净宽度≥1ｍ，窗台高度不宜大于1.2ｍ，间距不宜大于20ｍ且每个防火分区不应少于2个。救援窗玻璃易于破碎，并应设置可在室外识别的明显标注。

4建筑色彩的布置

一个厂区的色彩基调能表达出一个企业文化的形象。通常是以企业统一规定、企业LOG、业主喜好来对建筑的色彩进行延伸。建筑色彩的协调对整个厂区来说至关重要。建筑色彩的构图是运用色彩的语言和手法对建筑进行色彩的艺术处理，是运用色彩来解决建筑物各种内在联系和空间关系，将建筑的各种元素有机地组织起来，使之形成一个整体。通常设计来说，化工厂区建筑的常规色系比较单一，如灰色、浅灰色、米色。钢屋盖则通常采用蓝色压型钢板。这种单一色彩的处理，往往使得建筑物陈旧、老气。建筑立面颜色的布局一般分为色带、色面两种，通常在砌体外墙通过涂料的喷刷加以表现。色带一般布置为横向色带、纵向色带。横向色带通常设计在围绕建筑的一层窗底处、每层楼板处、屋面板处、女儿墙顶侧；纵向色带通常设计在纵向窗间处或纵向窗侧处。色面一般布置为横向色面、纵向色面。色面的常见设计手法同色带相同，但色面由于喷涂宽度大，在视觉冲击上更为强烈。换个角度来看，立面颜色的处理通常是为了弥补有序点窗在立面设计上的缺陷。有序点窗针对于建筑室内小跨度分割空间的采光更为有利，可以做到每个室内有独自的外窗，且能耗损失相较于玻璃幕墙更小，成本也较低，但缺陷就在于对建筑立面来说过于有序单调。恰巧立面色带色面的处理，能使得建筑立面更为活泼。

5建筑装饰

钢筋混凝土结构的常规建筑立面装饰，多采用GRC构件、保温板厚度变化效果、板材外挂的方式。GRC构件全称：GRC建筑细部装饰构件，可以制造各种形态的装饰物，常用于欧式建筑风格，增加建筑立面的复杂性。同样，保温板的厚度变化效果同GRC构件相似，只不过复杂性不如前者，可以增添建筑立面单一线条的凹凸感。建筑板材外挂，通常有干挂石材，外挂金属板材或合成材料板材的形式。建筑外墙所挂不同材质的材料会体现出不同的建筑风格。石材能表现出建筑的档次感、比较豪华大气；金属、合成材料能表现出建筑的科技感、未来感。钢结构建筑外立面则可通过檐口加以装饰。钢结构建筑屋顶，多为1∶10或1∶15坡屋顶。屋面排水可设计自由排水或檐口排水。采用檐口排水的建筑，其檐口也可视为屋顶坡下侧端部的横向装饰线条。

6总结

当然，厂区建筑的立面设计影响因素还有很多，比如建筑外墙涂料、贴砖、干挂石材的档次、建筑窗框的材质、钢结构建筑外立面钢材的质感等，都对建筑立面设计影响很大。再者，建筑的周边环境也对建筑的立面设计起到一定的辅助作用，比如厂区建筑小品、厂区路面、堆场的铺装、厂区围墙等。随着经济的发展，企业厂区形象是企业发展不容忽略的重要问题。因此现如今的化工厂区设计，在满足生产工艺需求的同时，应增强厂区建筑立面的设计感，从而突出厂区的整体形象，使得企业形象进一步得到提升。

参考文献

［1］陈飞虎．建筑色彩学［Ｍ］．北京：中国建筑出版社，2007

［2］GB50016-2014建筑设计防火规范［S］

［3］GB50984-2014石油化工工厂布置设计规范［S］

论文作者:李宪刚

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年1月下第2期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b5331e13eafd858cbc663dc.html