# 建筑室内装饰中的装配式施工技术论文_薛锦锋

山西建投集团装饰有限公司

摘要：本文在充分结合笔者对相关文献研究以及自己多年工作实践情况下，首先深入分析该技术应用的重要价值，然后分析施工流程，具体从内隔墙施工，采暖地面施工和管道施工三个部分进行研究。最后分析技术强化要点，希望能够进一步推进我国建筑室内装饰工程发展。

关键词：建筑行业；室内装饰；装配式施工

预制装配式施工是指建筑部分或整体构件在构件预制工厂生产完成，而后依据不同的运输方式送到施工现场，并通过有效的安装方式和安装机械将构件组合到一起，以此成为拥有应用价值和功能的建筑物的建筑施工方式。对比现场施工可知，预制装配式施工具备速度快、便捷性强及周边影响范围小等优势。

1室内装饰装配式技术优势

相较于传统装饰技术而言，装配式施工具有更大的应用价值，具体体现于六个方面。其一，地面安全系统通常能够同时实现装饰功能，地暖功能，找平功能，地面标高控制和管线通道功能的有效结合。通常情况下，在进行具体施工时，隔音材料的使用具有一定程度的特殊性，具有较为明显的施工效果，同时还能够一定程度内分离管线和结构，确保不会对建筑结构造成破坏，进而保证管路维修的简便性。其二，在应用装配式施工技术时，所用材料通常需要专门定制，在进行实际操作时具有更好的应用效果，从而使整体施工更高的协调性。其三，使用绿色环保节能设备能够使其安装过程更为简单灵活。

2建筑室内装饰中的装配式施工流程

2.1内隔墙施工

在进行室内装修工作中，内隔墙施工具有一定程度的普遍性，其施工目的在于进行空间区域隔断。首先在进行材料选择时需要确保其特殊性，通常使用钢龙骨岩板进行施工作业，该种材料通常具有较好的隔热效果和隔音效果，安装作业具有一定的简便性，可以基于具体户型状况进行相关工作，主要在卫生间和卧室内进行应用。在进行具体施工时首先需要设置龙骨，需要基于具体施工状况确定龙骨数量和不同龙骨间的距离，需要以墙壁上负荷进行数量和距离的有效增减。其实，需要选择填充材料，确保其保温性能，防潮性能，隔音性能和防火性，通常选择岩棉进行工作。

2.2地面装配式施工

在进行该部分施工作业时，通常需要在水泥地面，木制地面和瓷砖进行材料选择，确保材料选择能够最大程度满足室内装修风格。在进行具体施工作业时通常使用的施工模式为模板式快装，这种模式通常包括饰面层，平衡层，地暖安装模块和地脚组件，通常在封闭阳台和厨房内进行相关作业。首先需要进行地脚组件的调节，地脚组件通常由连接螺栓，丁晴橡胶垫和聚丙烯和支撑块构成，通过合理应用地脚组件能够有效调节地暖模块高度，进而使其楼板不平现象得到有效消除，实现模板稳定性的有效增强。其次为地暖模块，该模块通常需要具有较好的保温效果，同时还是要保证其隔音作用，确保热能利用率得到有效提高。与此同时，在铺设地暖加热管同时需要确保其平整度，避免接头露出。随后需要进行平衡层设置，通常使用石棉硅酸钙板进行相关作业，从铺设首层平衡层之后，需要严格检查渗漏情况，确保在发现问题时能够对其进行及时处理。最后为饰面层设置，通常使用涂装板进行该部位作业，在进行具体作业是需要保证图板的平整度，进一步确保连接的稳定性。如果使用石材地板和实木地板进行施工作业时，需要对其进行加固处理，确保施工过程能够最大程度满足设计标准。

2.3管道施工

在进行装饰工程建设中，集成式给水管道施工是其中一项必不可少的工作，在出现质量问题时会在一定程度内损坏其他部位，同时还会对其他住户利益造成不良的影响。通过进行相关实践发现，最佳铺设方式为在架空层铺设管线，同时该种方法也使其维修工作更为简单，确保在发生问题时避免影响其他部位。首先需要确保上水分支管和计量表阀门世间不能存在拼接现象，其次在进行排管敷设时，需要确保短线直线位置处于平行状态，最近群管道施工时需要基于具体情况进行管道高度和连接材料的有效确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后在铺设冷热水管时，需要确保施工位置的准确性，通常在左边进行热水管设置，右边进行冷水管设置，需要确保二者之间间距不能超过15厘米，同时还需要加固管道接头部位。

3建筑室内装饰中的装配式技术强化要点

3.1技术方面

在进行装配式施工作业时，吊顶处理和缝隙连接处理是施工中的一项重要难点，同时也是施工建设中最大一项问题。在进行电路管线施工作业时，需要确保其最大程度满足技术需求，在敷设明管时需要保证管长距离处于标准范围之内。在进行天花吊顶作业时。需要确保满足吊顶技术需求，保证吊杆距离处于1米到1.2米之间，同时还需要保证靠墙间距处于4厘米之内。施工单位还需要这些相关技术进行进一步的探究，通过进行技术改进和加强，能够进一步推进施工技术创新。比如排水管道装配式施工技术优点。具体主要分为以下几点：①节材、节能、环保做到现场不用电源，没有粉尘，节省了材料，与传统施工方法相比，工程成本大大降低；②提高工效，减少现场各个环节测量误差，降低劳动强度，安装工艺简化，功效大大提高；③标准户型安装尺寸统一，安装成品外观效果明显，提升了安装质量。

3.2人才培养方面

在进行施工作业时，还需要对其人才引进和培养工作进行有效加强，需要定期进行技术培训工作，在进行具体培训过程中，需要同时进行装配式施工技术，相关材料应用，室内装修技术规范好国家法律法规相关内容。与此同时，还需要对其相关施工人员实施职业道德教育，确保工作人员能够对其施工技术进行灵活应用，同时施工单位需要全部严格遵守相关制度，从而使施工队伍的整体素质得到有效提升，进行专业团队的进一步打造。

3.3设备方面

在进行装配式施工过程中，还需要进一步引进新设备应用，在进行精细测量仪器应用过程中，需要有效结合施工要求和设计理论，确保实现传统仪器的蜕变。同时还需要对其设备进行合理维护和有效保养，确保其相关工作的进一步落实。积极组织相关工作人员学习设备相关应用，确保其能够对其常见故障维护作业，工作原理及组成结构进行全面了解，确保相关设备操作的正确性。同时在进行设备应用时如果发现故障问题，则需要立即查明原因对其进行及时有效的解决，确保相关设备在进行具体应用时始终保持良好状态，从而保障装饰工程施工效果。3.4法律法规方面在进行装配式施工作业时，地方政府需要对其施工过程进行有效监督，同时进行多层监督体系的合理构建，从而确保全面监控装饰装修施工。如果在进行施工作业时发现违反国家法律行为，需要对其个人和企业进行严厉惩处，确保其市场竞争环境的公平性和科学性。

4结束语

总而言之，在应用装配式施工过程中，通过对其内隔墙施工，采暖地面施工和管道施工加强重视，能够使其室内装饰工程得到进一步的发展。通过同时强化施工技术，人才培养。施工设备和法律应用能够进一步强化装配式施工作业，从而推进我国建筑室内装饰发展。

参考文献：

[1]万忠波.建筑室内装饰工程中装配式的施工技术[J].建筑安全，2017，32（7）：52-54.

[2]周兴官.浅析建筑室内装饰中的装配式施工技术[J].江西建材，2018（4）：107-107.

[3]李红旗.建筑室内装饰工程的装配式施工工艺探讨[J].建材与装饰，2016（26）.

[4]曹丙启.建筑室内装饰工程的装配式施工工艺探讨[J].工程技术：文摘版：00354-00354.

[5]肖兵.建筑室内装饰工程的装配式施工工艺探讨[J].工程技术：文摘版：00112-00113.

[6]张昭意.对建筑室内装饰工程的装配式施工要点分析[J].工程技术：文摘版：00062-00062.

论文作者:薛锦锋

论文发表刊物:《基层建设》2018年第31期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b57af4b6a435e2e2692cf97.html