# 数字化测绘技术在工程测量中的应用探讨裴振霖论文_裴振霖

摘要:数字化测绘技术具有科学性、便捷性、准确性、直观性等优点，被应用于工程测量。该技术为我国工程建设的发展提供了有力的支持。因此，为更好地提高工程测量的质量以及促进工程建设的发展，相关技术人员要加强对数字化测绘技术的研究与学习。主要就数字化测绘技术在工程测量中的应用进行探讨。

关键词:数字化测绘技术;工程测量;应用

引言

随着数字化测量技术的不断完善与发展，在工程测量上全面体现了应用价值，目前看，工程测量方面的数字化应用非常普遍，保证了工程测量的精准性。工程测量数字化测绘技术不断延伸，服务各个领域，技术具备良好的优势，使测量数据更加精确，数字技术使测量的数据更加实时、智能和自动，能够实现良好的收集和分析目标。在数字化测绘技术发展的过程中，各种新技术相互融合，特别是GIS技术、GPS技术等的融合，极大的提高了数字化能力，使现代工程测量水平明显提升。

1数字化测绘技术的应用优势

将数字化测绘技术应用于工程测量实践时，有以下几个方面的优势:①数字化测绘技术在工程测量应用中能够提高测绘数据的精确度。②数字化测绘技术在工程测量应用中能够推进测量的自动化发展。③数字化测绘技术在工程测量应用中能够有丰富的图形属性信息。④数字化测绘技术在工程测量应用中能够有效地进行数据储存及管理。

1.1具有测图精确度高的应用优势

数字化测绘技术具有测图精确度高的优势。因为与传统的工程测量方法相比，数字化测绘技术在测量精确上有以下几个方面的特点:首先，数字化测绘技术能够对测绘坐标进行精确采集，并能够有效修整人工测绘中有细微误差的地方，这样一来，就大大降低了人工测绘的错误率，提高了人工测绘的质量;其次，数字化测绘技术能够有效地提高测绘工作的效率，因为数字化测绘在测量的各个环节都能够通过信息手段使测绘数据在最短的时间内精确完成计算及记录[1]。

1.2具有自动化程度更高的应用优势

数字化测绘技术在工程测量中，能够实现自动化测量。具体来说，其自动化程度高主要表现在以下三个方面:①数字化测绘技术能够在信息整理上实现自动化信息集成，极大地提高了测绘数据信息的采集与整理效率。②数字化测绘技术能够自动进行数据的处理工作，该技术的使用可以对测量目标进行识别和对测绘数据进行详细计算等。③数字化测绘技术的自动化还表现在其具有较高的智能管理水平，它能对各种数据信息进行科学管理。

1.3具有丰富的图形属性信息的应用优势

数字化测绘技术具有丰富的图形属性信息的应用优势。测绘技术人员在进行测绘时，可以改变传统的手工数据的记载方式，用更多的测绘符号进行外业测量及内业绘图工作，使测绘的成果能够以更具体、全面、规范的形式展现出来。总的来说，数字化测绘技术能通过丰富的图形属性信息使工程测量工作更简捷及规范[2]。

1.4具有存储方便的应用优势

与使用传统的工程测量方法相比，利用数字化测绘技术能够更有利于测绘数据的记录与储存。这是因为传统的测量用的是人工抄记手绘的方法，不仅在外业测量时需要采集及手抄大量的数据，而且在内业绘图时需要将大量数据进行分类识别才能完成地图勾绘，整个程序费时费力且纸质的记录资料及成果不易保存及管理。数字化测绘技术不仅能够有效解决测绘数据不易保存的问题，还能够实时地记录测绘数据，以提高数据测绘的精准性。数字化测绘技术能够使工测量更加科学、精准、规范。因此，相关施工单位和人员要做好工程测量的工作，将数字化测绘技术合理地应用于工程测量工作当中，使工程测量更加智能化、准确化、规范化[3]。

2数字化测绘技术在工程测量中的具体应用

2.1原图数字化

原图数字化即将数字化测绘技术应用于原图处理过程中，其主要是把现实中的具体图形进行数字处理。具体来说，原图数字化的处理需要经过三个步骤过程。首先，扫描工序。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这需要技术人员用计算机、扫描仪等设备先进行原图的扫描，使具体的图形原型能够储存进计算机工具当中;其次，处理工序。即将其扫描进计算机的原图进行数字化处理，一般可使用两种方法进行数字化处理:①扫描矢量化。这种技术能够较快获得原图的精准数据，但是它只能简单的还原原图外貌，其实时性较差，所以一般是在急需数据内容时进行使用;②手扶跟踪数字化。该技术的应用能够较大程度对原图进行还原，还能够更好对各种测量要素进行补测工作，使测量数据进一步得到修整。总的来说，这两种方法都能够很好地对原图进行数字化处理，但是手扶跟踪数字化相对于扫描矢量化更加的优越，不仅使用起来投入的资金更少，而且精确度和效率也更高[4]。

2.2数字地面测图

数字化测绘技术还可以运用于数字地面测图当中，这种测量方法主要是能够解决较大范围的测量问题。一般来说，数字地面测图多会使用到ＲTK设备和全站仪这两种仪器:首先，技术人员可以在开阔地带中利用ＲTK进行数据采集，对信号不好、遮挡严重以及建筑物等使用全站仪进行相关数据的采集工作;其次，技术人员可以利用全站仪对ＲTK采集的数据进行精度检验，以提高检测的精确性。总的来说，ＲTK和全站仪在地面数字测图中都必不可少，每种测绘方法都有其不同的优势特点，可以进行相互补充，以更好地保障工程测量的准确性。

2.3数字地球

数字地球主要是以地球坐标为基础，然后运用先进的数字化测绘技术手段将地球上的各种人文地理、社会经济等要素数据进行信息化处理，最后形成一个地球的虚拟数据库。而在数字地球运用中，需要像空间技术、遥感摄影技术、测绘地理信息技术等各个方面相互配合，这样才能加强数据库构建的有效性。除此之外，在数字地球组成中，地理信息数据是非常重要的一个内容，所以还需要相关技术人员用数字化测绘技术进行相关地理数据的采集与整理工作，从而使人们在使用数字地球进行工程测量时更加方便快捷地获得所需要的信息内容。

2.4地籍测量

城市化发展，需要依靠地籍图来进行规划建设，地籍测绘越来越重要。地籍测量需要对区域内的土地面积、属性、经济价值等进行参数提取，保证各类信息更加完善。地籍测量应用数字化，全面保证了地图的精度，成图速度较快，低成本制图满足了城市大面积规划要求。

2.5航测数字成图

航测数字成图也在实际应用中有着良好的效果，在操作过程中，先建立地面模型，然后再通过航空摄像的形式，获取相关的地籍数字信息，通过软件分析，可以获取需要的地图[5]。航测数字成图通过航空拍摄获取制图相关的影像，特别是在大面积区域测绘上，航测效果更加明显，通过数字化处理，在短时间就能够成图，为工程建设提供保障。航空俯瞰能够更加直接的获取真实信息，成本低廉、不受天气影响，航测数字地图是未来数字测绘的主要方向。

结语

数字化测绘技术以其精准性强、自动化程度高、储存方便等多方面的优势特点，对我国当前的工程测量有非常重要的影响作用。因此，相关技术人员要不断加强对数字化测绘技术的研究与学习，让其能够更好地应用于工程测量的各个环节，从而有效提高我国工程测量水平和促进国土工程测量数字化的发展。

参考文献

[1]蔡旭.数字化测绘技术在工程测量中的应用[J].住宅与房地产,2019(33):148.

[2]丁旭东,王丞.数字化测绘技术在工程测量中的有效运用分析[J].四川水泥,2019(11):176.

[3]凌晨婷.工程测量应用数字化测绘技术的应用效果[J].地产,2019(21):9.

[4]孙志明.试论数字化测绘技术在地质工程测量中的应用分析[J].价值工程,2019,38(30):239-240.

[5]廖健恒.数字化测绘技术在工程测量中的应用探析[J].科技风,2019(05):123.

论文作者:裴振霖

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b646dc7a778fee43b0efc65.html