# 谈导向钻管道敷设技术在市政通信管道工程中的应用论文_刘斌,张栋

西安市政道桥建设有限公司第一分公司 陕西西安 710000

摘要：导向钻进导管敷设技术在市政通信管道工程中应用非常广泛，其与传统的开挖相比存在一定的差异，不会对正常的交通运行产生任何影响，也不会导致环境污染，施工效率高，可以在短时间内完成施工，施工非常安全可靠，在市政通信管理工程中使用前景广阔。本文对导向钻管道技术施工特征和施工技术进行分析，切实提升市政通信管道工程的施工质量。

关键词：导向钻进；通信管道；非开挖

随着城市化的进程的加快，城市道路和交叉路口地下管线的施工存在一定的困难。导向钻管道敷设工艺在一定程度上降低了对城市道路的开挖程度，有效的防止对地下管线产生破坏，减小对周边环境的影响。导向钻进非开挖相关技术结合岩土钻掘技术和定向测控技术，不会对地层结构产生太大的破坏，是一类非常理想的施工技术。

一、导向钻管道敷设

导向钻进采用了三维控制的方式，借助钻杆的旋转，实现曲线的钻进。

（一）钻导向孔

在钻机开始运行后，结合钻进的路线和定位仪的指示，从而旋转推进的方式推动钻头，如果钻头需要改变方向，将钻头朝向设计钻进的方向，由钻进向前推进。当钻头达到偏转的角度后，就可以继续进行旋转钻进。通常情况下，在需要方向改变时要停止钻进。在旋转钻进后，成孔的曲线也用三维方式展现。

（二）扩孔和回拖

当钻孔由钻机驱动后，楔形的钻杆可以直接从地面钻进，在预定的方向中，在抵达了钻进的位置后，钻头被卸下，换上适当尺寸的回扩器。回扩器的旋转速度非常快，并且在回扩器上安装了高压泥浆喷嘴，对孔壁进行冲刷，从而在拉回钻杆的时候可以将钻孔扩大，随后将管线进行回拖。在管线回拖的环节中，产品的管线在扩孔中会一直处于悬浮的状态，管壁的周围和空洞之间要起到高度润滑，一般注入大量的泥浆，降低回拖过程中产生的阻力，也能防止管线在回拖中产生严重的磨损。在钻机多次使用后，会产生预扩孔，在设计好成孔的直径后，防止防腐层被损坏。成孔的直径一般比管道的直径大1倍。

二、导向钻敷设管道施工设备

（一）导航系统

在钻进的环节中，首先要进行钻头的定位，确定钻头的倾斜角度和方向，导航系统借助了发射器、接收器、遥控器等。

（二）执行部分

主机主要借助发动机、液压系统、动力钳、钻杆等，实现系统的装卸。在钻进和回拖的环节中，采用动力的方式对钻进过程进行控制。钻具主要由钻头、钻杆和回扩钻头构成，在不同的施工场地，要采用不同类型的钻头。

（三）泥浆搅拌系统

泥浆搅拌系统可以提升钻头的润滑效果，使钻头在较低的温度下使用，使管壁的强度得到提升。泥浆罐和高压输送泵等构成。

三、导向钻敷设管道在市政通信管道工程中的的注意事项和原则

（一）注意事项

在市政通信管道工程施工环节中，应该结合城市规划和道路建设的要求，了解道路改造的方向，在对城市规划进度分析的基础上，收集相关资料，了解政府近期和远期的计划。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆积极与城市、道路和公路管理部门建立联系，从而获取他们的支持。结合通信管道工程施工的环境，通过自建和联建的方式，提升建设质量。在主干管道建设的环节中，应该结合城市建筑和道路具体施工的情况，对管道建设的位置进行选择，分析未来各类网络信号的接入和架空线路的设计。对通信建设工程的造价进行预算，编制合理的预算。

（二）建设原则

在进行实证通信管道工程建设中，应该采用共建共享原则，在自建的基础上，采用联建的方式，也可以租用各类建设管道。市政通信管理工程在建设中都是一次性完成施工，不会出现返工等情况，在完成建设后，管道工程可以长期使用。管道孔的数量要结合具体的施工场地设计，要对管道空的数量进行分析，充分利用现有的管道资源，提升管道资源的利用率，从而满足业务发展的需求，并且结合超前建设的理念，对传输网络的要求进行分析，在管道建设上应该争取更大的地段，提升管孔的数量。结合城市发展的规划，在开发区也可以适当的延伸管道，在同步建设的基础上，实现通信管道网的改造工作。在小区内部实现管道工程的对接工作，通过主管道与其他管道衔接的方式，实现大面积的覆盖。管道由于应该在人行道和隔离带中施工，在道路的一侧施工，不能在道路两侧都施工。

四、导向钻敷设管道在市政通信管道工程中的应用

近年来，我国的基础设施建设迅速，配套的通信管道工程发展也非常迅速。市政管理部门有效的避免在开挖中对周围环境和地下管线产生影响，在城市主干道开挖的环节中，要采用导向钻技术。

（一）市政通信管道导向钻敷设适用的管材

在导向钻敷设中，管材一般是PE管和PVC管材和钢管等，PE管和PVC管的直径为110毫米，钢管的直径为50毫米或者110毫米。

（二）导向钻敷设市政通信管道施工长度

结合城市道路的地形和地质，地下管线的分布和敷设应该采用通信光缆的形式，导向钻敷设的施工长度可以达到300米。

（三）导向钻敷设中PE管道的施工

在导向钻敷设中，PE管道的使用应该先采用水平定向钻机进行施工，确定好一个管线，在工作的环节中，通过导向仪进行勘测，从而在适宜的地形和地质条件下进行钻孔，设计一个钻孔曲线，结合曲线进行钻导，导向孔应该对管道的外径大一些。将PE管道焊接后，然后在连接到导向孔中。在管线穿越施工的环节中，应该结合具体的施工环境进行，对地质土层结构进行分析，分析钻机的牵引拉力和扭矩，选择合适的PE管材。在对穿越管道的数量进行分析后，将PE管材焊接成长度相同的管材。在每根管材的头部塞入木棍，木棍的长度为300毫米，采用钢丝将木棍固定，然后在将管道的端口与锥头连接在一起。在进行牵引的环节中，在管材的底面应该采用光滑的钢管铺设，防止钢管在牵引中产生磨损。

结语

导向钻进非开挖铺管技术在市政通信管道工程中应用非常广泛，其与传统的开挖工程施工相比，不会对居民的生活产生任何影响，而且也不会产生严重的噪音，施工完成快，施工质量高，管道敷设的精度可以得到保障，施工中的安全性高，在市政通信管道工程中应用具有非常美好的未来，且可以控制施工的成本。

参考文献：

[1]侯飞.浅析通信管道建设工程质量全过程控制[J].中国新通信，2018，20（13）：9.

[2]刘冬柏.通信管道工程施工监理质量控制要点[J].中国新通信，2018，20（10）：32.

[3]郭伟生.通信管道光缆线路施工和质量检查的技术研究[J].通讯世界，2018（03）：75-76.

论文作者:刘斌,张栋

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b7141af27c0be95bae6abaf.html