# 浅谈变电站电气安装工程中的常见质量问题及解决路径论文_杨海滨

（云南省送变电工程公司）

摘要：我国的电力事业正随着国家工业化发展的进程而不断扩大着其规模与影响，电力建设与电气安装工程本身就存在着品种繁多、安装复杂等问题。处理好安装工程中常见的质量问题，可以有效的提高供电效率。本文通过列举电气安装工程中常见的一些质量问题，针对性的提出处理措施，以及预防的方法。

关键词：电气安装；质量问题；解决方法

生活水平的提高促使着人们对于城市基建要求的提高，新兴工业的蓬勃发展推动着电力产业的建设，发电站与变电站为了满足人民生活需求，都将高质量与高标准的电力建设作为目标而努力着。但是电力建设不同于一般的基础建设，它本身存在着许多特殊性质，其中安全问题一直是电力建设中所面临的主要问题。只有安全可靠的电气设备才能够保证电力建设的顺利进行，所以必须解决变电站在电气安装过程中遇到的质量问题。

一、变电站电气安装常见问题

电气设备安装工作存在着一定的复杂性，一般情况下无法一次性集中完成安装工作。因此在安装工作开展之前需要事先定制一份详细的安装计划，结合自身的实际情况，在控制成本和充分利用资源的前提下按部就班的进行安装工作。但仅仅有计划的支持还是无法保证电气安装不会出现质量问题，电气设备在安装之中依旧会碰到以下几种情况。

（一）高压配电装置问题

安装高压配电装置的过程中经常会出现下述问题：进行高压配置工作的环境太差，导致成品被环境所破坏，严重的还会致使装置无法工作；设备在运输过程之中受到类似碰撞、摔落等情况，对设备内外造成严重的损坏；电缆设备受到潮气的影响，使得绝缘电阻和元件在使用时有安全方面的隐患，应该时刻注意细节的保护工作。

（二）电缆敷设问题

在进行电缆敷设工作时经常会遇到以下几种问题：没有将控制电缆与电力电缆的进行分层，在同一层敷设了几种不同的电缆；捆扎电缆时不够仔细，电缆胡乱扎在一起，没有固定的朝向与间距；盘柜接线布局混乱，影响美观和维护；电缆挂牌有脏污，记载的信息看不清楚，有的电缆甚至没有挂牌。

（三）变压器问题

变压器在安装过程中也会出现许多问题：比如在工作过程中将变压器长时间的置于空气之中；在检查变压器质量时，忽视了变压器检测需要达到的各项指标，在指标达不到标准的情况下就开始检查变压器本身；器身检查完毕之后没有用规定参数的变压器用油清洗油箱，忽略了箱底残余油渍的清理工作。

二、变电站电气安装质量问题解决方法

针对上文所提到的各类问题，笔者认为需要通过以下措施来解决。

（一）正确完成高压配电装置的安装

高压开关柜的输送和安装是工程开始的第一步，由于高压开关柜的特殊性质，应该聘请专业的运输公司进行运送工作，确保高压开关柜在运输过程中不会出现安全事故，提前做好防护措施，保证高压开关柜不受到其他擦伤。在高压开关柜开始工作一段时间后，要定期对设备进行安全检查，避免出现原件遗失等问题。派遣专员对高压开关柜进行详细的数据记录，存档备用于今后可能出现的故障分析，保证其工作效率和工作寿命。高压开关柜安装完毕后，必须将其放进密封的环境中，尘土和潮气都是影响高压开关柜正常工作的不利因素，还需成立一个安全监督小组进行现场监督，及时发现问题，解决问题。

（二）仔细完成敷设电缆的工作

敷设人员需要具备电气方面的专业知识，在能够区分电缆不同的类别和性质的同时，还能对电缆进行分层工作，并进行有效的管理，杜绝不同电缆之间产生负面影响的可能。不同类型的电缆互相需要隔开一段距离，在敷设时每隔一段距离还要进行一次对电缆的结扎，提高电缆稳定性。或者利用固定支架，将每根电缆线固定在合适的位置，使电缆工作环境更加安全。对于无法区分电缆类别的情况，可以用标牌记录下电缆的性能，并挂在相应电缆上。

（三）完善变压器的安装工作

施工现场对变压器性能的发挥有着一定的影响，因此做好实地检测与环境勘察是安装变压器的必要前提，在湿度较大的地区不要进行变压器的安装，因为可能会出现安全隐患。变压器在安装过程中还需要注意暴露在空气里的时间，与空气长时间接触会对变压器的使用造成影响。在安装之前还要做好对变压器的防水防潮工作，安装完成后要定期对变压器进行维护，详细记录，以便后期调试工作的顺利进行。对变压器油箱的冲洗是提高变压器安装质量的另一项重要工作，清洗工作要达到油箱底部没有油渍残留的标准。

三、预防工作

（一）提高工作人员质量意识

提高工作人员集体的质量意识有助于安装过程中各个环节的安全落实。安装企业应该对旗下员工进行相关的培训工作，帮助其在作业中能够高质量高效率的完成任务。培养工作人员独立的质量意识，将质量二字深刻进工作人员的脑海中。除此之外企业更应该建立一套合理的奖惩系统，对质量意识过硬的员工给予奖励，用榜样的力量带动更多的人重视质量意识。

（二）高质量设备与详细计划

安装过程的质量受到设备本身质量的直接影响，原材料质量不过关，安装过程质量再高也是徒劳。因此，企业从设备采购开始就要建立系统的监察程序，严格按照设备设计要求进行采购。正式安装之前先进行实验性质的调试工作，保证施工工程不被其他因素所打断，简化设计过程中的步骤，使设计方案在科学合理的环境下进行，避免错安与重安现象的发生。

（三）严格监督

一支拥有专业素质的监管队伍是对变电站电气工程安装工作顺利进行的有力保障，除了专业素质以外，高尚的人格魅力也能够使监管队伍在工作中如鱼得水。监管队伍需要对工程环节按部就班的进行验收和检查，在保证安装已完成部分不会出现任何问题之后，再进行下一个环节的审查活动。

除去现场监督之外，企业内部的质量控制也是提高安装质量不可或缺的一部分，通过自检、专检与组织检查三个部分，合理完善企业内部质量控制工作，层层递进，彻底杜绝质量问题。

结束语

变电站电气安装工程在工序上显得十分复杂，只有全体工作人员都高举安全与质量的旗帜，才能够顺利高效的完成工作。在充分认识到工程质量重要性之后，后续的优化和监督工作才能够适时的开展起来。在各个部门共同的努力之下，质量问题与安全隐患都会被解决，起到拉升整个工程质量高度的作用，为人民生活水平提供一份良好的保障。电气安装工程终将会在高质量的前提之下，不断向前发展，从而推动整个电力事业的不断开拓前行。

参考文献：

[1]赖永寿.变电站电气安装工程中的常见质量问题及对策探究[J].通讯世界，2014，（4）：99-100.

[2]缪应文.变电站电气安装工程的常见质量问题及对策研究[J].城市建设理论研究（电子版），2015，（4）：1518-1519.

论文作者:杨海滨

论文发表刊物:《电力设备》第03期供稿

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b781763276879c41687238d.html