# 电气自动化中PLC的应用及发展前景论文_黄浩镔

（44011119860211xxxx 广东广州 510000）

摘要：PLC技术是计算机技术与继电接触控制技术相互结合的产物，解决了传统控制系统内接线复杂、可靠性低、耗能高以及灵活性较差等缺点被广泛应用于电气自动化中，发挥了极为重要的作用。应该对PLC技术进行进一步的研究工作和加强实践中的应用，将PLC的优势进一步凸显，给我国的经济和工业发展提供先进的技术，本文对电气自动化中PLC的应用及发展前景进行了论述。

关键词：电气自动化；PLC；应用；发展前景

引言：电气设备的自动化水平随着PLC技术的发展而愈加成熟，电气设备产品功能日趋完善，种类繁多，规格齐全，涉及各行各业。PLC技术的应用使电气自动化设备的可靠性、机动性、安全性都大大提升，而且随着网络与智能技术的应用也促使电气设备的自动化程度越来越高。PLC技术是电气工程发展的中坚力量，只有将PLC技术有效、可靠的应用在电气工程自动化发展中，才能真正实现电气工程自动化控制的数字化、智能化。在电气自动化控制系统中采用PLC技术具有众多优势，能够显著地简化操作，具有非常好的发展前景。

1.PLC技术的特点及内容

PLC系统主要利用开关控制，可与上位机构成复杂系统，进而达到综合化的自动控制。PLC的存储器采用了可编程序以实现在其内部存储进行运算、控制、记录等操作指令，并可以将存储内容通过数字或模拟量等形式进行输入或输出来控制工业生产过程。PLC子系统还可以通过相应的通信模块挂在通信总线上，实现全厂数据通信，以便电厂控制中心掌握各辅助工艺系统情况，协调全厂工作。PLC带有硬件故障自我检测功能，出现故障时可及时发出警报信息，具有完善的数据运算能力，可用于各种数字控制领域，接口容易，编程语言易于为工程技术人员接受。日常维护变得容易起来，使控制系统设计及建造的周期大为缩短。PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展，使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。在对系统程序进行修改处理时，可改变控制方案而不用拆卸硬件。系统稳定性较好，可良好地适用于各类工作环境中，在应对作业环境恶劣时具有较强的抗干扰能力。利用PLC远程站完善的功能，可以有效地实现对电厂锅炉排灰渣系统的自动控制，甚至无人值班。采用简单的指令形式，往往采用些形象、直观的简单程序来适应现场操作人员往往参差不齐的电气专业技术。

2.电气自动化中PLC的应用

2.1顺序控制和集中控制的应用

PLC技术收到越来越多企业的应用，多数企业都是用PLC技术当做顺序控制器来使用，因为，现代社会中这种技术能够实现生活中的很多环节。PLC技术应用于集中控制与分散控制，采用集中式的控制方式，将所有的电气工程及其自动化控制设备都囊括到一个统一的控制系统中。集控室内主要以自动控制为主、以带联锁或解除联锁的手动控制为辅，运行人员在控制室内可以通过显示屏来实现对系统设备进行监视和控制并可以通过紧急事故开关和检修启停按钮来控制系统状态。PLC的软件基于模块化的设计架构，既便于修改，增加可读性，又便于现场调试。在对系统的可靠性要求很高的地方，PLC可采用双机热备配置。在相应的基础之下，自动化控制系统需要确保自身的经济利益，如果自动控制系统难以发挥相应的经济利益，在这种情况下，生产的效率就会特别低。利用PLC技术加载监控系统，在相同环境下运用监控系统，可以根据实际情况调节控制因素。为了促进生产中控制顺序系统能够正常的运用，就应当提前将自动系统的组合进行合理的设计方案。

2.2闭环控制和开关量控制的应用

PLC以计算机为媒介，将继电器与通信技术结合起来，实现了电气设备自动控制的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在自动控制系统中采用PLC控制技术，针对泵的运行情况以及所需要的工作状态可以对泵的运行方式进行更好的控制，满足企业生产的需要。利用断路显示器集中控制整个自动化控制系统，并对系统中存在作用缺陷、功能缺陷的元件进行不断的完善，最终实现其综合使用效率的提高。运行人员只需进行简单的分合闸操作，在操作过程中系统能够根据实际能否运行而给出相应的指示信号，并且在系统发生故障时可以自动分闸，同时给出信号指示。在自动化闭环控制系统中采用PLC控制技术可以使自身系统得到很大的完善，使自身的稳定性以及安全性得以提高。由于修改程序方便，只需选择合适型号的PLC，修改控制程序，便能实现变电所中多台断路器的控制及信号显示功能。对触点故障的发生几率进行严格的控制，在不断完善电气设备自动化控制的前提下，在开关量控制中有效应用PLC技术，以实现其运行效果的提高。由PLC够成的备用电源自动投入装置应运而生，具有数据处理以及逻辑判断功能，可根据变电站的运行方式，通过编程完成各种复杂的逻辑和功能，适应各种运行方式，满足电网一次接线要求，其将采集到的一次设备的正常运行信号作为备用电源启动或关闭的依据。

2.3在公路交通、数控系统及温控系统领域的应用

中央空调冷冻系统的控制中有PLC控制系统，以其运行可靠、使用与维护均很方便，抗干扰能力强，适合新型高速网络结构这些显著的优点使其逐步得到广泛的应用。PLC用于对交通信号灯的控制，主要是考虑其具有对使用环境适应性强的特性，同时其内部定时器资源十分丰富，在交通信号灯上，通过引入PLC技术，可以对外部的环境做出准确的判断和适应，然后通过安装于内部的控制系统，做出适当的调整和精确的控制。由于PLC本身具有通讯联网功能，将同一条道路上的信号灯组成一局域网进行统一调度管理，从而缩短车辆通行等候时间，实现科学化交通管理。在空调领域，PLC技术发挥着巨大的作用，尤其是在中央空调等大型的温控系统。通过运用PLC技术，从而加强数控系统，比如说全功能数控装置以及单板机控制。PLC技术通过高度的智能化，能够很好的解决这些问题，从而提高数控系统的准确性和科学性。

3.电气自动化中PLC的发展前景

许多燃煤电厂都基本实现了输煤系统的PLC控制，提高了生产的可靠性，有效改善了工作条件，减少了值班人员，劳动生产率得到了不同程度的提高。PLC的研发与应用，使得火力发电企业在控制系统方面又有了新的生机，形成了一个新的控制系统即FCS，兼具了PLC和DCS技术的所用优点，与网络连接更加的便捷，数字化水平也很高。一旦PLC受到干扰，其运算和控制都会出现问题，这样就使某些生产环节出现误差，进而影响了整个火力发电企业的正常运行，提高PLC的可靠性是其未来发展的主要方向，其一方面要提高抗干扰能力同时在设计、安装以及使用过程中引起重视，尽量减少对其造成负面影响。一些新兴行业给PLC的发展提供了有利的契机，其他相关企业也都在努力应用PLC，使其获得更大的经济效益，并且能够兼顾到社会效益。PLC设备在其他领域也会得到大规模的应用，但这需要相关企业和部门投入大量的资金，并且引进和培养相关技术人才，这样才能保证PLC会有更长久的发展。

结束语：电气自动化系统中有很多的设备，PLC就是其中之一，PLC控制系统作为自动化控制网络和国际通用网络的重要部分其产品将会更加丰富，规格也会更加齐全。随着科技的进步，电力市场竞争将更加激烈，降低资源损耗和提高管理效益成为各发电企业的迫切需求。采用PLC控制系统不仅可以单独控制某个工艺流程，并且可以通过信息模块与通信总线连接来协调全厂生产工作，可在实现原有控制电路功能的途径上有更好的选择，有很大的发展前景。

参考文献：

[1]田涛；浅析PLC在电气自动化中的应用现状及发展前景概述；《城市建设理论研究：电子版》 ；2015（21）

[2]李加祥、马志强、董凯辉；PLC在电气自动化中的应用现状及发展前景概述；《工程技术：引文版》 ；2016（6）

[3]白世联、李艾成；PLC在电气自动化中的应用现状及发展前景；《城市建设理论研究：电子版》 ；2016（11）

论文作者:黄浩镔

论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b786488e0ac7831bf1d0025.html