# 电力变压器电气高压试验的技术要点论文_王璐

摘要：在现代社会中，电力资源已经成为了不可缺少的重要能源。电力资源的有效运行，也关系着整个社会的正常运行和稳定发展。在电力系统中，电力变压器是一种非常重要的组成部分，变压器的稳定性和可靠性，关系着电力系统的运行情况，也关系着人们的日常生活和生产。如果变压器出现故障问题，那么就会给整个社会带来非常重大的经济损失。因此，在实际情况中，就必须要开展电气高压试验，检测变压器的稳定性，为电力系统的正常运行提供保障。

关键词：电力变压器；电气高压试验；技术要点

一、电力变压器电气高压试验条件

在开展电力变压器电气高压试验前，要对相关问题和相关控制措施展开深度分析和集中调研，确保能符合试验标准，从而积极开展具有实效性的管理措施和控制手段。电力变压器若是具备特殊管理功能，则要对相关设备的应用效果展开分析。若是变压器在投入运行一段时间后，则需要对其展开深度分析，要保证相关操作和流程的完整性，借助预防性试验项目和管理机制符合检测变压器的应用状况，针对运行中的问题展开深度控制和集中处理，减少设备的管理问题。（1）要对试验期间的温度以及湿度等参数进行集中调研，尤其是在室内操作时，要保证不同参数以及数据符合标准。试验温度要控制在40℃以下，并且保证最低温度在-20℃以上，只有保证温度范围的稳定性，才能从根本上提高整体试验的效果和数据参数的准确性。而对于试验湿度，也要展开集中的分析和数据处理，在湿度较大的环境下试验，就会对设备性能产生影响，而直接影响测量结果的准确性。另外，在室外进行试验，温度和湿度参数较难把控，则需要对天气状况和周围环境的大气资料进行系统化分析，确保能针对相关问题制定有效的处理预案，尽量选择适合的天气开展试验操作。（2）对于室外试验操作而言，不仅要对环境因素展分析，也要对变压器的绝缘性能进行分析。在国网管理工作开展期间，要保证试验环境的基本条件符合标准，对于可能影响电力电压器绝缘性能的因素进行规避和处理，着重对具有化学性质的积尘、污物和相关气体要素进行实时监督和综合性管控，确保绝缘性满足实际需求，在提高试验效率的同时，为升级试验数据提供保障。（3）对额定电压和容量展开深度分析和集中整合，确保良好的散热程度，能对电力变压器进行电气高压试验，以保证试验环境和变压器自身条件相符，提升整体设备运行的稳定性，并对其散热效果展开深度整合。只有从根本上保证电力电压器额定电压以及容量控制保持在规定的合理范围内，才能进一步提升整体设备的运行效果，确保管理效果的最优化，更好地保护电力变压器。

二、电力变压器电气高压试验的技术要点

开展试验工作的重要前提是必须要确保技术模型能够符合相应的标准和需求，试验人员还要结合电力变压器电气高压试验的具体操作与管理工作效果进行集中整合，有效升级技术模型，确保各项管理与控制工作都能得到深入的分析与处理，从而进一步提高电力变压器电气高压试验的准确性。

2.1前期的准备工作

在电气高压试验过程中存在着一定的危险性。因此，在进行变压器电气高压试验前，必须针对可能发生的情况，制定出针对性的解决措施，做好预防工作。在电力变压器电气高压试验前必须做好数据资料的准备工作，要结合变压器的安全技术措施进行审查，保证各项数据参数信息的一致性。在电力变压器电气高压试验过程中会使用到较大容量的电源，此时，对空气开关提出了一定的要求，并且伴随着电源二次电流的不断升高，相应的加大了低压侧电源的界面，避免发生二次电流在试验过程中过度发热的问题。在电力变压器电气高压试验过程中，要合理的读取湿度与绕组周围的油温。如果电力变压器电气高压试验是耐压性试验，会存在对变压器容量进行升压的问题，因此，必须结合实际情况对变压器容量进行测试与分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电力变压器电气高压试验过程中的关键点

在电力变压器高压试验过程中必须要对关键点进行详细的分析，首先在电力变压器电气高压试验过程中对于接线工作的处理，必须要严格按照事先制定好的方案与原理加以执行，不能够随意进行接线。其次在电力变压器电气高压试验的执行期间必须要对各个部分形成的接线加以分析，保证检查工作的全面开展，每一个环节的接线工作都能够得到良好的基础。且还要确保试验仪器的金属外壳的良好接地。最后，如若在电力变压器电气高压试验过程中使用调压器那么必须要关注其是否处于零状态之下。在利用调压器实现升压的工作期间，要均匀的旋转手柄，缓慢的进行升压，时刻关注仪表指示的变化情况，做好相应的记录工作。当完成试验工作以后，要将调压器的电压调节回零状态之前，并且切掉电源。

2.3对变压器电气高压试验数据的分析

不同的电力变压器所采取的高压试验类型不同，所得的数据参数信息也不尽相同。在对电力变压器电气高压试验数据分析的过程中，必须确保分析工作的科学性与合理性。在试验过程中，如若变压器发出声响，必须要对该声音进行分析。如，将电压升高至变压器电气高压的试验标准时，若是油箱内存在细小的声音，但指示表没有发生变化，为了使电力变压器高压试验工作顺利开展，必须降低电压的数值，实现升压工作的正常开展。

三、电力变压器电气高压试验中的安全保障措施

由于对电力变压器进行电气高压试验时有较高的电压的存在，因而试验过程中保证试验人员的安全是保证试验顺利进行的前提，这就需要针对试验中的危险因素来进行安全保障措施的制定和实施。一是在电气高压试验过程中，试验人员需要对试验方案和流程以及操作规程进行严格遵守和执行，严禁出现违规操作的行为，而且在试验之前进行专门培训和教育来提高试验人员的安全意识，掌握应急情况的应对措施来保护自己以及他人还有试验设备的安全。二是加强对试验仪器和设备的检修和维护，不仅要确保所用仪器和设备可以正常使用以及具有规定要求的精度，还要确保设备质量以及安全符合要求，确保其操作和使用的可靠性。尤其是注意对设备接线位置的检查，避免由于存在接线错误或接线处老化等问题而导致设备和仪器使用时出现安全事故。此外，在进行试验的过程中还要做好相应的防护网设置以及警示标志的设置等措施，尤其是针对容易出现危险的地点，还要安排专门人员进行看护来避免安全事故的发生。

四、结束语

总而言之在信息技术以及电力系统发展较为迅速的今天，只有对相关技术进行研究与突破才能够进一步确保整体电力系统运行的安全性，进一步提升试验数据的准确性。但是电力变压器电气高压试验本就是一项繁复且科技含量较高的技术，所以还需要相关人员在确保外界条件合格的状态下不断的对自身技术进行提升，从而更好的服务于电力行业的发展，全面改善人们的生活质量，提升整体工作效率的同时创造更多的社会财富。

参考文献：

[1]李健.电力变压器电气高压试验的技术与要点分析[J].中国高新技术企业，2013（34）：14~15.

[2]宁建彬.电力变压器电气高压试验的技术要点分析[J].南方农机，2017，48（2）：160.

[3]高婷婷.电力变压器电气高压试验的技术要点分析[J].商品与质量，2016（35）.

[4]廖建海.电力变压器电气高压试验的技术要点分析[J].科学家，2015，3（11）：74~75.

[5]孙仲伟.分析电力变压器电气高压试验的技术要点[J].科技致富向导，2014（33）：79.

作者介绍：

王璐（1984.01.24），男；汉族；本科；工程师；副班长；研究方向：变电电气试验；单位国网荆州供电公司检修公司。

论文作者:王璐

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b878e843641cc03ddb63540.html