# 钢结构厂房安装过程中的若干问题思考论文_孙如健

摘要：在厂房的建设过程中，由于钢结构具有价格便宜，使用方法简单，易于建造等优点，在广大生产型企业中备受青睐。但是在钢结构厂房的安装过程中，仍然面临着许多问题，对我国钢结构厂房的安装，产生了影响。本文在此背景上，对我国钢结构厂房安装过程中，存在的问题进行研究，分析钢结构厂房使用的优点，同时提出具体的对策建议，希望能够促进我国钢结构厂房的安装。

关键词：钢结构；厂房安装；问题；对策建议

随着我国经济的快速发展，很多大型生产型企业，都面临着厂房的建设。而在厂房建设过程中，使用较多的材料就是钢结构。虽然利用钢结构进行厂房的安装，具有非常明显的优点，但是在实际安装过程中，受到人为以及气候等因素的影响，会存在着相应的问题。因此本文从钢结构厂房安装的实际情况出发，对其中存在的问题进行研究，同时提出具体的对策建议，希望能够促进我国钢结构厂房的安装。

一、钢结构厂房的概念及特点

要想研究钢结构厂房的安装，首先我们还需要Udine钢结构厂房的概念，以及其特定进行研究。笔者将钢结构厂房的概念以及特点，归结如下：

（一）钢结构厂房的概念

首先从概念上来说，所谓钢结构厂房是指，主体结构为钢材的厂房，其主要承重构件是钢材。在这其中钢结构包括钢柱子、钢梁、钢结构基础以及钢屋架等。有些厂房的外墙，也可以利用钢材来进行建设。所以在实际研究过程中，我们需要对钢结构的特点，进行一定的了解。在实际的建造过程中，对钢结构厂房的建设，进行相应的处理。

（二）钢结构厂房的特点

与其他类型的建筑相比，钢结构厂房，在建筑方式、价格以及成本上，都有非常明显的特征。但是钢结构厂房既有其优点，也有其缺点。

钢结构厂房的优点：总的来说钢结构厂房，具有如下的优点：第一从质量上来看，钢结构厂房的质量较轻，但是其承载强度高，能够实现较长的跨度。第二钢结构厂房的结构简单，钢结构的构建都是预先设计好的，只需要在施工现场进行简单的组装即可。能够大大缩短施工时间，并且与其他类型的建设相比，所需要的成本较低。第三钢结构厂房具有较好的防火性以及耐腐蚀性，能够抵御恶劣的气候。并且最为可贵的是，钢结构厂房的日常保养，也非常简单。第四如果需要搬移的话，钢结构厂房能够非常方便的搬移和回收，不会对环境造成太大的污染。最后与混凝土建筑相比，钢结构厂房在人工成本、材料成本以及建设时间成本等方面，都具有非常明显的优势，能够大大降低工程的施工成本[1]。

结构钢厂房的缺点：除了以上优点之外，钢结构厂房的缺点也显而易见：首先在工程质量方面，钢结构厂房的质量难以保证。比如在钢结构厂房的安装过程中，会受到安装工艺、施工人员的技术水平等方面的影响，使得钢结构厂房的质量难以把控。其次结构钢厂房的钢材质量，也可能存在着相应的问题。比如钢材规格不达标等，都会对厂房的质量，产生非常重要的影响。从我国当前钢结构厂房的实际建造情况来看，许多厂房在建设过程中，可能会由于施工人员的水平，以及材料使用上存在问题，而影响到实际建造的质量。所以我们需要使用高质量的材料，来进行钢结构厂房的建设。

二、钢结构厂房安装中易出现的问题

虽然钢结构厂房的建设时间、材料价格以及后期的保养等方面，都存在着明显的优势，但是在实际安装过程中，如果不能采取有效的方法，也会出现相应的问题，对钢结构厂房的安装质量产生影响。

（一）钢结构厂房安装中基础施工出现的问题

从我国当前钢结构厂房的建设来看，大多数钢结构厂房，都是以的是独立承台基础，而在这个独立承台基础进行施工时，很多因素都会对其产生影响，如果不能很好地把控，将会容易出现质量问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆比如最常见的问题有，在预埋钢立柱的脚螺栓的操作方面，可能会出现精确度不高的问题。而这个问题会直接影响到后期钢结构厂房的安装。一般来说在钢结构厂房安装埋设中，可能出现的问题有：预埋螺栓不垂直，预埋螺栓水平为主不准确以及长度不符合工艺的标准要求等。需要注意的是，埋设的精度如果出现了问题，将会对厂房的建设影响较大，因为一般的钢结构厂房，其建筑面积较大，细小的误差，将会严重影响到钢梁的安装，使得钢结构厂房的质量产生安全隐患。在基础施工过程中，很多因素都会影响到钢结构厂房的建设，因此我们需要加强对基础建设过程中的监控，提纲钢结构厂房的质量。

（二）钢结构厂房安装中钢结构安装阶段中存在的问题

在钢结构厂房安装过程中，存在的问题主要有：立柱安装后，经常会出现钢结构受力不均匀的现象，使得钢结构厂房存在着一定的安全隐患。其原因是垂直度，没有达到施工验收的标准，或者是在安装上层钢梁时，没有完全到位。或者在进行构件的安装时，其安装顺序并没有严格安装设计的要求来进行安装。比如在实际的构件安装过程中，已经将各个构件和小钢珠焊接完成，但是主钢柱却没有焊接，就非常容易出现这样的问题。一般来说在构件的组装过程中，焊接H钢时，不有组装胎架，使得H型钢的高度尺寸等，存在着偏差。这些问题都是钢结构厂房安装中，经常出现的问题[2]。

（三）钢结构厂房安装中，螺栓安装阶段存在的问题

最后在钢结构厂房的安装过程中，螺栓安装环节也是影响钢结构厂房质量的重要环节。如果有效对螺栓进行安装，将会使得钢结构厂房的安装，存在相应的安全隐患。螺栓安装中常见的问题主要有：在安装中露牙的长度，没有达到相应的要求，比如有些露牙的长度，还没有螺母长。或者在螺栓安装过程中，并没有进行完全的弄紧。有些螺栓上的防护贴纸，甚至都没有撕掉。对螺栓的安装也需要进行相应的规定，安装人员也需要在安装过后，进行相应的检查。

三、提高钢结构厂房安装质量的对策建议

从上面的分析中能够看出，虽然钢结构厂房在建设成本、时间以及耐腐蚀性等方面，都具有非常明显的优势，但是如果不能对建设工艺进行严格把关，同样会出现相应的问题。因此我们需要从钢结构厂房安装的实际情况出发，采用相应的策略，来提高钢结构厂房安装的质量。

（一）加强对基础施工阶段的质量控制

首先在钢结构厂房的安装过程中，我们需要加强对基础施工阶段的质量控制。第一我们需要做好施工之前的准备工作。建设安装人员需要对钢结构厂房的设计安装要求，有一个清晰的认识，同时对所需要的材料，以及相关标准进行掌握。第二对安装过程中可能出现的问题，进行及时预防，一旦发现有问题发现，则需要停止整个安装过程在好，并且采取措施，来加强对问题进行解决。从我国当前钢结构厂房安装的实际情况能够看出，大都是厂房在安装过程中，在材料的制定，以及实际安装人员方面，存在着没有完全沟通的现象。

（二）钢结构安装阶段，需要解决的问题

其次在钢结构安装阶段，也需要采取相应的措施，来防止可能存在的问题。第一在钢结构安装构成中，要严格按照要求来进行施工。施工人员需要对安装的顺序，有一个准确的掌握。并且要注意防止螺母松动，提高安装工作的效率与质量。同时需要注意的是，在安装之后还需要对螺栓以及螺母，进行二次检查，防止有螺母或螺栓，出现松动。在钢结构的安装阶段，还需要对立柱、承重柱等的安装精确度进行把握[3]。

总结:随着钢结构厂房在我国越来越多，人们在钢结构的安装过程中，除了要严格按照施工要求进行安装之外，还需要提高安装工作的效率，保证安装工作的质量，促进整体厂房的有效安装。因此要求安装人员，在安装过程中，严格执行操作标准和规范，提高安装工作的准确性。

参考文献:

[1]姚铜宝.钢结构厂房安装过程中的若干问题思考[J].低碳世界,2014(21).

[2]崔斌.钢结构厂房施工防渗漏施工技术措施的思考[J].绿色环保建材,2019,144(02):150-151.

[3]孙庆慈.钢结构厂房安装过程中的几个问题及防治措施[J].中小企业管理与科技(9期):105-105.

论文作者:孙如健

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第20期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b9412ad3ac1dd3cf55662cd.html