# 土木工程施工中边坡支护技术的应用探讨王志国论文_王志国 邢小松 项艳丽 于浩

摘要：随着社会不断发展，从改革开放以来，我国的经济结构正在发生不断的调整和变化，站在工程建设的角度来看，这些进步同时促进了土木工程施工的完善性，但同样产生了安全相关问题。本文从边坡支护的种类和常见问题进行分析，旨在谈论未来的技术发展方向，提升土木工程施工的整体效率。

关键词：土木工程；边坡支护；技术

引言

随着我国经济水平的提高和建筑行业发展，土木工程的数量和规模都在不断增长，而对土木工程的施工质量以及施工安全都提出了更高的要求。而边坡支护技术的合理应用对于提高土木工程结构的稳定性和安全性具有十分重要的意义，同时也是保证施工安全、提高施工质量的技术支撑。因此施工单位必须充分掌握边坡支护中的各项技术应用要点，并根据土木工程的实际情况，综合分析所有的影响因素，合理选择支护技术，在施工中要严格遵守相关的施工工艺要求和操作规范，保证支护结构的稳固性，从而为提高土木工程项目整体的施工质量奠定良好的基础。

1影响边坡支护的因素

在边坡支护施工中，自然环境是首先要应对的难题，因为不同的气候和温度对施工状态而言有不同影响，对支护架构的稳定性造成冲击。例如在多雨天气时，支架受到雨水冲击和侵蚀，会埋下安全隐患。还有地质本身的属性，对边坡支护施工也有极大的影响，例如，地质结构如果不能满足施工要求，其稳定性在施工时将难以得到保证，诱发各类施工事故，从无形中加大了施工难度。另外，除了自然因素，人也是影响边坡支护施工的重要因素。在边坡支护正常施工时，如果缺乏良好的施工方案和工艺基础，就难以对其整体质量做支撑。其次，如果工作人员对施工材料缺乏质量检查，导致不良品流入其中，会造成致命风险。最后，施工人员的整体素质也是边坡支护施工中重要的影响因素，因为缺乏必备的专业技能和责任心很容易埋下安全隐患，降低整体的工程质量。

2边坡支护的种类

2.1锚杆

锚杆多用于土质和岩质边坡，其主要特征是，根据锚固技术，使边坡形成一个连接的整体，固定疏松的土壤和岩石，大大增加了边坡的稳定性，减少了滑坡发生的频率；即使自然条件不利，仍然可以保障施工队伍的安全性。一般来说，锚固技术通常应用于可能存在严重风险的岩土边坡整治中，因为这种技术具有高稳定性。另外，锚固技术在施工完毕后，无需进行精细的养护，这就节省了人力和财力，所有的稳定性能和安全性能都是一步到位，同时也降低了工程整体造价。

2.2抗滑桩

抗滑桩必须深入土质内部，是加固坡体的重要手段，并广泛运用于边坡支护中。一方面可以防止滑坡，另一方面也可以对旁边山土是加主动压力。从受力学来看，抗滑桩被动的承受滑坡所产生的压力，因此也可以称为被动桩，与山体共同形成受力体系。通常情况下，在山坡适当的位置加固一排抗滑桩就可以起到加固作用，不过也需要参照实际情况。例如华体规模较大，抗滑桩需要很大断面，甚至需要两到三排，因此成本比较高。

2.3重力式挡土墙

就目前我国而言，重力式挡土墙是最常见的一种形式，他通过墙体自身的重量来维持土压力稳定，其多由石块筑成，在一些缺少石料的地区，也可以用混凝土块制作成所需形状，以充当材料，甚至墙体可以直接有混凝土浇筑，在局部配备少量钢筋。因为这种土墙形式施工较为简单，并且所用材料不复杂，所以广泛应用。但是挡土墙往往需要耗费许多材料，因为它的承受力和它的面积成正比，所以成本耗费也比较高。

2.4锚杆挡土墙

锚杆挡土墙结构较轻，与重力式挡土墙比较，可以有效节省工程投资，并且可以利用机械化施工，提高劳动效率；同时其在建设时，无需开挖大量基坑，因此安全性能较高。但是由于锚杆挡土墙对施工工艺的要求比较高，并且在施工时需要配套大量的机械设备，而且需要一定的钢材作为建造支撑，因此在推广中有较大难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3边坡支护技术的应用分析

3.1设计环节

想要保证边坡支护技术使用效果，施工范围需要在前期设计时对边坡支护技术使用前对施工场地进行实地勘探。想要确保施工安全、效益、质量，第一，施工企业需要制定符合施工状况的方案，对方案进行审核后，执行监督工作，确保参照相关施工标准顺序由施工人员进行施工；第二，边坡支护施工前期，需要在施工范围区域做好编号标注工作，按照施工方案对打孔位置进行确定，确定无误后对打孔位置进行标注；第三，组织支护工作的拉拔试验，对钉在土层里面的深度进行确认。通常情况，施工单位不进行喇叭试验，执行拉拔试验是由第三方完成的；第四，施工单位对注浆的比例以及配方进行设计是参照土钉支护的实际深度、牢固程度信息的，对注浆的总量进行明确，使用特定的注浆方式对这一项工作进行完成。

3.2挖掘基坑

边坡支护工作的主要内容包括基坑挖掘，对基坑进行挖掘会对土层的实际结构的相对稳定性造成影响，而影响基坑挖掘工作的是施工区域的实际地质状况、当土层结构受到破坏，进行基坑挖掘途中会造成土体发生大面积位置移动或者坍塌情况的发生，鉴于这种情况，在实际基坑挖掘过程中对施工操作的规范性有着较高的要求，施工建设单位根据预先设定的计划分片区进行挖掘作业，保证上一区的基坑完全稳固后才能对下一区进行挖掘工作，进行挖掘施工时，建筑施工范围要在完成相关的挖掘作业之后对支撑建设进行不断巩固落实，实现土层达到稳固性的目的。

3.3地质情况监测

对施工地域地质状况进行实际监测，得出是否具有安全隐患，这就是地质情况进行监测的主要内容，进而给边坡支护施工提供安全稳固的保障。比如：实时对土层的实际稳定性进行控制的时候，借助土质情况监测对土层中发现的不稳定不合理现象进行告知，暂停后续施工。边坡支护施工的基础保障是地质情况监测工作，这些工作可以降低施工时造成的地质风险施工发生的频率，特别是进行挖掘基坑过程中，特别需要重视地质情况的检测。专业监测人员对自身工作应该做到尽职尽责，按照制定的相关制度当出现问题时及时给上级部门进行反馈汇报土质结构的实际状况。以此同时，监测工作人员需要重视土层结构，从其土层角度给施工的后续展开提供数据和参考建议，能有益于施工团队发现问题。及时修改方案或技术。

3.4边坡支护施工的质量把关

土木工程施工时，要保证边坡支护技术的施工建设质量。这是由于边坡支护技术的质量能对土木工程的稳定性造成影响。因此专业技术人员需要对支护设施进行定期保养检查，在天气恶劣的情况下尤其需要仔细检查。在完成支护施工后，也要保留针对性的检测。此外，施工人员对检查记录的数据作为参考，对支护结构的安全方案进行制定。

3.5边坡支护施工的安全管理

土木工程施工时，原则性的问题是安全问题，施工人员需要重视安全规章制度，强化安全意识。建筑安全监管范围需要严格执行规章制度，对存在问题及时改正，对存在安全隐患进行及时消除，减少产生安全风险的问题。

结语

社会的发展越来越迅速，城市化的步伐正在逐年加快，新建筑的需求量也在不断加剧，土木工程施工在其中扮演着重要角色，支撑着城市建设每一环节。在土木工程建设施工中，为了防止安全事故发生，保证施工的效率和进度，边坡支护是重要的保障手段，其建设技术水平则起着决定性作用，关系到整体工程施工的安全和质量。

参考文献

[1]侯新宇.土木工程施工中的边坡支护技术探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2018（34）：179-180.

[2]江文霞，戴卓见，王鑫.土木工程施工中的边坡支护技术探讨[J].中外企业家，2018（13）：74.

论文作者:王志国 邢小松 项艳丽 于浩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年19期

论文发表时间:2019/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3bcc8d702965af705ab81bdf.html