# 铁路通信工程施工质量的控制措施论文_李伟

李 伟

中国铁建国际集团中东区域公司 北京市 1008555

摘要：随着高速铁路的蓬勃发展，铁路通信工程，在高铁施工中起到了不可估量的作用。它不仅承载着铁路通信的工作，更是铁路其他专业系统的一种信息载体，现在越来越多铁路业务和通信技术融合。本文将浅谈铁路通信工程施工质量的控制措施，争取为我国铁路通信工程技术提出更有建设性意见，以推动铁路通信工程技术向前发展。

关键词：铁路通信工程；质量控制；措施

1铁路通信工程质量控制的意义

近年来，我国铁路事业取得了令世界瞩目的成绩，铁路运行的速度不断提升，一方面推动了国家经济的发展，另一方面也为人们的出行提供了更多的便利。但是需要意识到，铁路运行速度提升的同时，也增加了铁路运行的安全问题。不断发生的铁路安全事故，社会公众对铁路运行安全性投入了更多的关注度，铁路部门需要进一步提升铁路运行稳定性与安全性，以此满足人们出行和货物运输的需求。如今的高铁运行速度已经突破350km/h，如果发生安全事故，必将会造成不可想象的后果。所以，必须对铁路运行安全性高度重视。而铁路通信工程的质量、以及通信效率，在铁路系统中扮演着重要的角色，可以对铁路安全性能进行有效衡量。如果铁路通信工程性能足够良好，则可以有效防止铁路事故的发生。所以说，强化铁路通信工程施工质量，一方面可以促进铁路建设水平的提升，另一方面可以对人们的出行提供重要的安全保障。

铁路通信工程做好质量的管控工作，是我国如今的铁路通信工程建设现状所决定的。我国现阶段的铁路通信工程施工缺乏质量意识，常会出现控制措施欠缺等情况。由于工程管理人员质量意识和防范意识比较低，并且受到相关技术因素影响，影响了铁路通信工程施工进度以及施工质量。考虑到铁路通信工程属于一个系统、复杂的工程，各个施工环节、施工内容之间具有密切联系，因此对工程项目的系统性具有较高要求。

而随着信息技术和计算机技术的发展，如今时期的铁路通信工程更加复杂系统。因此，加强质量控制在铁路通信工程施工技术中的分析，有利于对铁路通信工程项目各施工阶段进行全面的监控与管理，切实保证工程施工质量。

2通信工程施工过程中施工质量的影响因素

通信工程施工过程中影响施工质量的因素主要包括以下几点：第一，人为因素对于施工质量的影响。施工人员作为通信工程施工的基础，其专业水平和综合素质直接影响着工程施工整体质量。如果施工人员整体素质相对较低，则不仅会在很大程度上影响施工效率，还有可能导致严重施工质量问题的出现。比如：施工人员不具备对应资质或者在施工操作中随意马虎等。第二，施工工艺因素对于施工质量的影响。在科学技术不断创新发展的影响下，多种新的合成材料的出现以及在通信工程施工中的应用，为通信工程施工方法的多样化发展创造了有利条件。但是目前通信施工现场普遍存在施工方法选择单调的问题，同时在施工过程中，对于施工方法的选择未综合考虑现场的实际特点，进而造成管理漏洞。第三，施工材料与设备因素对于施工质量的影响。从当前通信工程施工情况分析来看，大部分施工单位在施工材料选购以及施工设备管理方面，缺少专门的质量管理和准入制度。仅仅依靠单位系统内部标准完成相关采购与选用工作，从而在一定程度上加大了施工质量风险。

3铁路通信工程的施工技术要点

3.1铁路通信工程施工时的光缆处理

首先在进行铁路通信工程的设计，要求设计人员拥有足够的专业知识。对光缆的特性有着充分的了解，并且对他们的使用条件进行得当恰当的分析。光缆线路的施工对于铁路通信工程有着基础性的作用，同时影响铁路通信工程的后续建设，因此，敷设埋放光缆的位置至关重要，需要遵循提前设计，结合相关专业的设计进行优化光缆敷设位置，避免出现光缆敷设位置留有安全隐患，需要结合现场条件不断地探讨和改进；工作人员应该依据自身经验，对可能出现的情况进行假设，抛出更为合理的方案，保证光缆线路敷设的有效展开。在敷设光缆之前，需要对地质进行测评。考虑到环境的酸碱性，以及对光缆和电缆的保护情况，比如需要张贴有相关的提示让一些道路施工，避开电缆光缆区。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2铁路通信工程的光纤选择以及注意事项

检测光纤的质量、选材是否符合使用条件是光纤选择的重要基础，需根据地区的地形、地质等等分析，对于光纤弯曲半径和承受力以及长度均有所限制，同时，处于特殊地区，对于光缆的弯曲程度更高，一般为外径的十倍以上。再者，光缆需要合乎相关技术规定，符合环保要求，不污染环境，同时还要确保在敷设过程中使得牵引力与张力一致。

4铁路通信工程施工质量控制探究

4.1加强施工人员管理

铁路通信工程施工过程中，一般要组建一个完整的项目部，包含了项目经理、总工程师、副经理、工程部、物机部、财务部、工经部、安质部、综合办公室、试验室、作业班组等在内的多个角色。任何工作的开展都是由人推动的，话句话说，通信工程施工的质量就是由项目上的人员素质决定的。要确保工程的施工质量，必须对项目内的人员进行有效的管理。第一，必须确保每个岗位上的角色是合适的。第二，必须明确每个人的职责，树立每个人的质量意识。第三，对施工人员必须进行系统的培训，使其具备过硬的施工技术。

4.2加强物料、机械工具管理

针对通信工程施工质量控制过程中存在的施工材料与施工设备等方面问题，应该结合实际，从强化施工材料选购和设备管理这一角度出发，保证多种控制措施的顺利落实。首先，为了保证通信工程施工的质量，在施工材料选购阶段需要保证针对性。综合考虑通信工程施工的具体要求，选购与施工设计性能要求相符合的材料。同时，在设备选用方面，禁止盲目追求高性能，以免造成不必要的浪费。其次，在设备应用过程中，需要定期完成设备检修和保养工作，及时发现可能存在的安全隐患问题。最后，建立完善的管理制度，全面推行责任到人，预防出现问题之后各部门相互推脱。只有真正提高对质量控制工作的重视，才能使全体施工人员认识到材料选购和设备管理的重要意义。

4.3明确质量目标，建立质量责任制

在制定铁路通信工程施工目标之后，首先，有必要完善相关的质量责任制。各个施工项目、管理工作等等必须具有明确具体的负责人，将责任落实到个人。其次，建立健全质量衡量标准和检验制度，可以安排专门的责任人，对一些对质量造成影响的环节强化管理。最后，完善培训制度，在对员工展开培训教育时，可以根据实际施工中遇到的问题进行，以此进一步促进施工人员专业技能的提升；如果施工人员不符合相关要求，则将其上岗资质撤销，以免对整体工程质量造成影响。

4.4加强招标与采购管理

要确保铁路通信工程的质量，必须使用质量性能达标的施工材料和设备。因此，在采购施工材料和设备时，可以采取公平的招投标方式，合理选择材料和设备供应商，保证各项材料和设备的质量性能符合施工标准，然后签订供货合同。在合同中应详细规定双方责任和义务，切实保证铁路通信工程的施工质量。而且材料设备进场后，须进行有效的全面检测检验，确保材料设备质量。

4.5做好全程质量控制

在铁路通信工程施工过程中，必须严格控制和管理所有的施工环节、施工工序的质量。特别是一些关键环节，更加需要强化监管力度，进行严格检查，认真全面的验收每一个阶段的施工质量，切实保证工程施工质量。每道工序实施前必须进行有效、全面的技术交底，交底必须符合现场实际、切实可行、图文并茂、全员覆盖，施工过程中实施PDCA制度对施工质量进行有效地控制。

结语

总而言之，铁路通信工程项目的施工质量，对于铁路的运行稳定性与安全性具有直接影响。因此，在工程实际施工过程中，必须采取合适的施工技术，加强对各个施工环节的全方位控制和管理，提高全员的质量意识，将责任意识和防范意识融入到整体工程施工中，切实提升工程施工质量。

参考文献：

[1]郭宝贵.探析铁路通信工程的施工技术要点及质量控制措施[J].居业，2018（11）：113+115.

[2]龙业.质量控制在铁路通信工程施工技术中的分析[J].电子制作，2016（02）：71.

[3]杨惠新.铁路通信工程施工项目的质量控制[J].通讯世界，2015（11）：21-23.

论文作者:李伟

论文发表刊物:《防护工程》2019年16期

论文发表时间:2019/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3be455a8336432fae89f5c79.html