# 模板技术在房建施工中的应用分析论文_尹世伍

中冶天工集团天津有限公司 天津市 300301

摘要：随着我国经济水平的快速提高，推动了我国建筑行业的快速发展，建筑施工技术也逐渐得到了提高。在房建施工过程中，模板技术由于其具有施工质量高、周转次数多的优势，在我国的房建施工中被广泛运用，对于提高利用效率，减少施工工期以及提高我国建筑施工技术具有十分重要的作用。因此，本文通过对模板技术在房建施工中的应用进行分析。

关键词：模板技术 房建施工 应用 分析

伴随着我国经济水平的不断提高，人们对于建筑施工技术有了更高的要求。目前的房建结构建立主要以具有抗震性能、防火性能以及综合性能等为目的，进而出现了模板技术。所谓模板技术，指的是按照混凝土结构和构件的设计要求，依据一定的几何尺寸、规定的位置建造成模型板，在目前的房建施工中占据着一定的施工量。目前我国的模板技术主要有三种形式，分别是永久式、组合式和工具式。由于模板费用占据混凝土结构中的费用约30%，施工量占混凝土施工量的约45%，因此，在房建施工中运用模板技术，需要降低支拆模板的施工量、提高模板的施工频率，进而有效的减少结构工程费用、提高房建工程的整体质量。

一、模板技术在我国房建施工中的应用发展

通过对模板技术的要求、模板体系的发展进行分析：

1.模板技术工程的要求

在进行混凝土结构的施工过程中，为了有效的提高混凝土结构施工的安全、施工工程的质量、工程的施工进度以及降低施工成本，施工模板技术要满足以下四个方面的要求：

（1）明确混凝土结构、构建的尺寸和位置

该部分主要包括了平面标高、截面尺寸、位置以及形状等方面，使其达到工程设计的要求。

（2）确保刚度、强度和稳定性

由于模板具有承受浇筑混凝土的质量、侧压力以及施工负荷等作用，因此，在进行混凝土的振捣、养护、浇筑时，不会导致混凝土构件和结构失出现去平衡或者遭到破坏；塑性变形多，不能承受载荷；结构向机动体系发生转变，导致结构和构件不稳定等现象。

（3）构造简单、方便操作

混凝土结构构造要满足钢筋安装、绑扎以及混凝土进行养护、浇筑的需求。由于构造受力明确，因此，适合进行集中制造，使模板具有机械化、制造工厂化的特点，进而节约原材料。另外，方便灵活的操作方式，有利于加快施工进度、降低劳动强度以及提高工作效率。

（4）模板要严密接缝

如果接缝没有达到要求，那么就要采取安全可靠的方法处理，例如可以使用塑料布、薄铁片或者钉油毡等，有效的保证不出现漏浆情况。

2.房建施工中的模板体系

目前，目前我国的模板技术主要分为三大形式，分别是永久式、组合式和工具式。在20世纪70年代初，主要以钢代木，转变了以往的定型木模板、散拆散支模板；到了80年代，随着高层建筑的日益增多，建筑结构形式由以往的砖混结构转变为现在的浇筑混凝土结构，由于其具有良好的抗震性能、防火性能、综合性能以及工程结构造价低等优点，极大地提高了我国模板技术的快速发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、模板技术在房建施工中的应用

通过对模板体系选择的依据、应用状况进行分析：

1.模板体系选择的依据

由于模板体系的种类非常多，因此，在房建施工过程中对模板体系进行选择时，要根据建筑的实际情况和需要进行选择。不同的模板体系具有不同的优点，因此，在进行模板体系的选择时要遵从以下四个方面的依据：

（1）房建工程的结构特点

进行模板的选择时，首先要考虑是否满足工程结构的使用功能，不仅要确保结构的质量，而且还要达到降低成本、加快施工速度的目的。

（2）房建施工使用的机械设备

房建施工中所使用的机械设备对于模板体系具有限制作用，模板的种类、尺寸大小、重量以及装拆等方面和起重机械有关系。例如组合的钢模采用散拼或者大块、剪力墙运用筒模或者平模，均不同程度的受到机械设备的影响。

（3）组织管理

房建施工组织中设计的主要内容就是选择模板体系，因此，模板体系选择的是否得当，对于整个工程的施工效果具有重要的影响，因此，要引起对此的高度重视。例如，对工期要求严格的工程，可以选择早拆模板体系。

（4）地域环境和房建施工的技术水平

在选择模板体系时，还考虑到工程的所在地域环境。由于建筑业发展迅速，导致部分地区出现较为专业的模板设计部门、单位或者模板生产厂家，促进模板的生产化、专业化、社会化。另外，还受到房建施工技术水平的影响，要充分发挥出房建施工企业的技术优势来选择模板体系。

2.模板体系的应用状况

通过对模板早拆施工工艺、爬升模板以及其他种类的模板技术进行分析：

（1）早拆工艺

经过大量的实践表明，早拆工艺具有周转速度快、投入成本低等优点，被我国各地房建施工所广泛采用。随着模板早拆工艺的不断健全和完善，产生了多种方式，主要有早拆柱头、支承锁板式早拆柱头、斜面自锁式早拆柱头以及组装式早拆柱头等。

（2）爬升模板

所谓爬升模板，指的是将混凝土竖向结构作为支撑点，通过使用爬升设备，以自上而下的方式进行逐层爬升，一种进行混凝土竖向结构施工的技术。其集滑动模板技术与大模板技术的优势于一身，逐渐发展成一种有发展前途的、新型的模板施工工艺。通过对爬升模板技术进行分析研究，主要具有以下三个方面的优势：

①操作流程和大模板技术相似，能够很好的保障混凝土的结构、构件以及各个环节的施工质量；

②其采用自上而下的方式，逐层的进行施工，将第一层模板进行配置之后，到该层楼的施工结束时，就可以将该层模板拆除，不需要进行反复多次的装拆模板工作；

③爬升模板具有滑动模板技术的优点，因此，在进行提升模板过程中，可以直接运用滑动模板设置，不需要运用其他的吊装设备，进而有效的降低工程成本。

（3）其他种类的模板技术

近年来，在我国房建施工中运用比较广泛的除了早拆工艺和爬升模板之外，还有水平模板、墙体模板、竖向柱模板以及夹具式组合清水模板等。不同种类的模板具有各自的优点和缺点，因此，房建工程在施工过程中所选择使用的模板技术，要考虑到工程的施工环境、实际情况和工程需要，有选择性的使用模板技术，有效的发挥出模板技术的最大优势，促进房建施工的顺利进行。

三、结语

总而言之，模板技术是一种具有综合性强、收益高的应用技术，有利于提高施工效率、确保施工质量以及降低施工成本。因此，在房建施工过程中，要根据工程的实际情况选择适宜的模板体系，进而有力的保障施工质量、加快施工进度、实现经济利益的最大化。

参考文献：

[1]欧振伟.建筑工程模板工程施工技术探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2011， 08（11）：9-10

[2]孙华峰.刍议模板技术建筑施工中的应用[J].东方智慧.2012，10（31）：201-204

[3]于志明.试论模板技术在建筑施工中的应用[J].东北电力技术.2006，04（12）：46-47

[4]张新业.模板技术在建筑施工中的应用[J].科技创新与应用.2012，07（04）：198-199

[5]欧阳进文.浅析模板技术在建筑施工中的应用[J].城市建设理论研究（电子版）.2012，01（02）：152-153

论文作者:尹世伍

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c0f8ddb5a68b77f38854af6.html