# 危险品道路运输安全问题分析及对策研究论文_孔燕燕,陈建勋

1.深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 广东省深圳市 518048

2.中国船级社质量认证公司深圳分公司 广东省深圳市 518052

摘要：如今随着危险品运输量的不断攀升，危险品物流事故也在不断发生。运输是危险品物流的重要环节，而由于危险品设施设备和管理机制方面的欠缺，我国危险品运输主要采取道路运输的形式。所以，分析危险品道路运输过程中存在的安全问题并提出相关的建议对危险品物流企业的发展至关重要。基于此，文章首先就危险品道路运输的基本特征及运输要求作以详细介绍，分析了影响危险品道路运输安全的因素，并根据这些影响因素提出了相应的安全运输对策，对提高危险品道路运输企业的安全管理具有重要意义。

关键词：危险品；道路运输；安全问题；解决对策

1危险品道路运输的基本特征及要求

随着化工产业的不断发展和技术的不断进步，危险品的类型也在不断的增加。由于危险品自身性质的不稳定性，所以在对其运输过程中发生事故的概率也比较大。由于各种危险品的性质之间存在着很大的差异，所以在进行危险品运输时，要根据危险品的特殊性质，为其配备合适的运输车辆。在运输硫酸、汽油、柴油等液体危险品时，要使用罐式车型。运输固体危险品时，一般使用卡式车型，路况环境比较好时，使用较大车型；路况环境不好时，使用较小车型。在进行危险品装载时，一定要保证危险品的稳固；危险化学品不能与普通货物混合装运；在遇到特殊路段时，要减速慢行，保证运输安全。

危险品运输企业的车辆必须是危险品专用车辆并且要经过国家专业部门的危险品运输车辆审查、检验，并要配备完善的设施设备和车辆安全标志，颁发运输合格证书之后才能从事危险品承运工作。此外，在进行危险品承运期间不得非法改装危险品运输车辆，要根据国家的相关规定进行危险品运输活动。

2危险品道路运输安全影响因素分析

2.1危险品自身因素

通常易燃液体都是被装在密闭的容器内进行运输的，而运输过程中容器之间如果发生碰撞则极有可能产生容器破损气体泄露事故。遇到明火或者高温容易产生爆炸，在爆炸的同时会产生巨大能量的混合气体，会造成周围设施设备和建筑物的严重破损，并且易造成人员伤亡。

易燃固体、自燃物品和遇水易燃品容易受到外界环境的影响，在遇到高温、撞击和摩擦时，会发生物理和化学变化，固体可能融化为液体；或者在接触到水之后发生燃烧或者爆炸，对周围的建筑物、设施设备等造成破坏，燃烧或者爆炸之后产生的废弃物会破坏周围环境，带来严重的经济损失。

氧化物品自身不易燃烧或爆炸，但是在受到高温或者撞击、摩擦之后易发生火灾和爆炸。毒害品具有强烈的毒害性，人体接触或者摄入少量毒害品就会产生中毒现象，导致人体机理和新陈代谢机能发生变化，甚至导致死亡。

辐射污染是放射性物质的主要危害，其放射过程不易被查觉，人体在受到辐射后基因和染色体会发生突变；同时辐射对环境也会产生很大的影响。

腐蚀品会腐蚀金属和人体，人体在接触或者吸入腐蚀品之后会出现中毒现象；腐蚀品在发生碰撞和摩擦之后极易产生火灾和爆炸。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2人员因素

人在危险品运输过程中起主导作用。在危险品运输过程中，驾驶员是最重要的，企业在选择驾驶员时不仅仅要考察驾驶员的驾驶技术，还要考察驾驶员的综合素质，如在出现事故时的应急处理能力、自控能力等。驾驶员的性别、年龄、专业技能和知识储备等对危险品运输安全会产生直接的影响。

2.3车辆因素

危险品运输车辆是危险化学品运输安全的重要保证，车辆自身的状况和相关技术设施设备的配备直接关系到危险品运输的安全。当车辆自身的状况不好时，会带来严重的运输安全隐患。危险品道路运输面临的主要危险之一就是车辆和设施设备的缺陷，这种缺陷主要分为两种类型，一种是包装破损、缺乏必要的消防设备等固定缺陷；另外一种是轮胎破损、发动机故障等车辆自身的缺陷。危险品自身的特殊性质要求危险品运输车辆在结构、性能和装备方面要符合一些特殊要求。首先，运输危险品的车辆结构必须符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》中的规定，车辆的性能要符合《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》的要求，根据《道路运输车辆技术等级划分和评定要求》中的规定，危险品运输车辆的技术等级要达到一级。

其次，运输车辆的车型必须与所运输的危险化学品的性质、形态及包装相匹配。危险品运输车辆要配备专业的灭火器、遮阳物、泄压阀、压力表等设施设备。此外，不同危险品运输车辆的结构、设备和技术要求也不一样，如运输剧毒和爆炸物品的车辆，要在车辆的两侧和车尾喷涂“毒”、“爆”标志，利用反光带将车辆的轮廓标示出来，还要配备相应的人员防护和施救设备；危险品运输车辆应该安装安全行车记录仪和GPS导航，实现对危险品运输全程的监控，进而降低危险品事故发生的概率和带来的损失。

3加强危险品道路运输安全措施

3.1驾驶员的管理

危险品道路运输的一线工作人员决定了危险品运输的最终质量，所以运输企业在招聘驾驶人员时，要进行严格的筛选。根据《道路危险货物运输管理规定》中规定，驾驶员要通过专业考试合格获得证书之后才能从事危险品道路运输工作，录用之后，企业要根据每个驾驶员的驾驶资历、年龄、危险品运输经验等为每个驾驶员安排合适的运输车型和运输路线。

危险品运输安全管理的关键在于对安全事故的预防，要加大对危险品运输各环节的检查和监督，及时发现安全隐患并迅速处理，从源头上杜绝安全事故的发生。在危险品运输开始之前，企业管理层利用安全检查表可以对驾驶员、装卸工、押运员的工作准备情况进行详细了解。驾驶员也可以根据安全检查表发现自己的准备工作哪里做的不充分，发现自己工作中存在的漏洞和隐患，并及时进行处理，降低事故发生的概率。

3.2危险品道路运输车辆的管理

在出车之前，要检查车辆的发动机是否完好，水箱的水量是否充足，开关是否关紧；检查车辆燃料油、润滑油是否充足；检查车辆的灯光、喇叭、刹车系统、转向、轮胎是否正常；检查行车手续和工具是否完备；检查车辆的安全附件、安全标志是否齐全、清晰、符合国家相关规定。在确保车辆的设施设备都安全之后才能出车。

在车辆行驶过程中，驾驶员要时刻注意观察车辆的仪表情况是否正常，如在行驶途中听到异响、闻到异味应及时停车；车辆的制动系统、转向、灯光等出现故障时，应立即进行维修，不带故障上路。在遇到特殊路况特殊天气时要减速慢行；驾驶员在驾车途中不得出现与押运员交头接耳、抽烟、打电话等行为；除驾驶员和押运员外，车上不得乘坐其他无关人员，驾驶员、押运员不得携带火种或者携带易与所运输危险品发生化学反应的物品；要严格遵守交通规则，严禁酒驾和无证驾驶。行驶时与前车保持一定的车距，按照公路指示标志行驶。

此外，还可以运用物联网技术实现对危险品道路运输的定位、跟踪、监控和管理。通过物联网技术，可以危险品运输的实时数据上传至物联网信息平台，信息平台可以通过对这些数据的分析，及时发现驾驶员的状态是否正常以及车辆性能方面隐藏的故障。

参考文献：

[1]吴金中.危险货物道路运输安全监管体系问题分析及对策研究[J].公路交通科技,2015,12:1-5+23.

[2]陈文彬.浅议危化品道路运输安全管理工作现状、存在问题及对策[J].道路交通管理,2016,10:30-31.

[3]杨意品,曹兴举.危险货物道路运输企业安全检查问题及对策[J].公路交通科技(应用技术版),2015,12:225-227.

论文作者:孔燕燕,陈建勋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第8期

论文发表时间:2017/8/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c15488c85ca29ca813abaec.html