# 新时期农田灌溉水利用率提高策略论文_李霞

庆安县水利勘测设计队 黑龙江省绥化市 152400

摘要：目前我们国家的节水灌溉在当今阶段主要存在的问题都有：农田田间的管理不是特别的合理，平整的程度水平比较低，灌溉技术相比较非常落后等，田间灌溉的效率非常低，而在一些比较偏远的区域，气候环境条件很差的区域，很难及时的进行灌溉。现状生态环境的破坏和气候的变化，水资源的危机存在性和紧迫性，必然采取一系列有效措施和改善现有水资源的利用。也是新世纪加快农业发展，提高科学技术含量，经济腾跃的奋斗目标。

关键词：农田灌溉；水利用率；策略

引言

涉及到农田水分利用率高低问题，而田间作物蒸发水量一般难以再利用，因此，减少并有效地控制农田作物水分散发与损失，是农田节水灌溉应用研究的重要方面。

1灌溉方式分析

1）地面沟畦灌将灌溉区域分为畦或沟，或通过畦灌或灌溉，与田间淹水灌溉相比，地面沟灌可以减少田间水分的积累和蒸发，是一种简单、低成本的节水灌溉方法。然而，有必要控制灌溉量每一次，否则过度灌溉会导致地表径流，导致农田深层土壤渗漏。

2）喷灌可以使灌溉水形成小雨滴，均匀地落到田间作物的叶片和地面上。选择合适的喷灌时间和时间可以减少地表水，减少蒸发蒸腾量。然而，在大风和强光下喷头、雨滴和农作物水滴更容易蒸发。

3）滴灌是小流量局部灌溉的最佳灌溉技术之一。滴灌条件下水与空气的接触面积小，接触时间短，可有效减少农田的蒸发蒸腾。

4）渗灌是地下微灌的一种形式。利用埋设在作物根系主要活性层中的灌溉装置（渗水管），根据作物生长的需水量，定期定量地渗入作物根际土壤，在地表下提供作物水和液体肥料，渗灌对蒸发蒸腾作用有明显的控制作用。与地表灌溉相比，喷灌节水30%-40%，滴灌节水50%-70%，渗灌节水41%左右。由此可见，渗灌在节水效率方面具有明显的优势。采用滴灌和渗灌技术配置农田灌溉水，可使农田蒸散量最小。过去作物生长期灌溉次数减少，灌溉水量每增加一次，地表水的累积时间较长导致农田灌溉水蒸发量大。为了使节水灌溉技术发挥积极作用，。应针对不同种类作物生长期需水量制定科学合理的节水灌溉制度（包括灌溉次数和每次灌水量等），使节水灌溉技术起到积极作用。

2农田灌溉水有效利用系数测算分析方法

2.1技术路线

灌溉水有效利用系数测算主要步骤：样点灌区选择→典型田块选择→典型田块亩均净灌溉用水量观测与计算→样点灌区净、毛灌溉用水总量计算→全县中、小、纯井灌区系数计算→全县系数计算。

2.2主要工作内容

（1）基本资料收集。统计分析当年全县农田灌溉情况，包括作物种植结构、灌溉面积、节水工程建设与投资、管理改革等情况。收集灌区基本信息，包括灌区范围、实灌面积、水利工程设施（水源工程、渠系工程）、作物面积产量、降雨量、工程投入等。

（2）样点灌区选择。在全县灌区基本情况进行综合调研的基础上，分类汇总不同规模与类型灌区的灌溉面积、水源情况、水利工程设施现状等，选择不同规模（大、中、小）、类型（提水、自流引水）、工程状况、水源条件和管理水平，选择12处小型灌区、26处机井灌溉作为典型灌区进行全县农田灌溉水有效利用系数调查测算，构建相对灌溉水有效利用系数测算分析网络。

（3）样点灌区灌溉用水统计。在对样点灌区详细调查的基础上，规范整理样点灌区年度灌溉用水情况。测算样点灌区作物年亩均净灌溉用水量，结合灌区种植灌溉面积计算样点灌区全年净灌溉用水量。如表1所列。

表1某某县样点灌区选择方案及不同规模与类型

灌区数量、灌溉面积与灌溉用水情况

2.3测算分析方法

传统的灌溉水有效利用系数计算通常通过实测得到不同等级典型渠系的渠系水利用系数，加权平均得到灌区干、支、斗、农各级渠道的渠系水利用系数；测量典型农田的田间水分利用系数，采用系数连续乘法求得灌溉水效率。利用系数传统的测量方法存在以下困难和问题：（1）工作量大；

（2）测试条件严格，在实际测量中难以满足；

（3）对测试方法和技术人员要求高；

（4）有效利用系数的代表性差。

通过典型测量获得灌溉水的有效性，为避免传统计算方法中存在的上述困难和问题，满足提高灌溉水有效利用系数计算精度的要求，在总结前人研究成果的基础上，结合实例进行了验证。该灌溉水有效利用系数的计算统一了前后两种计算分析方法，计算分析的首尾法是指对灌区水源地灌溉用水总量的直接测量和统计，通过分析计算得出田间实际灌溉用水量。总灌溉用水量与总灌溉用水量的比值是灌区灌溉水的有效利用系数。计算公式如式（1）：

3提高农田灌溉水利用率的方法

3.1加强农田水利工程的基础建设

农田水利建设与农业生产的发展密切相关，这也关系到中国社会主义新农村的建设，有必要加强农田水利基础设施建设。为此，应以提高农业生产能力为核心的农田水利建设，提高农田水利设施的排灌能力，这将有助于减少洪水灾害。同时，灌区有关管理部门应加强对传统水利体制的改革，摒弃粗放型的农业生产方式，转向优质、高效、高产的集约化模式，从而提高农业生产效率。此外，还要重视防洪工程建设，科学规划洪水形势，合理布局，提高农田水利工程抗涝能力。最后，要增强安全用水意识，采取适当措施，提高用水质量，确保灌区人民的安全用水，提高灌区人民的生活水平。

3.2强化对水灌溉的管理

灌溉用水率的提高与水资源的利用率密切相关，对提高灌区的经济效益起着重要作用。因此，应加强地表水和地下水的优化联合利用确保采补平衡，在此基础上合理开发地下水，但不能利用深水和劣质水来确保灌溉效果。在灌区配水时应采用系统工程的方法，制定科学的配水方案以达到高产低耗的目的。同时，灌区管理者应不断完善各种节水管理制度，向社会普及节水知识，不断提高人们的节水意识，从而达到节水的目的。此外，灌区管理者应采取先进的科学方法监测土壤状况，采取有效措施控制土壤含水量，从而增加产量，节约水资源

3.3建立水灌溉工程

在节水灌溉工程中应采取渠道防渗措施，最大限度地减少水资源的渗漏。在干旱地区或干旱时期，低压管道可以用来减少泄漏和蒸发，从而提高水资源的利用率。在进行灌溉时一般采用薄膜灌溉、微灌或喷灌，不仅保证了灌溉的均匀性，提高了灌溉质量，而且提高了水资源的利用率，灌区管理者应收集和研究有效的管理方法，总结经验教训提高用水效率。

3.4将高培育节水经济作物投入到种植生产当中

节水型经济作物的高产栽培具有品种优良、节水抗旱的特点，在种植生产中的应用，不仅可以改善该地区恶劣的环境，而且可以提高耕地的质量。因此，做好节水型经济作物的栽培工作就显得尤为重要，在种植经济作物时应加强节水栽培技术的运用，以提高经济作物的增产保水能力，实现节水型经济作物的科学规划和高效利用。

结束语

农田灌溉水代表了灌区的实际耗水量，减少无效耗水量提高农业灌溉水生产率是今后农业灌溉水发展的重要方向。

参考文献：

[1]孙红娟.农田灌溉高效用水管理机制研究[J].农技服务，2017，34（20）：119.

[2]夏仁杰.提高农田灌溉水有效利用系数的措施[J].农家参谋，2017（14）：24.

[3]刘亚文，程建敏，王东芳.农田灌溉水有效利用系数测算分析初探[J].治淮，2016（05）：58-59.

论文作者:李霞

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第11期

论文发表时间:2019/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c2e25eccc1e34e261008578.html