# 铝合金门窗渗漏原因分析及处理方法论文_邓智能

广州工程总承包集团有限公司

摘要：铝合金门窗具有硬度高、透光性较强、隔音效果好、抗锈蚀性强等优点，被广泛使用到各类工程建设中。但铝合金门窗在日常使用过程中会出现有不同程度的雨水渗漏问题，给人们的生活带来不便。因而，合金门窗安装中应加以重视，找出其渗漏的原因，对施工的薄弱环节控制好，并采取有效防治措施。

关键词：铝合金门窗；渗漏问题；施工技术；处理措施

随着建筑业的发展，铝合金门窗已成为建筑主要的外围结构，但其雨水渗漏现象对建筑物的质量影响很大。铝合金门窗的渗漏原因很多，如型材选择不合理、安装施工不规范，会影响铝合金门窗的密封性能；预防措施不到位也容易导致渗漏，对其使用效果和寿命造成不利的影响。

1铝合金门窗的渗漏原因分析

1.1型材选择不合理

在门窗设计时如果型材选择不当，型材断面尺寸不足，材质厚度不够都易引起使用问题。有的施工单位还以次充好，使用材质差、硬度低的铝合金型材进行施工。若节点使用平面拼接，拼缝之间就会缝隙较大。窗体的平面刚度不足，框、扇易变形，推拉时出现晃动和抖动现象，进而引起框与墙体间产生裂缝或型材衔接处的变形，降低门窗的密封性能，这样不仅易造成渗漏，而且还会影响其使用功能。此外，在运输、安装过程中，由于受冲击挤压易变形，接头部位会容易产生缝隙。

1.2门窗外框与墙体衔接固定方法不当

铝合金门窗固定的关键是外框与建筑物墙体的衔接，如果方法不当，就会容易引起门窗的松动、变形。引起固定出问题主要有三点：第一，门窗与墙体固定时，外墙材质特点没有考虑周全，对墙面标准砖、空心砖、多孔砖或混凝土墙，都单一地用钢钉、射钉来固定，以致于达不到理想的固定效果。第二，固定件材料的宽度、厚度不符合设计要求，一些固定安装中采用单薄的白铁皮，甚至使用铝板条，固定件的刚度不足，就很容易引起变形。第三，固定点选取的间距过大，固定点过于稀疏。固定点过少容易导致铝合金门窗框固定不牢固，在使用中容易出现固定点松动、变形，进而引起了门窗的渗漏。

1.3门窗框与墙体间空隙的填充不当

在没有特殊设计要求的情况下，通常选用矿棉条或玻璃棉毡条对门窗与墙体空隙进行分层填塞，还有些施工参照钢门窗安装流程，采用了水泥砂浆填充其中的缝隙，以上这些操作填充效果通常都不理想。同时，水泥砂浆还容易腐蚀铝合金型材，造成窗门框变形，影响门窗的防渗漏效果。在外界环境温度的影响下，铝型材质与水泥砂浆连接处容易出现温度裂缝，进而导致渗漏。

1.4门窗框下槛排水孔设计问题

在一些门窗安装施工中，排水孔的设置时，并没有考虑门窗的大小尺寸，习惯性的仅开一个孔，并且孔径大小不足，容易发生堵塞，因而在槽内容易出现积水。特别是对于推拉窗而言，如果槽内积水无法及时排出，在风压推动下，可能会引起内槽翻泡，同时将雨水吹入室内。

1.5铝合金门窗辅材材质不合格

铝门窗使用的型材转角或拼接搭接处虽有用防水垫片，但防水垫片规格偏小或搭接处未采用密封胶密封；或使用的密封材料抗老化时间短，密封胶过期使用或是冒牌假胶；未采用硅酮耐候密封胶，抗变位能力差、易老化等；胶条、毛条下料偏短，造成端头直接漏水；外露钉头钉眼或挤压孔未注胶封堵等。如果使用这些不合格的铝门窗型材都会导致渗漏现象。

2铝合金门窗雨水渗漏的防治措施

2.1 检查材料出厂保证资料，按比例抽查零配件的螺钉、锁、插压条、密封条等装配构件的材质和外观，必须符合相应要求。检查窗的物理机械性能，水密性要求同时向窗以41/m2•min的淋水量降水，连续10min后，检查室内一侧不应有渗、漏水现象。

2.2 土建施工要预留安装必须的洞口尺寸，外框与墙体间隙以25mm为宜。铝合金门窗装入墙体洞口后必须满足规范要求的“横平竖直、与框与洞口应弹性连接牢固、不得将门窗外框直接埋入墙体”。

2.3铝合金窗框安装好后，应用柔性材料将四周缝隙嵌填严实，注胶前要撕去窗框缝隙处的保护膜，再进行窗框四周的注胶。要使用质量好的密封材料，注胶要严密、均匀、平整、光滑。铝合金框上横竖杆件交接处和外露螺钉头，均需注入密封胶，并随时将铝合金门窗表面的胶迹清理干净。

2.4平开铝合金门窗必须安装披水条，推拉铝合金窗应在下框外槽边靠近底部近两端处，分别铣两个长圆形的排水孔，将窗上流下来的雨水引排至室外。

2.5外窗台应比内窗台低一砖，窗台抹出向外的坡度，坡度不小于15°，禁止返坡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

从上述分析可以看出虽然造成渗漏的因素很多，只要从建筑设计、门窗设计、型材选择、现场安装的各个环节入手，减少门窗上的雨水，就能避免雨水进入室内。下面以工程实例对铝合金门窗的安装和防渗漏措施进行分析探讨。

3工程应用

3.1工程概况

本文以某医院教学楼装饰工程为例，工程项目总建筑面积56533.6平方米，其中地上29层，地下2层，建筑主体高度99.68m。1-9层为医疗门诊及办公用房，10-28层为各科病房，总床位855个；地下1、2层为设备用房及车库、人防。本工程均采用铝合金门窗安装。

3.2施工工艺流程

弹线确定安装位置→铝合金门窗披水安装→进行铝合金门窗防腐问题处理→铝合金门窗框安装→铝合金门窗扇安装→玻璃及五金配件→清理。

3.3门窗施工工艺

3.3.1弹线确定安装位置

本工程在进行铝合金门窗安装时采用经纬仪找垂直线，并严格按设计图纸的尺寸、标高及安装的位置进行安装。（1）在最高层找出窗边线，用大线坠将窗边线下引，并在各层门窗口处划线。（2）标记出各层窗位置线。（3）对个别不止的口边应进行剔凿处理。（4）窗的安装标高以楼层＋50cm水平线为标准，往上反量出窗下皮标高，弹线找直。每层若标高相同窗下皮应保持在同一水平线上。

3.3.2铝合金窗披水安装

依据设计图纸要求将披水固定在铝合金窗上，保证位置正确并安装牢固。

3.3.3进行铝合金门窗防腐问题处理

（1）由于该工程在设计中未对铝合金门窗框四周外表面的防腐处理提出相对要求，在工程实施过程中按照以下方式处理：涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。（2）安装铝合金门窗时，采用不锈钢件作为连接铁件，从而避免产生电化学反应。

3.3.4铝合金门、窗框安装

（1）按照设计图纸在洞口上弹出窗的位置线，将相应的窗框立于墙中心线部位，用木楔临时固定，检查并调整窗框的水平线和垂直线符合检评标准后，再将连在框上的镀锌锚固板用射钉枪固定再洞口墙体内，或使用膨胀螺丝及燕尾铁脚固定法进行安装。要求锚固板的间距不应大于500mm。（2）铝合金窗框于洞口的间隙，采用闭孔弹性材料填塞，外表面留5～8mm深槽口，填嵌密封膏。填嵌密封膏前，对框身及墙面进行防污染处理，粘贴防尘胶纸，待密封膏填嵌后揭去防尘胶纸即可。

3.3.5铝合金窗扇安装

铝合金窗扇安装选择在室内外装修基本结束后进行。（1）推拉窗扇安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安人框内滑槽，调整好框与扇的缝隙即可。调整导向轮和调节窗扇在滑道的高度，并使窗扇于边框间平行。（2）平开窗扇安装时，必须保证上、下两个转动部分在同一轴线上。平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃，即先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃安入门窗扇并调整好位置，最后镶嵌密封条及密封胶。

3.3.6玻璃及五金配件安装

玻璃安装时，先核对是否符合设计要求，并检查有无裂痕、暗裂和是否发霉。要求玻璃在裁割时比窗扇内口尺寸小4-6mm，每边嵌入深度不小于8mm。玻璃与扇内侧间隙不宜小于2mm。在玻璃入槽前将槽内杂物清理干净，在窗扇槽内距角端1/4处加放弹性垫块加以定位，起承重、抗震作用。入槽安装时玻璃不能直接接触铝合金型材，用密封条固定，并用胶粘剂粘贴牢固，以免密封条收缩产生缝隙或脱落。最后待油漆、刷浆完成后按产品说明书进行五金配件安装，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确，要安装牢固可靠做好防松措施。

3.3.7清理铝合金窗

铝合金型材表面留的胶痕用天那水清洗；窗框扇在清理过程中不能用酸性或碱性制剂清洗和钢丝刷刷洗，因此选用中性洗涤剂清洗后再用布擦干；玻璃用轻水擦洗干净，对浮尘或杂物全部清除干净。

4结束语

总之，在铝合金门窗安装过程中，要选择好合适的材料，从材料上保证铝合金门窗的防水性能，并严格按规范施工，把好铝合金门窗的加工制造和安装质量关。还要提高专业人员的技术素质和施工管理水平，强化质量意识，加大多种监控力度。

参考文献：

[1] 《住宅装饰工程施工规范》（GB50327－2001）

[2] 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）

[3] 《建筑内部装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

论文作者:邓智能

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c46f5e3726d9ec9071c3e73.html