# 超声血管增强技术应用于外周血管动脉硬化的检测分析论文_欧阳洲

株洲市恺德心血管病医院 湖南株洲 412000

【摘 要】目的：探究超声血管增强技术（VET）应用于外周血管动脉硬化检测的效果。方法：选取2014年12月至2016年2月期间本院收治的280例外周血管动脉硬化患者，采用随机分组方式，将其分为实验组与对照组，各140例。对照组，通过传统二维超声技术检测，实验组，通过超声血管增强技术检测，对比两组患者检测结果。结果：实验组总检出率为97.1%，对照组总检出率为85.7%，实验组明显高于对照组，差异显著，具有统计学意义（P<0.05）。对比图像质量合格率，实验组明显高于对照组，差异具有统计学意义（P<0.05）。结论：外周血管动脉硬化检测时，采用超声血管增强技术，可清晰显示管壁结构和血管腔，减少伪像，提高疾病检出率，为临床诊治提供可靠依据，值得广泛推广。

【关键词】超声血管增强技术；外周血管动脉硬化；检测

为探究超声血管增强技术应用于外周血管动脉硬化检测的效果，本院以280例外周血管动脉硬化患者为对象，分别通过传统二维超声技术和超声血管增强技术进行检测，取得了一定成效，现将相关报道如下：

1一般资料与方法

1.1一般资料

选取2014年12月至2016年2月期间本院收治的280例外周血管动脉硬化患者，采用随机分组方式，将其分为实验组与对照组，各140例。对照组，包括79例男性和61例女性，53岁至85岁为患者年龄区间，（62.3±8.94）岁为患者平均年龄。实验组，包括81例男性和59例女性，55岁至81岁为患者年龄区间，（63.5±7.92）岁为患者平均年龄。两组患者在性别、年龄等方面差异无统计学意义，具有可比性（P>0.05）。

1.2方法

对照组，通过传统二维超声技术进行检测，实验组，通过超声血管增强技术进行检测，具体而言，如下所示：采用Siemens-Acuson-Antares（西门子）彩色多普勒超声诊断系统，联合多种成像模式，例如，Clari-fyVE血管增强及频谱多普勒、二维、彩色等，VF13-5型高频探头，5-13MHz为频率，基于适宜的检查条件下，对血管进行常规扫描，详细观察并记录病灶内部结构、大小和形态，同时，对斑块、血管栓大小、血管内径和内-中膜厚度进行有效测量。科学选择感兴趣区，待彩色与二维血流图像达到最佳状态后，存储图像，并切换至VET模式，以增强血管区域为依据，对级别进行适当调整，一般情况下，为3-4级，针对较小的血管，常以5-6级为标准，待图像满意后，进行存图。

1.3观察指标

对比分析两组患者病变检出率，其中，主要涉及颈动脉硬化斑块、单纯内膜增厚、股总动脉硬化斑块、股浅动脉斑块、腘动脉斑块和胫前动脉血管及狭窄。同时，观察两组图像质量，其中，血管病变清晰显示，图像判断不受影响为优；血管病变欠清晰，图像判断存在些许影响为良；干扰和伪像明显，图像判断受到严重影响为差。优、良为合格，差为不合格。

1.4统计学分析

将本次研究的相关数据录入EXCEL表格中，计数资料用百分比（%）表示，予以卡方（χ2）检验，而计量资料则用均数（ ）表示，予以t检验，以P<0.05作为统计学有意义的标准。

2结果

2.1病变检出率

对比两组患者病变检出率，实验组明显高于对照组，差异显著，具有统计学意义（P<0.05）。如表1所示。

3讨论

超声血管增强技术（ultrasound vascular enhancement technology，VET），是一种新兴检查技术，其以彩色多普勒能量图和二维信息为基点，结合超声血管数字减影效果，采用精确度高的超采样系统实施检测，系统接收组织灰阶信号的同时，可接收红细胞散射及反射信号，通过高速计算机，分析并比较每一个像素，基于两种信号交界处，精确演算减影，在方向延伸的基础上，弱化血流信号，突显血管壁细胞结构[1]。

相较于传统二维超声技术，超声血管增强技术能利用彩色多普勒能量血流数据，强化二维图像质量，致使血管壁和血管腔更加清晰，减少因容积效应所产生伪像。针对高频超声，由于其能够清晰显示斑块情况、股动脉血管壁内中膜、颈动脉等，在动脉硬化诊断中得到广泛应用[2]。然而，针对部分患者，基于不同因素影响下，例如，肥胖，对血管清晰度造成一定程度上的影响，降低诊断正确率，以下肢动脉病变为主，由于血管位置较深，传统二维超声检查易受到影响，频频出现伪像，不易发现细小斑块和内-中膜局部毛糙等病变，导致漏诊[3]。

本次研究以本院于2015年4月至2016年4月期间收治的280例外周血管动脉硬化患者，基于随机分组方式作用下，将其分为实验组与对照组，各140例。对照组，采用传统二维超声技术实施检测，实验组，采用超声血管增强技术实施检测。结果，实验组病变总检出率为97.1%明显高于对照组的85.7%。

综上所述，外周血管动脉硬化检测过程中，采用超声血管增强技术，可实现对管壁结构和血管腔的清晰显示，减少伪像效应，调高病变检出率，具有较高的应用价值，值得广泛推广。

参考文献：

[1]郭卫东，白亚玲，张晓玲，赵刚，徐金生，杨漪.血管回声跟踪技术检测慢性肾脏病患者颈总动脉及桡动脉弹性变化[J].中国超声医学杂志，2011，11：1005-1008.

[2]梁金英，甘作勇.超声血管增强技术检测外周血管动脉硬化的临床价值分析[J].深圳中西医结合杂志，2015，09：67-69+199.

[3]周靓妹，肖沪生.无创检测外周血管的超声新技术[J].中国中西医结合影像学杂志，2015，03：344-346.

论文作者:欧阳洲

论文发表刊物:《航空军医》2016年第13期

论文发表时间:2016/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c4ccfc338123e1c4fd1b1a8.html