# 人防地下室钢筋混凝土结构施工技术论文_李凌宇,孔醇

天津市建筑设计院 天津市 300074

摘要：随着现代城市发展，结合民用建筑修建的战时可用于防空的地下室，是城市开发地下空间，增强城市整体防护能力的主要措施。人防地下室要满足防爆、防毒、防辐射防渗漏等功能，就必须要求其具有特定的坚固性、密闭性。

关键词：人防地下室；钢筋混凝土结构；施工技术

引言

人防地下室是战时防空，平时防灾的重要设施，由防空地下室外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、封堵墙、防护隔墙等组成，其结构的施工质量好坏，将会对人防地下室的正常使用造成一定的影响。文章结合高层住宅楼人防地下室工程实例，对人防地下室钢筋混凝土结构中容易出现质量问题的主要部位，提出了针对性的具体施工技术措施。

1地下室人防建设设计准则

人防建筑设计在地下室工程中发挥着重要作用，其设计准则主要体现在三个方面:第一是与城市建设、小区总体规划相结合的准则，即要对地上与地下建筑进行综合考虑与全面统筹布局。因此，要结合不同的用途来进行科学合理的人防建筑设计，并要考虑到坚固性、经济性以及适用性等要求，以满足居民的日常需求。第二是与国家规范、当地相关标准以及工程实际情况相结合的准则，即在设计前针对工程的总体情况进行全面的了解，包括地下室人防建设工程的规模、建筑的类型与高度、所在场地的地质状况等等，然后遵循国家与当地的相关规范和要求，明确本工程人防建筑的防护类别、抗力等级、拟建规模以及战时功能等等，从而在正式设计阶段针对人防物资、人员掩蔽以及人防电站等各方面要素展开科学合理的设计。在设计的过程中，要注重与专业人员进行有效的沟通、配合与协作，防止存在重复设计的情况，或者避免出现设计缺陷。第三是与防护功能平战转换相结合。在人防地下室工程中，平战转换是可以将其与非人防地下室工程区分开来的重要内容。因此，在设计的过程中，应该要求地下室的布局和人防建筑总体规划相一致，并确认其平时地下室功能与战时地下室功能之间是否可以实现统一。若是不可统一，那么要求人防建筑设计要满足平战功能转换的条件，同时也要具备相关转换途径，以实现人防建筑设计的最优化。

2施工技术措施

2.1梁板体系的底板钢筋绑扎

底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等，在梁板体系中，当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时，板的上层钢筋不应放在梁的主筋上面，应从梁上层主筋下方穿过。

2.2墙板拉结筋设置

地下室墙、板、楼梯、通风井、电缆井等均应在两层钢筋网受力钢筋之间应设置拉结钢筋，拉结筋长度应能拉住最外层受力钢筋，一般拉结钢筋应≥6mm、间距≤500mm,梅花形排列布置，拉结筋的弯钩＞135°，弯钩的平直长度应≥6倍的钢筋直径且≮50mm。

2.3钢筋马凳设置

地下室底板按2m2范围设置一个钢筋马凳，基础承台边、梁边及顶板马凳可适当加密，钢筋马凳应放置在混凝土垫块上，若放置在垫层上时，则应在其腿上焊上止水翼环。

2.4门框和门槛施工

门框下槛筋及门框墙竖向插筋应在底板混凝土浇筑之前绑扎到位，门槛箍筋采用直径≥12mm的闭口型并且箍筋应与底板的下层钢筋连接。箍筋转角处的水平钢筋应锚固在门框墙中并与门框墙插筋绑扎牢。活门槛的下槛梁以暗梁形式设置在底板钢筋内，门槛做成相互平行的两道梁，其水平间距≥70mm，门槛上平同底板建筑面，应在底板混凝土浇筑之前绑扎完成。门框钢筋绑扎应与门框墙体钢筋施工同时进行且先安装门框，后绑扎墙体钢筋。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆门框边箍筋采用闭口，处于竖向水平钢筋外侧并锚入边墙，其配筋的方式和要求与门槛一致，施工时要保证框、槛中钢筋的混凝土保护层厚度。门框上四周应焊接锚固钢筋，锚入门框墙的钢筋骨架中。门槛下混凝土务必要与侧墙一同浇筑好，防止门槛下留空在施工中因搬运材料将门框角钢压弯变形。

2.5门框墙施工

防护密闭门门框墙水平钢筋为受力筋，绑扎时应配置在竖向钢筋的外侧，这点和普通墙体一般水平筋为分布筋设在竖向钢筋内侧不同且门框墙受力筋宜封闭。支模时注意不得使用大模板，门框模板支好后，在浇筑混凝土前，应会同人防专业安装队进行合模校核，主要检查门框的垂直度、水平度，检查门框的支撑体系及模板支撑体系是否独立、可靠，检查门扇安装吊环设置是否符合要求，检查合格后才可以浇筑混凝土。门框采用八字形角钢支撑固定，支撑件要支在混凝土垫层上，不允许支撑在上层钢筋网片上。防护密闭门的门框墙洞口四角的内外侧，每个角应紧贴洞口边45°斜向配置2根直径16mm的构造加强钢筋，其长度≥1000mm；当门框墙墙体厚度＞400mm时，每个角应配置3根直径16mm的斜向构造加强钢筋，其长度≥1000mm。浇筑混凝土过程中，要避免振动棒撞击门框，两侧墙混凝土要对称均匀浇筑，防止侧压力过大，导致门框变形或倾斜。

2.6墙体钢筋绑扎

1）临空墙、防护密闭隔墙、外墙等人防墙体中的纵向钢筋均需双向对锚锚入底板和顶板并满足锚固长度要求。临空墙外侧纵向钢筋应伸到底板下层钢筋处再向防护区内锚固，水平段锚固长度≥35d+墙厚并与底板下层钢筋绑扎牢固。若临空墙在底板下反梁上，梁高或板厚超过1000mm时，可不做35d弯锚。2）临空墙、门框墙、外墙等墙体中的水平钢筋与暗柱、翼缘、端柱等剪力墙边缘构件相遇时，必须将人防墙体的水平钢筋贯通，伸过两端墙后锚固，不得在暗柱、翼缘、端柱中截断、连接或锚固，不得用剪力墙边缘构件的水平钢筋（或箍筋）代替人防墙体的水平钢筋。

2.7对拉螺栓设置

外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。应采用设密闭止水翼环（要求双面满焊）的一次性螺栓，避免在墙体上造成孔洞。拆模后，将墙体内外侧螺栓及堵头垫块割除掉，形成的平凹底面，用膨胀水泥砂浆填平封堵。

3防护单元设计

在地下室人防建筑的防护单元设计中，主要包括四个方面的内容，具体如下:1）单元隔墙设计在人防地下室建设中，其防护单元各主体间应该合理设置密闭性的防护隔墙。在本次项目中，地下室人防建筑的隔墙两侧都应该设置有密闭性的防护门。而在这个方面，染毒区域与清洁区域等相关密闭防护隔墙提出了非常高的要求，即要实施整体浇筑施工，构建起厚度为200mm的钢筋混凝土隔墙。同时，合理使用水泥砂浆，对染毒区域墙面进行均匀涂抹。2）室内出入口设计在这个方面，要严格遵循相关标准规范。比如根据本项目核6级这一等级特征，在出入口设计过程中，要充分考虑是否需要做拐弯设计。若要进行拐弯设计，当弯度达到90°时，则应该计算出内渠道的室内出口临空墙防护厚度最低值和长度最小值。而在本项目的人防建筑中，室内出入口有拐弯设计，且达到了90°，同时设置有钢筋混凝土门，其室内出口的内渠道长度设计为2m，而临空墙钢筋混凝土墙面厚度则设计为250mm。3）单元室内顶板处理设计在人防建筑中的单元室内顶板方面，要求其不可采用抹灰处理方式。因此，要保证单元室内顶板的清洁便利性，则需要对密闭渠道与战时易染毒渠道、防毒通道、消毒区域以及扩散室、滤毒室等等的相关顶板做好有效的清洁与平整处理工作。而在本次项目中，其地下室顶部只是穿过部分的管线，因此需要合理设置其顶板上方管道层。

结语

人防地下室结构在施工过程中较普通地下室具有不同的施工技术要求和施工工艺，经常会出现一些质量问题，影响人防地下室平战时期的使用功能，故此对其结构施工的技术措施进行探讨具有极其重要的作用。

参考文献:

[1]郑建义.浅谈某住宅小区地下室人防工程建筑设计[J].江西建材,2016(5):35.

论文作者:李凌宇,孔醇

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/4/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3ca9be2e3872f794538640d0.html