# 试论水力发电厂设备安全故障及检修策略王辉论文_王辉

摘要：随着我国城市化发展，人们对电的需求越来越大，水力是发电的重要动力，特别是在水利工程迅速发展的今天，水力发电厂对人们的作用也越来越大。但是水力发电厂经常出现机械设备故障等问题，严重影响正常供电，文章重点就水力发电厂设备安全故障及检修策略进行研究分析，以供参考和借鉴。

关键字：水力发电厂；设备故障；检修策略

引言

想要保证水力发电的工作效率，就必须保证水力发电厂机械设备的工作状态。因此，加强水力发电厂的机械设备的检修和维护，是保证机械设备工作效率，实现水力事业发展的基础。对水力发电厂的机械设备进行科学化的检修和维护管理，是实现管理现代化的重要措施，也是现代企业管理的重要手段，是实现设备安全、经济运行的基础措施。

1水力发电厂设备安全故障原因分析

1.1设计制造中存在问题

在水电厂机械设备出现的各种故障中，问题多数出在了机组原始设计、部件选型时由于没有真正认识到设备功能和现场实际的情况，再加上选择材料与规格失误，以及没有详细地对回转部件安装定位点进行计算。此外，在加工时由于部件加工误差大，使得某些部件只能勉强安装运行，需要注意的是这些部件故障问题，只可以在运行中发现，需检修过程中才能得到解决。

1.2不重视机械设备的检修和维护

当前国内的一些水电厂存在普遍的问题就是忽视机组主设备的设备管理，因企业管理存在问题，在日常的生产经营管理中，忽视主设备的运行状况，没有重视主设备的机械部件设计安装以及检修工作的质量，一旦主设备发生机械部件故障则损失巨大。

1.3主设备机械部件检修存在问题

造成主设备机械部件检修质量问题的主要原因，一是选用了质量不良的备品备件，机组的很多故障，由于易损件在机组设计使用寿命期内受损或异常引起，通常是采用备品备件直接更换，若是选用了质量不良的备件，机组的检修质量就得不到保证；二是缺乏专业的技术人员与质量检验相关的试验设备，机组的检修所需专业人员较多，但是在一些水电厂中，没有专业技术人员的培养的条件和能力，机组设备改造采用新工艺与新材料以后，相关的检修队伍对熟悉新工艺和新设备需要一定时间，检修人员的专业能力达不到检修作业要求，导致检修质量下降。

2水力发电厂设备故障的检修策略

2.1事后维修

事后维修又称之为改正性维修，是工业革命以来比较流行的机械设备维修方法，主要用于在机械设备出现障碍以致无法正常运转的情况下。但是在我国水力发电厂的规模变得越来越大，机械设备生产越来越强调连续性作业的形势下，使得事后维修无法适应这种工作方式，同时事后维修无法对正在运行的机械设备进行维修，也无法对机械设备进行常规检查，导致机械设备出现故障时经常会威胁工作人员的生命安全。但是机械设备一旦出现故障，就必须运用事后维修的手段。

2.2预防性维修

2.2.1定期检修

定期检修就是根据机械的工作情况定期对机械设备进行日常检修，保证机械设备运行正常。在我国开始水力发电以来，就已经使用定期检修，目前仍然是我国水力发电厂进行机械日常检修的重要手段。

2.2.2主动检修

主动检修主要是对水力发电厂的机械设备进行主动分析，研究机械设备故障出现的原因，并找出合适的办法来解决这种故障，实现延长机械设备使用寿命目的，节省水力发电厂的开支，实现更好的经济效益，主动检修是一种比较经济实惠的检修手段。

2.2.3以可靠性为中心的检修

以可靠性为中心的检修兴起于美国，该方法可以利用最低费用实现机械设备最可靠的检修，实现机械设备的可靠性是该检修手段的中心任务，目前我国水力发电厂机械设备的检修应该大力借鉴这种检修方式，实现设备检修的低投入高回报。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.4以寿命周期评估为基础的检修

以寿命周期费用评估为基础的检修是对机械设备在全部生命周期所需费用进行分析，通过分析得出相关数据，然后采用最科学有效的检修手段。如果水力发电厂机械设备维修所需的费用超过机械设备的净值时就应该对当前的检修方案进行修改，同时如果机械设备的经济寿命周期过小，就需要对检修方案进行调整，可以采用淘汰设备的手段或者购买新的设备。

2.2.5状态检修

状态检修就以当前的状况为基本依据，对机械设备可能发生的故障进行预测，并选择最佳的维修手段，状态检修需要借助一些先进的监测技术才能对隐患进行准的确预测，对隐患发生的可能时间和严重程度进行科学判断。状态检修是我国目前水力发电厂比较流行的检修手段，对机械设备检修具有很大的作用。因为状态检修可以对水力发电厂的机械设备进行全方位的监控，从全局角度考虑机械设备的可行性、安全性等重要因素。状态检修可以提供检修报告，在机械发生故障前就解决了可能发生的隐患，为机械设备的正常运行提供了保证，提供了水力发电厂的生产率，同时也极大地减少了机械设备检修费用。

2.3检修方法的选择

水力发电厂机械设备的具体检修方法的选择要综合考虑水力发电厂的机械设备特点来定，以求选择最安全合理、最节省成本方法。目前在我国水力发电厂的机械设备检修主要是以定期检修和状态检修为主，同时还兼顾使用其他检修手段。虽然状态检修具有很大科学性，但是由于状态检修对技术要求太高、需要大笔的资金投入，所以要实现很好的状态检修还需要一定的时间。

3水力发电厂设备的维护管理

3.1做好机械设备修前准备工作

要想做好机械设备检修工作必须，首先做到修前的准备工作。修前准备工作主要包括查阅设备的记录档案和编制检修计划，查阅设备的记录档案主要是机械设备的缺陷记录、事故和障碍异常记录与报告等，技术档案主要有设备出厂试验与交接验收时的报告和历次大小修记录和报告等，通过这些信息可了解机械检修项目和内容。编制检修计划主要是对施工人员进行分组、制定特殊项目的施工方案、现场防火措施、备件和材料明细表等，好的规划是确保工作正常进行的最大保障，同时检修计划并不是固定不变的，而是根据检修的具体进行改变，确保检修工作顺利进行，争取尽早完成检修任务。

3.2加强设备外围环境的控制和管理

设备外围环境的控制和管理就是对发电厂的机组设备周围的外部条件进行控制和管理，如温度、湿度、水位、噪音等，保证这些因素对机械设备的使用影响不大，确保机械设备在良好的工作环境中作业，杜绝客观因素的负面影响，加强设备外围环境的控制和管理对发电厂设备保护和安全稳定运行有着十分积极和重要作用。

3.3定期对检修人员进行培训

目前我国水电厂的工作人员理论水平普遍较高，但实践能力普遍较弱，而水电厂往往从业人员理论和实践能力要求很高，每个工作人员都要负责多项工作，所以为了实现员工较好地胜任工作，需要定期对检修人员进行培训。培训的方式多种多样，例如可以采用办培训班的形式，请专业教师来对技术人员进行专业理论知识培训增强其技术理论水平；还可以派遣员工去实际参与检修工作，并利用老师傅“传、帮、带”的作用来帮助其他技术人员迅速提高专业技能。

结束语

综上所述，企业管理人员和工作人员必须重视设备的检测维护工作，实现设备的安全高效运行，保证生产的高效性，才能实现企业迅猛发展。随着水利事业的发展，设备检修和维护工作也越来越重要，对设备的检修维护工作的研究还有必要更加深入。

参考文献：

[1]丘冬芳.探讨水力发电机常见故障[J].科技风,2017(11):195+218.

[2]侯赛,杨军,李震.降低发变组设备故障发生率[J].水利建设与管理,2014,34(05):77-80+84.

[3]永田和范,林焕森.无人值班水电厂的设备诊断系统——计算机在运行状态监视和故障诊断上应用[J].水电厂自动化,1994(01):40-46.

论文作者:王辉

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cb8e54bb5b345a0390b2ce6.html