# TCT5010内爬塔式起重机在Skylar论文_殷宪花,尹夫学,张成文

中国二十冶集团有限公司海外工程技术分公司 上海市 201900

摘要：结合Skylar Meridian公寓楼项目实际情况并通过方案比选之后，本工程选择采用1台TCT5010内爬塔机。根据本工程和塔机的特点，制定了塔式起重机基础的设计、塔机的安装、爬升、拆除方案及各项经济和技术措施，既提高效益又保证了施工工期。

关键词：高层建筑；内爬式起重机；安装；爬升；拆除顺序

1、工程概况

Skylar Meridian项目精装修公寓住宅项目位于柬埔寨国首都金边市区，总建筑高度为105.25m，总建筑面积为28187㎡，地下一层，地上29层，1～7层为停车库，8～28层为住宅，29层为游泳池，整体建筑结构形式为框架剪力墙结构，塔楼的平面尺寸35m*24m。

2、本工程特点及内爬塔吊施工难点分析

本工程地块呈长方形，长35米，宽24米。场地东侧5m为高度9米的住宅；场地西侧8m为一栋14层公寓住宅楼，高度在50米左右；场地北侧8m有一栋新建公寓住宅楼，目前高度在40米左右；紧挨场地南侧为三栋4层别墅住宅，高度为24米。

由于本工程处于居民区且场地狭窄，空间有限，为了塔吊垂直运输方便、安全和经济，本工程塔吊垂直运输考虑采用TCT5010-4G型号内爬式塔吊，主体高度30米，起重臂长25米，最大起重量5t，最小起重量2t，额定起重力矩为630kN•m。臂、拉杆等组成,塔机身节11节， 其L24A1标准节2节，L24A2标准节3节, L24N4内爬节4节, L24N3内爬加强节1节，内爬加强节安装在第4节。内爬装置由上、中、下内爬框架、内爬框承重梁、楔块、油缸支架及顶升机构组件等组成。塔吊安装在建筑物货运电梯井道内，内爬塔吊平面布置图详见图1,以圆心半径25米均可覆盖整个施工现场。

本工程内爬塔吊施工难点主要是以及几个方面：①由于内爬操作空间小，井道净尺寸为2550mm*2150mm，因此塔吊顶升框架的安装施工较困难；②起重机的独立高度较低，导致施工效率低，塔吊爬升过程需要精心的组织，③由于内爬塔吊的拆除需利用屋面吊拆卸，且塔吊部件解体后运输难度较大。

3、本工程内爬塔吊施工技术详解

内爬塔吊施工工艺大致为以下4个阶段：（1）塔吊基础设计施工； （2）塔吊安装；（3）塔吊爬升；（4）塔吊拆除。

3.1塔吊基础设计施工

内爬式塔吊通常被安装在主体结构内部，因此内爬式塔吊的安装是贯穿于建筑物主体结构整个施工过程，一般在地下室施工时就要安装，因此塔吊的基础设计是其安装前的首要工作。结合本项目特点，本工程采用其基础承台作为塔吊基础，不仅节省了费用，而且对保证工期奠定了基础。

3.2塔吊安装

根据现场的工况分析计算和塔吊施工进度计划的安排，采用1台7.5t汽车吊调运塔吊内爬托架至施工现场，1台50T汽车吊安装塔吊。

内爬式塔吊安装流程如下：塔吊部件现场就位→复核基础节中心、标高→预埋支腿→安装内爬顶升节→检查基节水平、垂直度→安装普通加强节→检查合格→安装第一道内爬支撑框架→检查合格→安装内爬加强节→检查合格→安装第二道内爬支撑框架→检查合格→安装标准节→安装回转总成→安装平衡臂总成→安装司机室→安装起重臂总成→安装配重平衡→起升钢丝绳缠绕→电器设备调试→试运行→安全装置调试、检验合格→现场检验→专业验收。

由于起重机的起重高度为30m，去掉锚固距离10m，可利用的距离为20m，每隔一层就需要提升一次，大大延误了工期。为了提高塔机的使用效率，经过反复计算校核后，增加塔机标准节强度，将起重机独立高度提升5m，由原来的30m提升到了35m。按照标准层3.3m计算，可以每隔两层提升一次，降低了爬升次数，总共提升9次，比之前减少了3次,降低了塔机的爬升成本，大大提高了经济效益。

3.3塔吊爬升

内爬塔机则由坐设在已浇注的混凝土墙上的支撑钢梁夹持，通过混凝土墙体向下传递荷载，因此对于内爬塔吊的爬升，其支撑钢梁尤为重要，根据设计计算需3道支撑钢梁，其中1道为周转用，标准层夹持高度设置为3.3m（标准层层高）*3=9.9m。塔机爬升过程中由每2道梁和箱型的附着框相交形成井子形，并作为外围护，螺栓链接。通过受力计算，塔吊的支撑钢梁具体制作尺寸如图2所示：

3.4塔吊拆除

内爬塔机的拆除工作

TCT5010塔机拆除中单部件最大重量为回转总成3.8吨，现场可以将塔机降到距拆除楼面高3米的高度，塔顶为最高处，相对楼面高度为7.3米；且根据现场平面图及塔机位置，塔机中心距西侧外墙的距离为13米。该工程采用WQ6屋面起重机进行塔机的拆卸。

（1）拆塔程序如下:放下钓钩，拆下起重钢丝绳固定端，钢丝绳收回卷筒并固定绳头→起重小车收回至起重机根部固定，变幅钢丝绳收回卷筒并固定绳头→将塔机平衡臂旋转到拆卸区域，拆下2平衡重(1.2T 和1.7T)→将塔机起重臂旋转到拆卸区域，拆卸臂节4+7→拆卸臂节3→拆卸臂节1→将塔机平衡臂旋转到拆卸区域，拆下最后一块平衡重→拆卸起升机构及附件（电阻箱、起升电控柜、电缆）→拆卸平衡臂→拆卸司机室（及平台）→拆卸回转机构总成→拆除塔身→拆除塔机部件后按要求分解运离现场。塔机具体拆除示意如图4所示：

（2）具体拆除步骤为

1) 拆除起升钢丝绳

起升钢丝绳的拆卸与穿绕步骤相反（参考图4），用变幅机构将载重小车开至距起重臂臂尖0.5米处并放下吊钩至地面准备好的临时支架上,使起升钢丝绳不受力。用2个压板将起升钢丝绳固定在载重小车上，之后在从防扭装置上拆下楔形接头。缓慢动起重机构提起吊钩至地面约1m处，用变幅机构将载重小车开至起重臂臂根，放下吊钩将其固定在临时支架上。拆除起升钢丝绳与楔形接头的连接，然后松开压板。缓慢启动起升机构，依次从吊钩和载重小车的滑轮组及起重臂导向还轮，起重量限制器滑轮拆除起升钢丝绳，最后将其收至起升机构，固定好绳头。

2) 拆除变幅钢丝绳，

按变幅钢丝绳穿绕步骤相反顺序拆除变幅钢丝绳，缓慢启动变幅机构，将变幅钢丝绳收回到变幅机构卷筒，固定好绳头。

3) 拆卸平衡臂配重

将平衡臂回转至拆卸区域，按装配重的相反顺序，将各块配重依次卸下（1.2t 1.7t各1块），留1块重2.1t 平衡重。

4) 拆除起重臂

将起重臂回转至拆卸区域。

将吊绳固定在臂节4的根部和臂节7的臂尖，用屋面起重机轻轻提起臂节4和臂节7，拆除臂节3和臂节4之间的连接销，将臂节4和臂节7直接降至地面并转场。同样将吊绳固定在臂节3两端，屋面起重机轻轻提起臂节3，拆除臂节1和臂节3之间的连接销，将臂节3直接降至地面并转场。

吊绳固定在臂节1两端，屋面起重机轻轻提起臂节1，拆除臂节1和塔尖之间的连接销，将臂节1直接降至地面并转场。

5) 平衡臂的拆卸

拆除起重臂后，仍可在驾驶室操作回转，使平衡臂回转至拆卸区域。

切断主电源，拆除电阻箱和起升柜上所有余下电缆，电阻箱和起升柜可单独拆卸，单独吊装至地面；将最后一块配重块吊下，将起升机构拆卸单独拆下，以减轻平衡臂重量，然后通过平衡臂上的四个安装吊耳吊起平衡臂，使平衡臂拉杆处于放松状态，拆下拉杆连接销轴。然后拆掉平衡臂与塔头的连接，将平衡臂放至地面。

6) 拆卸司机室

断开驾驶室与相邻的组件之间的所有电缆连接，缓慢拆下驾驶室，注意避免驾驶室玻璃破碎。

7) 拆卸回转总成

将回转总成的工作平台、护栏等附件全部分解拆散转移，回转机构也可以拆卸。再将回转总成下支座和标准节连接销轴拆除，缓慢吊起回转总成，缓慢放置地面转场。

8) 拆卸塔身及内爬框

4 结束语

通过对skylar meridian项目内爬式塔机的技术应用研究，本工程内爬塔机基础直接利用基础承台作为塔机基础，可节约费用。安装使用之前通过对其优化之后，不仅克服项目施工场地狭小和工期紧张问题，而且经济和社会效益显著提高，可供类似工程参考。

参考文献：

[1]上海市建工设计研究院有限公司，上海市第四建筑有限公司JGJ196-2010建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程［s］P 北京: 中国建筑工业出版社,2010.

[2]中冶集团建筑研究总院JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程［S］O 北京: 中国建筑工业出版社，2002.

[3]张肇庆，吴建青，郭华法等L 内爬式塔式起重机高空拆除及换塔施工技术[J]施工技术，2014(09):86-90.

[4]叶浩文,汪许林.广州珠江新城西塔大型动臂式塔式起重机爬升工艺研究[J].施工技术,2009(12):18-20.

论文作者:殷宪花,尹夫学,张成文

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cba81075249f5df67313781.html