# 遥感制图在地图制图中的应用探析论文_杨燕

青海省地理空间和自然资源大数据中心 青海省地理空间信息技术与应用重点实验室 青海西宁 810001

摘要：时代的进步，科技的发展推动我国快速进入现代化发展阶段，各行业迎来新的发展机遇。地图应用越来越广泛，只有全面确保测绘精准，才能满足各项业务需求。随着技术的不断发展，新兴测绘技术也应用到了测绘工作中，体现了强大的优势。

关键词：遥感制图；地图制图；应用

引言

我国经济建设的快速发展使很多先进科研技术运用到各行业中，使其发展更为迅速。现如今，遥感技术的应用和推广为人们的生活提供了极大的便利，其有着动态化、快速化和准确化的特点，受到了人们的普遍认可。在地图制图中，遥感技术的应有提高了制图的技术水平，是制图工作中不可缺少的重要部分。

1遥感技术概念及其应用发展

遥感技术Rs．指的是远离目标物．通过遥感平台与遥感器接受物体电磁波，并将数据传输回地面．通过详细数据处理与分析．最终服务于用户。一般情况下。将这种接受信息、分析信息、处理信息、应用信息全过程称作是遥感技术。遥感技术资源比较丰富．而且．获得信息周期短、空间分辨率高。因其各种优势，遥感技术在环境监测、气象预报、资源规划与利用等方面得到广泛应用。现阶段，国内外充分利用遥感技术分析与监测地理资源信息．并准确预测发展形式．为各项管理工作提供客观数据。

2地理信息获取中遥感技术应用优势

1.地理信息调查中遥感技术的应用，地理信息是一个国家的整体情况，需要全面进行测绘，才能充分体现整体情况。地理信息调查非常重要，主要是指在实际土地利用基础上，利用航空或卫星影像技术，以实测为依据，对土地情况进行调研分析，并对一定范围土地利用情况进行全面的数据更新，全面实现对土地资源的客观调查。通过所得到的数据情况，有效完善地图制图信息和影像，通过图像与数据一致性反映土地资源情况，实现更好的管理目标。当前，我国土地调查全面使用了先进的技术，通过遥感技术全面获得当地的影像资料，现场和野外作业相结合，对获取的信息进行数据整理与分析。2.地理信息规划与勘测中遥感技术应用，地理信息规划是一项复杂的工作，任何一个环节都包含大量的数据，各项数据反映的都是重要的信息，比如土地资源位置、资源价值、资源数量等，要全面掌握这些信息，才能更好地体现土地情况。为了保证地图精准，则需要全面做好事前的准备，进行地图制图前，要对各项数据来源进行核对，保证数据分析工作顺利开展。通过有效的数据核对，全面确保土地规划更加客观、全面，保证规划的质量，数据是否精准，直接影响到土地规划的质量。通过使用现代化的遥感技术，能够快速的获得土地资源信息，使信息更加合理精准，利用计算机系统对各项数据进行处理，进一步分析与评估土地资源利用情况，建立可持续利用的数据库。

3遥感制图在地图制图中的具体应用

3.1制作数字正射影像图

现阶段．作为一项重要的4D产品--数字正射影像图技术，已经逐步实现并得到快速发展。随着遥感处理软件的逐渐成熟与发展，数字正射影像图的制作变得非常简单。一般睛况下。可以将数字正射影像图的制图模式分为两种类型。第一，单模型，在这种制图模型下，先建立单个的DEM模型．然后通过单影像方式制作数字正射影像模型．或者说通过多影像方式制作数字正射影像模型。最后通过镶嵌环节，完成多影像拼接．最终形成正射影像。第二．多模型方式。结合图幅范围或者所需要的具体范围．直接生成立体模型，然后通过必要的编辑工作以及匹配处理建立相应范围最后图幅范围内的正射影像正式生成。不管采用上述何种方式的模式．都必须在制图全过程中贯穿质量控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2遥感影像地图

传统的手绘制图方式因工作量大，内容繁琐而逐渐被遥感制图所取代，我国的遥感制图应用相对较晚，在上世纪的70年代，地图的绘制应用中加入了遥感影像技术，通过新技术的加入，使地图绘制工作更加简便易操作，也提高了绘图的质量，很多专题信息和地理信息中使用了影响制图的方式对信息的标注和说明都有了更好的效果，能够更好更真实的反映出地图中的各种复杂多变的信息。然而遥感影像地图不同于正射影像图，其各自都有着不同的特点。遥感影像图主要是使绘制出的图形更加直观化，通过影响的反映来体现出所绘制图形图像的信息，这也是遥感影像图独特的绘图特点。其包含了遥感影响信息的主要优点和地图优点的结合，所以其应用的质量有了很大的改善和提高。不仅有着内容多、真实性强的特点，还使表现出的内容更加客观，在增加了信息量的同时，对于细节的展示也有着非常好的效果。

3.3变化检测提取

基于像元的变化检测方法是直接对遥感影像灰度值进行分析处理，该方法容易实现，可以更好地保留遥感影像的真实变化信息，快速有效地提取地震滑坡信息。因此选取最为实用的3种变化检测方法，即差值法、比值法和变化向量分析法对震前震后遥感影像进行变化信息提取。差值法和比值法在实现原理上十分相似，通过将配准后的两时相影像上各波段的对应像元值相减或相除，构造差异影像，并通过OTSU自动阈值算法计算出变化阈值，来提取变化区域，使用两种方法分别在红绿蓝三波段进行变化提取。

3.4卫星影像辅助制图

卫星影像还能对图形的不足进行辅助生成，能够全面的获取各类影像，技术操作人员需要全面根据应用的实际场景，进行条件下载，得到能够使用的相关影像，通过对不同资源的处理，生成各种实用性更强的地图。如制作小比例地图时，只需下载CCD影像就能够满足应用需要，而不需下载HR等大的影像图。根据实际效果情况，如CCD影像达不到标准，再进行HR影像下载。有效的选择性下载，能够节省大量的时间，保证了制图的成本。处理影像也是一个主要的环节，根据使用要求，把CCD影像处理成不同波段彩色图，合成图像后，能够纠正图像比例大小，产生出精度更高的影像。如果通过纠正还达不到利用要求，还需要用PS等软件进行锐化、调化处理，使不同的信息有不同的呈现方式，全面满足实际需要，有效处理好投影变换。普通地图出版对精度要求并不高。

3.5制作三维遥感影像图

数字高程模型以及遥感影像技术是三维地貌影像制作的重要数据．将其进行几何配准，这对于保障地图投影与坐标统一有非常重要的作用现阶段．大部分的遥感处理软件与GIS软件都可以生成三维地貌影像图操作人员需要明确三维影像图制作目的，结合图形学以及计算机相关基本原理，生成三维影像图所需要的目标点、视角、光照模型、景深高程等因子。生成三维场景需要结合数字高程模型以及计算机生成．通过遥感影像填色然后生产三维影像图。

结语

综上所述，遥感制图在地图制图中的应用越来越广泛，只有全面掌握遥感技术，才能在实践中良好运用，以技术为依托，全面做好数字正射影像图、遥感影像地图、三维遥感影像图等，有力的服务各行各业地图需求，推动经济快速发展。

参考文献：

[1]司连法，吴川.遥感影像辅助地图制图的研究和应用[J].测绘通报，2011（03）：49-51．

[2]王建敏，等.遥感制图技术的现状与趋势探讨[J].矿山测量，2017（01）：38-40，62．

[3]丁莉东.测绘新技术在土地规划与管理中的应用[J].安徽农业科学，2010（24）：13432-13433.

[4]刘旭.第二次全国土地调查土地利用现状数据缩编项目成果质量检查与评定的探讨[J].测绘与空间地理信息，2011（04）：260264．

[5]方碧云.利用卫星影像实现GIS电子地图的制作和快速更新[J].城市勘测，2008，（5）：93-96.

[6]王玲兰.数字正射影像图建库的思考[J].山西建筑，2004，3（1）：134-135.

论文作者:杨燕

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cbd87ab74f7d9009dc05463.html