# 风景园林工程的细部处理及质量控制论文_谢晓琳

谢晓琳

身份证号码：650106198210012327

摘要：在近些年来，我国的城市风景园林工程的建设取得了较大的发展。现代的风景园林工程正向着形式更多样、功能更加齐全、综合性更强地方向发展。在社会不断发展的同时，人们也就越来越关注风景园林工程的细节问题的处理效果及其质量。本文主要对风景园林工程的细部处理及质量的控制进行简要的分析概述。

关键词：风景园林工程；细部处理；质量控制

前 言

在我国建筑业不断发展的同时，其附属风景园林工程也越来越受到人们地重视。我国的风景园林工程尚还存在着不少的问题，其主要体现在细部的处理机质量的控制方面。在风景园林工程的建设过程中，若要提高整体工程的质量，主要在于做好细部的处理及其质量的控制。

一、风景园林工程细部处理的作用及主要原则

1、风景园林工程细部处理的作用

（1）景观细部处理可提高项目的观赏性。良好的景观能给人带来美的享受和感染，做到既可远观又可近赏；完美的细部可提升观赏的层次，增加观赏的内涵，能更直接地把园林景观所蕴涵的文化性、历史性、地方性、民族性、时代性及美学特征体现出来，让人身临其境而获得美的享受、愉悦身心。

（2）景观细部处理可提高项目的实用性以人为本的实用性理念，在园林景观细部上也可充分体现。以人的尺度和视觉距离，真正接触的园林景观空间多数都离不开细部的处理。所以，从这个角度上来说，与人发生最直接关系的园林景观，就是近在咫尺的细部。细部处理好了，可以提高园林景观使用的安全性、舒适性和实用性，如台阶的高度和宽度、栏杆扶手的收口、园路排水口的设置、灯光照明的色温和照度等，让人在使用园林景观设施时，感觉方便、安全、舒适，乐在其中，流连忘返。

2、风景园林工程细部处理的主要原则

（1）艺术性原则

风景园林工程是由人为的艺术加工和工程措施而成。风景园林的美源于自然而高于自然，是自然景观和人文景观的有机统一。在园林美学中，细部处理的作用并不只是附加在风景园林建筑表面的装饰成分，而是与园林建筑本身是不可分割的。细部处理在满足功能的前提下，应充分的体现出它的艺术性，追求最大的美感，为求达到高品位的要求。

（2）动静结合原则

在风景园林工程中，为满足人们不同的需求，因此，在园林中布置了不同的设施，从而形成动态活动区和静态活动区。动态活动区满足游乐、健身、休闲、科普教育的等要求，但在地面处理上必须要平坦防滑，在空间布局上，应分别布置在私密空间与开放空间，达到动静结合、虚实对比，能达到人们在不同程度上的需求；而静态活动区，却让人们游憩在景色优美和安静的园林中，有助于消除长时间工作带来的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复，应考虑设置一些树荫、户外遮顶、开敞的空间、廊道等作为休息空间。

（3）因地制宜的原则

风景园林工程的地域性比较强，应该结合当地的人文地理、风俗习惯来设计。如山水的布局、植物的种植、亭廊的构建等等，无不根据光照、气候、地理条件等影响因素，营造舒适宜人的理想环境。因此，根据现场情况变化与当地地形地貌、水文地质、乡土植物等自然条件，在工程施工过程中，应选择适合当地市场情况的石材，降低工程造价，而根据适地适树的原则，尽量选择乡土树种，降低成本与种植难度，也便于后期养护管理。

二、风景园林工程细部处理分析

纵观整个风景园林施工活动的组成部分，不难看出，风景园林景观建筑所占的工程量比重最大，其包含的内容和项目也最多，包括了常见的假山、水池、亭台、花园及栏杆等。做好这些风景景观建筑的细部处理对于确保园林工程整体的质量有着十分重要的意义。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、压顶。一般在花基和景观墙以及水池施工设计过程中，需要进行压顶处理。压顶的形式多为弧形和直线型。从材料上来讲可以为木质的、花岗岩的也可以是混凝土的。在压顶的过程中，细部处理过程十分重要。要确保细部处理中线条的流畅性，且使用的材料在规格上也要确保一致，防止色差出现，且不能够出现漏水和渗水的情况。

2、饰线。饰线常出现于梁柱以及景观墙收边和窗套等部位。从形状来讲，饰线有的是呈现出单一的图案，有的则讲究形式多样。从材料来讲，既有木质材料、石质材料，同时还有金属材料等。在饰线的处理过程中，应当特别注重线条的完整性和流畅性，针对不同的材料做好针对性处理。

3、台阶。台阶是风景园林施工中较为常见的细部处理内容，通常而言只有落差较大的地方才进行台阶的设置。台阶施工中对于材料的样式也有较多的选择，常见的台阶样式主要有石质台阶、木质台阶以及砖质台阶。在台阶的细部处理过程中，应当特别注意台阶之间的高度分配，一般分配的高度不应当小于15cm，而在宽度方面应当控制在30cm足有。且台阶的表面必须平整，剃面个踏面也应当保持相同。

4、地面铺装。地面铺装是风景园林工程施工中，施工面积最大的工程项目，该项目主要涉及到园林路面、园林广场以及长廊和亭子等地面的铺装。由于地面铺装是游人接触和使用最多的项目，因此，在细部处理的过程中，质量的控制十分重要。地面铺装过程中不仅要求铺装形式的多样性和搭配性，同时对于材料也有较为严格的要求，一般来讲，常采用的材料主要有混凝土和花岗岩。而在材料施工的过程中，对于颜色和尺寸以及收口等细节的控制应当十分仔细认真。

三、风景园林工程的细部处理及质量控制措施

1、景观小品的细部处理及质量控制

为了极大的充实风景园林的内容，提升风景园林的视觉多样性，园林景观设计师往往喜欢应用景观小品来为园林增添色彩。常见的景观小品包括了常见的雕塑、指示牌和垃圾桶等。景观小品处在不同的细部处理条件下，其价值是不同的。按照其用途，景观小品可以分为实用性景观小品，如垃圾桶；观赏性景观小品，如雕像等。在景观小品的细部处理过程中，应当更加小品的实际特点以及周围环境的情况，选择合理的为止及形状，追求小品与周围环境之间的和谐统一效果，从而从分体现出其在整个造景和应景过程中的不可替代的价值。

2、绿化植被的细部处理及质量控制

绿化植被是风景园林景观建筑施工完毕以后紧接着要进行的工作，同时也是对风景园林建设框架的一种填充。绿化植被的种植就宛如为模特穿上漂亮的衣服一样。而细部处理则像是给模特增添饰品以使得其在整体搭配上显得更加协调完美。绿化植被的细部处理主要包括景观建筑和植被之间的协调处理、小品及给排水和照明设施之间的协调、过渡和衔接处理等。选择合适的植被形态、色彩和质感以及层次，往往能够起到意想不到的美感效果。

3、加强对景观材料的合理利用

风景园林景观中的硬质景观，如景观设施和景观建筑在材料选择上，要尽量选用绿色环保、可以循环利用和再生的材料。在香港湿地公园中就采用了可持续发展的原则对工程进行规划设计，在设计过程中非常注重对施工物料的选择。在生态景观的软质景观中，如园林植物的选择上，要尽可能最人程度的保护和应用乡土树种。山于乡土树种造价较为低廉，同时通过长期和当地环境的适应和同步进化，相对于外地物种来讲，更能适应当地环境变化，并能最大程度的发挥树种的生态功能，合理选择乡土树种也能在一定程度上塑造城市特色。

4、景观给排水的细部处理及质量控制。景观给排水主要包括园林景观工程场地内的人工湖、水景、游泳池的给水（包括动力）、净化过滤和溢水、排水，以及广场、园路、平台的排水和种植区的灌溉用水等等，其中最需要关注的是游泳池周边的排水和广场道路的排水设施细部处理。

结束语

风景园林工程已经成为现代城市建设中的重要组成部分，风景园林工程也是城市绿化工程的重要内容，其与人们的生活有着直接影响。总之。若要做好风景园林工程，则必须从细部处理及其质量控制方面进行入手，以提升风景园林工程地整体质量。

参考文献：

[1]吴乾瑞；园林工程施工质量控制措施分析[J]；吉林农业，2010，08：195.

[2]杨吉锋；浅析风景园林工程施工管理[J]；江西建材；2014，10：197.

[3]王林军；沈华；杨天均；生态风景园林施工中应注意的技术问题探析[J]；科技创新与应用；2013，14：153.

论文作者:谢晓琳

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cc603da4886c0a150b939ff.html